Приложение №4

к документации по отбору № 01-КР/2018

Генеральный директор

ООО СК «СеверСтрой»

__________________________С.П.Яшин

«____»  _________________ 2018г.

м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля

по ремонту объекта жилищно-гражданского назначения

Наименование объекта:                                                                                                 ЯНАО, п.Ханымей,

кв. Комсомольский, д. 21

2-х этажный, 3-х  подъездный жилой дом

Утепление  фасада

Местоположение строительства:                                                                                 ЯНАО, п.Ханымей

Подрядная организация:                                                                                              На конкурсной основе

п. Ханымей ___2018_ г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основание для работ | Краткосрочный план на 2018 год |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3. | Источник финансирования | Местный бюджет,средства собственников помещений МКД |
| 4 | Сроки начала и окончания работ | С момента подписания контракта по 30.08.2018 г. |
| 5. | Состав исходных данных | 1. Дефектная ведомость |
| 6. | Особые условия строительства (в т.ч. планировочные ограничения, особые геологические и гидрогеологические условия) | _____ |
| 7. | Основные технико-экономические показатели объекта жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность) | 2-х этажный 18-квартирный 3-х подъездный жилой дом Высота от отметки низа плиты перекрытия 1-го этажа до низа плиты покрытия H = 6 м Высота этажа -2,70 м (от отметки пола до плоскости потолка) Площадь здания S= 55.5* 12*7.4 м2 Строительный объем V = 9856.8 м3 |
| 8. | Основные требования к архитектурно-планировочному решению, условиям блокировки, отделке здания | Архитектурно-планировочное решение без изменения. |
| 9. | Описание конструктивных элементов здания | Фундаменты – ж. сваи; Наружные стены – деревянные щиты; Перегородки – деревянные щиты; Крыша – скатная, металлические листы. |
| 10. | Виды работ | Строительный контроль Фасад 1. Устройство теплоизоляции; 2. Облицовка стен металлосайдингом с устройством каркаса; |