|  | от «22» октября 2018 г. № 240 |
| --- | --- |

Проект планировки и проект межевания территории, расположенной по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей – разграниченной улицей Школьной, переулком имени Шалышкина и кварталом Комсомольский

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

# Содержание.

Содержание.	4

Введение.	5

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории.	6

1.1. Функциональное зонирование.	6

1.2. Перечень объектов федерального, регионального и местного значения и их характеристики.	7

1.3. Характеристики планируемого развития территории.	7

1.3.1. Характеристика территории.	7

1.3.2. Характеристики транспортного обслуживания	7

1.3.2.1. Улично-дорожная сеть.	7

1.3.2.2. Общественный транспорт.	8

1.3.3. Характеристики инженерно-технического обеспечения	9

1.3.3.1. Водоснабжение и водоотведение.	9

1.3.3.2. Теплоснабжение	9

1.3.3.3. Газоснабжение.	9

1.3.3.4. Электроснабжение.	9

1.3.3.5. Сети связи.	9

1.3.4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	10

1.3.5. Технико-экономические показатели	11

2. Положения об очередности планируемого развития территории	.19

Приложения………………………………………………………………………………………...21

# Введение.

Документация по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории, расположенной по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей – разграниченной улицей Школьной, переулком имени Шалышкина и кварталом Комсомольский» (-далее документация) разработана в 2018 г. ООО «ГрафИнфо» на основании договора 36/18 от 24.05.2018г., заключенного между ООО «ИСК Ямал Альянс» и ООО «ГрафИнфо», и постановления Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 19.07.2016г. №129.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории.

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодекс РФ;

- Лесной кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Градостроительным уставом ЯНАО;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018г. №69-П;

- Местными нормативами градостроительного проектирования пос. Ханымей;

- Правилами землепользования и застройки пос. Ханымей;

- Генеральным планом муниципального образования пос. Ханымей.

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной  документации (СНиП 11-04-2003), утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150, в  части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Проект планировки и межевания территории выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

# 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории.

# 1.1. Функциональное зонирование.

Согласно материалам генерального плана на территории проектирования не планируются к размещению объекты федерального и регионального значения.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

- зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- зона детских площадок, открытых спортивных площадок;

- зона размещения парковок;

- зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования);

- зона размещения объектов инженерной инфраструктуры;

- зона размещения объектов коммунальной инфраструктуры

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом существующей застройки, существующих красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Виды разрешенного строительства и параметры застройки приведены в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны.

Мероприятия по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей:

- Внести в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей в части уточнения и снятия ограничений в использовании территории. На территорию планировки накладываются ограничения: санитарно-защитные зоны предприятий. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования (п.5.1).

Внести в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей изменения в части установления соответствующих функциональных и территориальных зон на территории проектирования. Так, на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:2602 в соответствии с генеральным планом муниципального образования поселок Ханымей установлена функциональная зона: малоэтажной многоквартирной жилой застройки, в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей – жилая зона. В основных видах разрешенного использования территории отсутствует соответствующий вид использования: обслуживание автотранспорта (4.9). Образуемый земельный участок (89:05:030201:ЗУ6) под размещение детской игровой площадки образовывается путем перераспределения земельного участка 89:05:030201:2600, на котором установлена коммунальная зона в соответствии с генеральным планом и зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с  правилами землепользования и застройки. В основных видах разрешенного использования территории указанной зоны также отсутствует соответствующий вид использования: отдых (рекреация) (5.0).

# 1.2. Перечень объектов федерального, регионального и местного значения и их характеристики.

Согласно материалам генерального плана на территории проектирования не планируются к размещению объекты федерального и регионального значения.

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с градостроительным кодексом, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. На территории проектирования планируется размещение следующих объектов местного значения:

- объекты инженерной инфраструктуры.

- объекты транспортной инфраструктуры: внутриквартальные проезды (территория общего пользования)

# 1.3. Характеристики планируемого развития территории.

# 1.3.1. Характеристика территории.

Таблица 1.3.1.1.

Характеристика территории по зонам

| №п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки | 3732 |
| 2 | Зона детских площадок, открытых спортивных площадок | 209 |
| 3 | Зона размещения парковок | 975 |
| 4 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 1624 |
| 5 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | 305 |
| 6 | Зона размещения объектов коммунальной инфраструктуры | 10957 |
|  | Площадь: | 17802 |

# 1.3.2. Характеристики транспортного обслуживания

# 1.3.2.1. Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть на территории планировки к настоящему времени сложилась и сформировалась.

Классификацию элементов улично-дорожной сети произведена учитывая местные нормативы градостроительного проектирования и региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, а так же на основании материалов генерального плана.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы генерального плана.

Улично-дорожная сеть на территории планировки имеет следующую классификацию:

- улица Школьная – главная улица;

- переулок имени Шалышкина – улица в жилой застройке (основная):

- кв. Комсомольский – улица в жилой застройке (второстепенная).

- поселковая дорога.

В соответствии с классификацией ширина составляет:

- улица Школьная – ширина улично-дорожной сети в пределах красных линий составляет 10 метров;

- переулок имени Шалышкина – 8м;

- кв. Комсомольский – 5м.

Материал покрытия дорог – усовершенствованный асфальтобетон. Материал покрытия тротуаров – асфальтобетон и/или тротуарная плитка.

Протяженность планируемого внутриквартального проезда – 95 м.

Запланировано 55 новых парковочных мест.

Общая протяженность существующего тротуара - 0,574 км, планируемого – 0,857 км.

# 1.3.2.2. Общественный транспорт.

Массовые перевозки пассажиров поселковым транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего уровня организации дорожного движения. Четкая работа поселкового общественного транспорта позволяет сократить пользование индивидуальными автомобилями в первую очередь для трудовых поездок и этим снизить загрузку улично-дорожной сети и потребность в парковках и стоянках.

Маршрутный пассажирский транспорт, в пределах населённого пункта, представлен автобусами общего пользования.

Пассажирский транспорт в поселке осуществляет движение по утверждённым маршрутам согласно графика.

Автобусные маршруты проходят по следующей улично-дорожной сети: объездная дорога, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Мира, ул. Молодёжная. Остановочные пункты находятся на вышеперечисленных улицах.

Остановочные пункты общественного транспорта оказывают существенное влияние на безопасность и пропускную способность дороги. Вместе с тем от их расположения зависит удобство пассажиров. Поэтому при выборе мест размещения остановочных пунктов необходимо находить оптимальные решения при противоречивых требованиях удобства пассажиров, с одной стороны, и минимальных помех для транспортного потока – с другой.

Эти противоречия особенно проявляются в зоне пересечений магистральных улиц, где необходимы остановочные пункты в связи с интенсивными потоками людей.

Доступность для населения большинства автобусных остановок в жилой зоне составляет 200-250 м

Для хранения автотранспорта населения многоквартирных жилых домов на территории располагаются существующие гаражные сооружения.

Учитывая характер существующей многоквартирной застройки, проектом предусмотрены планируемые стоянки для хранения автомобилей.

При организации парковок необходимо учитывать требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2, ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть Чертёж организации транспорта и сети дорог и Проекта планировки: Материалы по обоснованию: Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2.

Мероприятия по шумозащите прилегающей территории от транспортного шума от поселковых улиц и дорог на территории плотной многоэтажной застройки:

- организация движения грузовых автомобилей вне селитебных территорий (выделение поселковых дорог грузового движения);

- полное или частичное (по времени) ограничение или запрещение движения грузовых автомобилей;

- организация движения ограничение скорости, до 30 км/час «успокоение движения»;

- развитие общественного транспорта;

- шумозащитные экраны средней и большой высоты;

полная или частичная изоляция проезжей части (тоннели, галереи) комбинация указанных выше мероприятий.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

# 1.3.3. Характеристики инженерно-технического обеспечения

# 1.3.3.1. Водоснабжение и водоотведение.

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

# 1.3.3.2. Теплоснабжение

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей теплоснабжения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

# 1.3.3.3. Газоснабжение.

На территории проектирования существующие и планируемые сети газоснабжения отсутствуют.

# 1.3.3.4. Электроснабжение.

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

# 1.3.3.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание.

Для создания комфортного проживания населения и устойчивой работы предприятий и организаций поселения проектом предусматривается 100% обеспечение населения средствами телефонной связи общего пользования.

# 1.3.4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Вертикальная планировка;

- Дождевое водоотведение.

Вертикальная планировка.

Вертикальная планировка выполнена на основании плана улично-дорожной сети на топографической основе. Проектные отметки назначены из условий увязки с существующими дорогами, сохраняемыми зданиями и с учетом ранее выполненного проекта Генерального Плана. На планируемых участках вертикальная планировка решена в проектных горизонталях с шагом 0,5 м. Картограмма земляных работ выполнена для участков, предназначенных для нового строительства. Недостающий объем насыпи компенсируется за счет выемки от устройства корыта под планируемые дороги. Для остальной территории картограмма отсутствует ввиду максимального приближения проектных отметок к существующему рельефу и, как следствие, отсутствию значительных объемов земляных работ.

Дождевое водоотведение.

Отвод поверхностных вод предусматривается частично осуществить открытой сетью дождевой канализации в виде водоотводных бетонных лотков, проложенных вдоль бортового камня проезжей части, далее закрытой дождевой канализацией. Проектом принимаются бетонные лотки MAXI с водоприемными решетками. Трассировка дождевой канализации и расположение очистных сооружений выполнены с учетом вертикальной планировки и ранее выполненной схемы дождевой канализации согласно генеральному плану.

Согласно существующему рельефу и вертикальной планировке территория поселка разбивается на несколько водосборных бассейнов. Сток с каждого бассейна отводится на пониженные места у ближайшего водного объекта. Перед выпуском сток подлежит очистке на комплексных очистных сооружениях, состоящих из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устраивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений, а так же в Материалах по обоснованию: Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Зеленые насаждения общего пользования

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений поселка.

На территории проекта планировки возможно размещение всех видов зеленых насаждений.

В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

С учётом размещения социальных объектов обслуживающих соседние территории на территории планировки проектом планировки предлагаются территории для озеленения и размещения объектов благоустройства общей площадью 269,2 тыс. м2  и территории скверов общей площадью 23 тыс. м2, что полностью обеспечивает потребности данной территории.

Размещение древесно-кустарниковой растительности носит свободный характер. Различные зоны для игр, отдыха, а так же хозяйственные площадки - изолируются посадкой плотных древесно-кустарниковых груш. В средней на 1 гектар озеленяемой территории необходимо высаживать 150-200 штук деревьев и 2500-3000 штук кустарников. Хвойные породы должны составлять 10-15% от общего количества высаживаемых пород и, наряду с березами, высаживается с прикорневым комом земли.

Зеленые насаждения различных групп, объединенные сетью озеленяемых улиц, составляет часть единой системы зеленых насаждений поселка и его зеленой зоны.

С учетом природно-климатических условий для озеленения предусматривается следующий ассортимент декоративных древесно-кустарниковых пород.

Основной ассортимент.

Деревья: береза бородавчатая, пушистая; лиственница сибирская, рябина сибирская, тополь лавролистный.

Кустарники: боярышник кроваво-красный, карагана древовидная, ива прутовидная.

Дополнительный ассортимент.

Деревья: осина обыкновенная, пихта сибирская, ива белая, кедр сибирский.

Кустарники: жимолость обыкновенная; дерен белый, смородина красная и черная, спирея иволистная, шиповник иглистый, калина обыкновенная, сирень венгерская.

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках.

# 1.3.5. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 1,8 |  |
| 1.1.1. | Жилые зоны | га | 0,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | многоэтажная застройка | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.1.2. | среднеэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.3. | малоэтажная застройка | га | 0,4 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| 1.1.2. | Общественно-деловые зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Зона планируемого размещения торгово-развлекательного центра | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.2.3 | Зона учреждений культуры и искусства | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3. | Производственные зоны, в том числе: | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 0,2 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры (ТП, ПС, опора) | га | 0,03 |  |
|  |  | % | 15 |  |
| 1.1.4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4.3 | Зона улично-дорожной сети | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.4.4 | Зона размещения гаражных сооружений | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.4.5. | Зона размещения внутриквартальных проездов | га | 0,17 |  |
|  |  | % | 85 |  |
| 1.1.5. | Рекреационные зоны | га | 0,02 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Зона озеленения и объектов благоустройства | га | 0,02 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| 1.1.5.2 | Зона сквера | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7. | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.7.1. | Зона размещения площадки для временного вывоза и складирования снежных осадков | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.8. | Режимные зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.9. | Иные зоны | га |  | отдельно не выделялись |
|  |  | % |  |  |
| 1.2. | Коэффициент застройки | % |  |  |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % |  |  |
| 1.4. | Коэффициент застройки "нетто" | % |  |  |
| 1.5. | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1. | земли федеральной собственности | га | - | данные отсутствуют |
| 1.5.2. | земли региональной собственности | га | - |  |
| 1.5.3. | земли муниципальной собственности | га | - |  |
| 1.5.4. | земли частной собственности | га | - |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность населения | чел. | 135 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | дети (от 0 до 15 лет), в том числе | чел. |  |  |
| 2.1.2. | - от 1 до 6 лет | чел. |  |  |
| 2.1.3. | трудоспособного возраста (мужчины от 15 до 60 лет, женщины от 15 до 55 лет) | чел. |  |  |
| 2.1.4. | старше трудоспособного возраста (мужчины с 61 лет, женщины с 56 лет) | чел. |  |  |
| 2.2. | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. |  |  |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 3 |  |
| 3.3. | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м |  |  |
| 3.3.1. | многоэтажная застройка | тыс. кв. м |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.3.2. | среднеэтажная застройка | тыс. м2 | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.3.3. | малоэтажная застройка | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов | 1 |  |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | отсутствует убыль жилищного фонда |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.5. | Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6. | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства |  |  |
|  |  | кол-во домов | 1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | По техническому состоянию |  |  |  |
| 3.6.2. | По реконструкции | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6.3. | По другим причинам | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1. | На свободной территории | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов | 1 |  |
| 3.7.2. | За счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1. | электроснабжением | % | 100 |  |
| 3.8.2. | газоснабжением (централизованным) | % | - |  |
| 3.8.3. | теплоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 3.8.4. | связью | % | 100 |  |
| 3.8.5. | водоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 3.8.6. | водоотведением (централизованным) | % | 100 |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1. | Детское дошкольное учреждение | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.3. | Учреждения дополнительного образования | мест |  |  |
| 4.1.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1. | Стационары всех типов | коек | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену |  | определяется органами здравоохранения |
| 4.2.3. | Станция скорой помощи | автомобиль | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.4. | Аптека | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.5. | ФАП | объект | - | данные отсутствуют |
| 4.2.6. | Дома-интернаты | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.7. | Специальные жилые дома | мест | - | данные отсутствуют |
| 4.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1. | Спортивный зал | кв. м площади пола | - |  |
| 4.3.2. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | объекты отсутствуют |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1. | Клуб | мест |  |  |
| 4.4.3. | Библиотека | тыс. экз. |  |  |
| 4.5. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1. | Торгово-развлекательный центр | кв. м торговой площади | - |  |
| 4.5.2. | Рыночный комплекс | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.6. | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1. | Объекты общественного питания | мест | - |  |
| 4.7. | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| 4.7.1. | Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 4.7.2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3. | Количество гостиниц | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.4. | Количество мест в гостиницах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5. | Количество бань | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.6. | Количество прачечных | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.7. | Количество химчисток | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | производительность | кг/в смен. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.8. | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.9. | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.8. | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - |  |
| 4.8.2. | Отделение Сбербанка | операционное место |  | объекты отсутствуют |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км/кв. м | - |  |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/кв. м | - | объекты отсутствуют |
| 5.3. | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | данные отсутствуют |
| 5.4. | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | 320* |  |
| 5.5. | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.6. | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | индивидуально к каждому объекту |
| 5.7. | Количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.8. | Количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 5.9. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - |  |
| 5.10. | Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | 55 |  |
| 5.11 | Площадь тротуаров | М2 | 857 |  |
| 5.12. | Протяженность ливневой канализации |  |  |  |
|  | - закрытой | м | - |  |
|  |  | м | - | - |
|  | - открытой | м | - | - |
| 5.13. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | - |  |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | данные отсутствуют |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на комплекс | л/в сутки на комплекс. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на комплекс |  |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 0,135 |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. |  |  |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА |  |  |
| 6.3.4. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | 0,4 кВ подземные | км | 0,158 |  |
|  | 10 кВ подземные | км | 0,172 |  |
|  | 0,4 кВ воздушные | км | 0,697 |  |
| 6.3.5. | Количество трансформаторных подстанций | шт | 1 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, всего | Гкал/год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год |  |  |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников | Гкал/час |  |  |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  |  |
| 6.4.4. | Протяженность сетей: | км | 0,251 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | планируемых | км | - |  |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км | 0,088 |  |
|  | подземные | км | 0,088 |  |
| 6.5.3. | Объекты связи | шт. | - | данные отсутствуют |
| 6.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | данные отсутствуют |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | среднего давления | км |  |  |

# 2. Положения об очередности планируемого развития территории

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры следует определять на последующих стадиях проектирования.

Приложение к основной части

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Содержание.

Содержание.	22

1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	23

1.1.Климатическая характеристика.	23

2. РАЗМЕЩЕНИЕ В ПЛАНЕ ПОСЕЛКА. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	31

2.1. Размещение в плане поселка	31

2.2. Современное использование территории.	32

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	32

3.1 Формирование планировочной структуры. Красные линии.	32

3.2. Планировочное решение.	36

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей представлены в таблице 3.2.1.	37

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальным зонам:	38

Положения о характеристиках развития социального обслуживания	40

3.3 Функциональное зонирование.	40

3.4. Основные параметры территории.	40

3.5. Предложения по развитию объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения (входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения) планируемой территории.	50

3.5.1. Перечень объектов местного значения.	50

3.6. Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории.	50

3.6.1. Улично-дорожная сеть.	50

3.6.2. Общественный транспорт.	51

3.7. Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.	52

3.7.1. Водоснабжение и водоотведение.	52

3.7.2. Теплоснабжение.	53

3.7.3. Газоснабжение.	53

3.7.4. Электроснабжение.	53

3.7.5. Сети связи.	53

3.7.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	54

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ  ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.	55

4.1. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.	58

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.	59

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.	62

7. Обоснование очередности планируемого развития территории	64

ПРИЛОЖЕНИЯ	65

# 1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

## 1.1.Климатическая характеристика.

1.1.1 Географическая характеристика, рельеф, климат

Поселение Ханымей находится в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа и является железнодорожной станцией на дороге Уренгой – Сургут. Поселок Ханымей расположен в междуречье реки Апакапур и ее левого притока – р. Чучуяха.

Для характеристики природных условий района поселка и окружающей местности использованы данные многолетних наблюдений (1959-1998 г.г.) на гидрологическом посту р. Еркал-Надей-Пур у п. Халесовая и метеостанции Халесовая, а также научно-техническая литература, посвященная исследованиям Западной Сибири. Режимные гидрометеорологические наблюдения на водотоках в районе поселка не проводятся.

Рельеф

Исследуемый район находится в пределах Пуровской низменности, провинции Западно-Сибирской равнины. Территория характеризуется равнинным рельефом с преобладанием абсолютных отметок поверхности 65-69 м. Местность сильно заболочена (до 50%). Обширное болото окружает территорию, прилегающую к поселку с северо-запада. К болоту приурочены многочисленные озера преимущественно термокарстового происхождения.

В геологическом отношении территория поселка и прилегающая местность сложена комплексом нерасчлененных озерно-аллювиальных отложений верхнечетвертичного и современного возраста, а также болотными отложениями. Озерно-аллювиальные отложения представлены мелкозернистыми песками. Супеси, суглинки и пылеватые пески залегают в толще песка в виде линз небольшой мощности. Современные болотные отложения представлены торфом.

Для рассматриваемого района характерно наличие многолетнемерзлых пород (ММП). Территория относится к зоне двухслойного развития ММП. Верхний слой мерзлоты прослеживается в основном с 10-12 м до глубины 30-80 м. Ниже, до глубины 50-150 м залегают талые породы, под которыми залегает мерзлая реликтовая толща, нижняя граница которой отмечена на глубинах до 300 м и более. Распространение ММП имеет островной характер. Сплошность мерзлоты часто нарушается таликами, приуроченными к участкам, сложенным песками. Участки с талыми грунтами обычно расположены на залесенных, хорошо дренированных террасах, примыкающих непосредственно к руслам рек и, сложенных песками. В отдельных случаях талики встречаются и на залесенных участках, сложенных с поверхности суглинистыми почвами. Под руслами рек и озерами мерзлота, как правило, отсутствует. Температура грунтов в пределах кровли многолетнемерзлых пород колеблется от 0 до минус 0,20С. Верхний слой мерзлоты характеризуется достаточно высокими отрицательными температурами горных пород, которые по большей части близки к 00 и не опускаются ниже –10. На пространственное изменение температуры влияние оказывает литология пород; более низкая температура свойственна органогенным породам (торфяникам), более высокая – минеральным. В минеральных грунтах глубина сезонного протаивания и промерзания меняется от 1,5 до 2,5 м; в торфяниках – колеблется в пределах 0,1 – 0,5м. На температурном режиме грунтов геоморфологическая приуроченность участков не сказывается. Грунты и водоразделов и долин имеют близкие значения температуры.

В большинстве случаев распространение ММП совпадает с площадью развития торфяников. Неглубокое залегание мерзлых пород и избыточное увлажнение верхнего горизонта почво-грунтов способствуют поверхностному заболачиванию территории. Заболоченные участки в основном представлены кочкарными и мочажинными комплексами торфяников. Мощность торфа болот и заболоченных участков колеблется от 0,3 до 3,0 м. Торф слабо и среднеразложившийся осоково-моховой, торфяно-сфагновый, коричневого цвета. Запасы его не велики.

Из мерзлотных процессов для территории характерно криогенное пучение, термокарст, солифлюкция (как правило, на расчлененных участках с повышенными уклонами). Высота бугров пучения в среднем составляет 0,5-1,0м, реже до 2м. Крупные бугры пучения интенсивно разрушаются. Глубина термокарстовых котловин может достигать 10-15м, а глубина озер в них 2-3м. Некоторые термокарстовые котловины погребены под торфяниками и болотами. Термокарстовые явления связаны с протаиванием содержащих лед пород при нарушении температурного режима. Практически все мерзлотные торфяники осложнены термокарстом, выраженным в рельефе понижениями и озерами протаивания. В период протаивания избыточно увлажненные поверхностные горизонты почво-грунтов приходят в движение, скользя по промерзшим грунтам и формируя солифлюкционные процессы.

В гидрогеологическом отношении район изучен слабо. На изучаемой территории верхне-палеогеновый горизонт грунтовых вод, достаточный для водоснабжения крупного населенного пункта, залегает в интервале глубин от 80 до 150м. Подземные воды этого горизонта напорные, статические уровни устанавливаются на глубинах 16-20м от поверхности земли. Величина напора над кровлей горизонта достигает 90-100метров. Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками. Средний дебит разведочных скважин составляет 400 – 500м/сут. (при понижении уровня на 8 – 20м). Подземные воды этого горизонта пресные, с сухим остатком 0,1-0,2 г/л и повышенным содержанием железа.

Климат

Климат района формируется под влиянием атлантических, арктических и континентально-тропических воздушных масс. Равнинность территории и открытость с севера и юга не препятствует глубокому проникновению в ее пределы воздушных масс как с севера, так и с юга, что обусловливает интенсивную трансформацию воздушных масс, как летом, так и зимой.

Для температурного режима рассматриваемой территории характерны: продолжительная зима, сравнительно короткое, но теплое лето, короткие переходные сезоны весна и осень, поздние весенние и ранние осенние заморозки, короткий безморозный период. Средняя годовая температура воздуха составляет минус 5,80С. Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой минус 23,80С. Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 15,90С.

Таблица № 1.1.1.1

Средняя месячная температура воздуха, 0С (м/ст. Халесовая)

| Месяцы | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -23.8 | -21.6 | -16.7 | -7.2 | -0.4 | 10.7 | 15.0 | 13.0 | 6.4 | -4.4 | -17.3 | -23.8 | -5.8 |

Зима наступает во второй половине октября, когда температура воздуха устойчиво переходит через минус 50 , и продолжается почти до конца апреля. Продолжительность зимы около 6 месяцев. Со второй половины октября (средняя дата 15.10) устанавливается снежный покров, на реках отмечается ледостав. Активная циклоничность определяет в это время большую изменчивость погоды с резкими перепадами давления и колебаниями температуры, достигающими 9,90С за сутки, с сильным ветром, метелями. Самый суровый период зимы – с декабря по февраль. Средняя суточная температура устойчиво удерживается ниже –200С. Абсолютный срочный минимум равен –620С (январь). Продолжительность устойчивых морозов 187 дней. Оттепели зимой – явление редкое и кратковременное. Резкие потепления зимой обычно наблюдаются при прорывах к северу южных циклонов и сопровождаются усилением ветра до 30м/с, буранами, метелями. Повторяемость дней со среднесуточной температурой –200С и ниже за зиму составляет 40%, с температурой –300С около 15%.

Температура поверхности почвы по значениям весьма близка к температуре воздуха. Средняя температура поверхности почвы в январе изменяется от –25 до –300С. Один раз в 50 лет (2% обеспеченность) средняя температура почвы января опускается ниже –360С, один раз в 50 лет поднимается выше –150С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы составляет -650С (м/ст. Халесовая).

Для весны характерна частая смена теплых и холодных погод. Несмотря на частые возвраты холода, развитие весны протекает быстро. Среднемноголетняя продолжительность весны, определяемая средними датами устойчивого перехода средних суточных температур воздуха через 00 в начале периода (18.05) и через 100 в его конце (13.06), составляет 27 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в середине мая. Для весны характерна неустойчивая погода, с преобладанием солнечной. При средней месячной температуре мая минус 0,40С в отдельные дни мая она может повыситься до + 150С, абсолютный максимум +290С или смениться резким похолоданием до минус 180С (абсолютный минимум минус 280). В мае при вторжении арктического воздуха возможны снегопады, хотя выпавший снег тает достаточно быстро. Средняя дата последнего весной заморозка 11.06.

Летний период условно ограничивается временем устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 100С. В районе пос. Ханымей средняя суточная температура воздуха становится выше 100С в первой половине июня (средняя дата 13.06), переход к осени происходит в начале сентября (средняя дата 1.09). Лето теплое, но короткое, средняя продолжительность лета порядка 80 дней. Термический режим лета определяется процессами трансформации воздушных масс. Высокие температуры поддерживаются выносом прогретого континентального воздуха из южных районов. При вторжении холодных арктических масс воздуха возможны резкие понижения температуры до минус 20С даже в июле. Средняя месячная температура июля, самого жаркого месяца, составляет 15,90С. В наиболее жаркие годы температура воздуха в июле может достигать 340С (абсолютный максимум). Средняя суточная амплитуда температуры воздуха в июле 10,50. Средняя суточная температура 200и выше за лето бывает в среднем 10 дней, 1-2 дня наблюдается максимальная температура, превышающая 300С.

Осень наступает рано - в конце августа начале сентября и заканчивается с переходом средней суточной температуры воздуха в начале октября (6.10) через 00и установлением устойчивого снежного покрова (15.10). По продолжительности осень вдвое продолжительнее весны и холоднее по температурному режиму. Для осени характерны заморозки на почве, туманы, выпадение снега. Средняя месячная температура сентября еще положительная (+6,40), но возможны похолодания до –50С. Средняя дата первого осенью заморозка –24.08. В начале октября появляется снежный покров, средняя температура октября снижается до –4,40С. Во второй декаде октября завершается образование устойчивого снежного покрова и устанавливается период устойчивых морозов. По данным м/ст. Халесовая средняя продолжительность устойчивых морозов составляет 187 дней.

Влажность воздуха

Относительная среднегодовая влажность воздуха равна 76%, при повышенных значениях (78-84%) с сентября по февраль.

Осадки

Годовой ход осадков типичен для континентальных районов. При среднемноголетней годовой сумме осадков 645 мм (с поправкой на смачивание ведра и ветровой недоучет), порядка 35% осадков выпадает в виде снега. В отдельные годы годовая сумма осадков может на 150-200 мм превышать среднемноголетние значения или быть ниже. Наибольшее число дней с осадками наблюдается в сентябре-октябре, наименьшее – в апреле. Среднемноголетнее значение количества осадков за холодный период года (ноябрь – март) равно 171 мм, за теплый период (апрель-октябрь) - 474 мм. (Табл. №1.1.1.2) Среднемесячное значение суточного максимума осадков изменяется от 3-6 мм в холодный период до 6-19 мм в теплый. Наблюденный суточный максимум осадков составил 80 мм.

Таблица № 1.1.1.2

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм, (м/ст. Халесовая)

| Месяцы | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 32 | 24 | 32 | 36 | 48 | 73 | 80 | 82 | 88 | 67 | 45 | 38 | 645 |

Снежный покров оказывает существенное влияние на климат территории и хозяйственную деятельность, поскольку зима длится около 6 месяцев. Устойчивый снежный покров появляется в середине октября, а сходит в начале мая. Среднее число дней со снежным покровом 209. Средняя из максимальных высота снежного покрова достигает 92 см, средняя декадная высота снежного покрова изменяется от 58 до 71 см. Максимальные запасы воды в снеге на начало снеготаяния составляют 160-200 мм. Средний из наибольших запас воды в снежном покрове по снегосъемкам на последний день декады равен 239 мм. Наблюдается значительная изменчивость по территории высоты снежного покрова и запасов воды в снеге к началу снеготаяния из-за ветрового переноса снега в метели. Метели в районе чаще всего связаны с прохождением южных, западных и северо-западных циклонов. Среднемноголетнее число дней в году с метелями – 26, с поземкой –12. Средний перенос снега за зиму в метели составляет 210 м3 на 1 погонный метр; максимальный снегоперенос достигает порядка 500 м3/м.

Ветер

Ветровой режим района зависит от основных циркуляционных факторов и орографических условий. Рассматриваемая территория в холодное время года находится под влиянием сибирского антициклона и циклонов, перемещающихся с Атлантики вдоль северных широт в восточном направлении. Над Карским морем в это время года устанавливается преимущественно циклоническая погода с низким давлением. Поэтому над территорией зимой господствуют ветры южные и с южной составляющей, повторяемость их составляет 50%. К концу зимы мощность антициклона ослабевает, и в мае южные и юго-западные ветры становятся менее постоянными. По мере прогревания суши антициклон разрушается, давление над Карским морем растет и в течение всего лета удерживается выше, чем над материком. С июля по август преобладают ветры северные или с северной составляющей, повторяемостью до 35%. В течение всего года на рассматриваемой территории преобладают ветры южного направления. Средняя годовая скорость ветра в районе составляет 3,1 м/с. Среднемноголетние значения средних месячных величин скорости ветра на высоте флюгера (13м) приведены в таблице №1.1.1.3.

Таблица № 1.1.1.3

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с, м/ст. Халесовая

| Месяцы | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 3,1 |

На рисунке 1.1.1.1 представлена роза ветров по метеостанции Халесовая за январь, июль и год.

Рисунок 1.1.1.1.

Среднее число дней с сильным ветром (15 м/с и более) составляет для района 13. Наибольшее число дней с ветром 15 м/с и более отмечается весной, наименьшее – летом и в середине зимы. Продолжительность сильного ветра составляет менее двух суток. Скорость ветра вероятностью превышения 5%, равна 9 м/с.

По строительно-климатическому районированию (СНиП 2.01.01-82) п. Ханымей расположен в 1-м климатическом районе, подрайон 1Д. Расчетная температура отопительного периода, -47оС. Средняя температура отопительного периода минус 12,60С, продолжительность отопительного периода 274 суток.

1.1.2 Почвы, грунты, растительность

Почвы

Для территории характерны два типа зональных почв: таежно-поверхностно-глеевые и подзолистые. Зональные подзолистые почвы развиваются только на песчаных почвообразующих породах. На суглинистых и глинистых отложениях формируется тип почв таежно - поверхностно-глеевые.

Хорошо фильтрующие пески, к тому же быстро оттаивающие весной, обеспечивают внутренний дренаж почвы, постоянный нисходящий водный ток, который создает необходимый фон для подзолообразовательного процесса. Наоборот, в слабо фильтрующих, склонных к плывунности суглинистых и глинистых породах, атмосферные осадки, превосходящие в данном районе испарение, обусловливают избыточное увлажнение с более или менее длительным застоем влаги в верхней части почвенного профиля. Дренаж почв затрудняет локально распространенная вечная мерзлота.

Растительность

Район относится к зоне лесотундры. Для территории характерна тундровая растительность, чередующаяся с редколесьем; широко развиты сфагновые торфяники. Леса тянутся главным образом полосами по берегам рек и вокруг озер. В лесах преобладают сибирская лиственница, сосна, кедр, ель. В лесах много красной и черной смородины, брусники, голубики, морошки.

Животный мир

В районе водятся: лемминги; северный олень; заяц-беляк; песец; горностай; лось; лисица; росомаха; выдра и др. Из птиц широко распространены куропатки, глухарь, рябчик, тетерев. На лето прилетают и гнездятся гуси, утки, кулики и др. Реки и озера богаты рыбой, преобладают: осетр, нельма, мускун, ряпушка, сырок, сиг. Акклиматизирована ондатра.

1.1.3 Гидрологическая сеть, режим и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть

Поселок Ханымей расположен в междуречье рек Апакапур и Чучуяха. Река Апакапур вытекает из озерно-болотного массива, самые крупные озера в котором: озеро Апакато и Янгаяхато, и впадает в р. Вэнга-Пур. Ориентировочная длина реки Апакапур до створа Ханымей 120 км, площадь водосбора 1200 км2. В своем течении до створа Ханымей река принимает 7 притоков длиной от 20 км, например р. Кузя-Яха. Из достаточно протяженных водотоков выделяется река Чучуяха, длиной порядка 85 км. Река Чучуяха вытекает из небольшого озера, протекает по заболоченной местности и впадает в районе п. Ханымей в р. Апакапур на 54 км от ее устья. Длина реки Чучуяха 85 км, площадь водосбора 680 км2. У реки имеется 4 притока с длинами от 13 до 62 км.

Реки Апакапур и Чучуяха - равнинные спокойные реки, в своем течении извиваются среди болот, от которых они иногда ограждены береговыми валами. Склоны долин слабо выражены, врезанность речных долин не превышает 15-20 м. Ширина русел при среднем уровне менее 60 м. Русла рек меандрируют в нешироких поймах, от которых еле заметны переходы к склонам долин. Незначительные уклоны водосборов, извилистость русел обусловливают медленное течение воды в руслах. В межень скорость воды не превышает 0,3 м/с на плесах и 0,5 м/с – на перекатах.

Среди болот, покрывающих почти сплошь рассматриваемую территорию, разбросано множество озер. В районе преобладают озера преимущественно правильной округлой формы и небольших размеров. Они заполняют мелкие впадины, образовавшиеся в связи с протаиванием грунтового льда. Большая часть этих озер бессточная. Озера разделены узкими перемычками, сложенными мелкозернистыми, преимущественно флювиогляциальными песками, на которых располагаются отдельные деревья – лиственница, сосна, кедр. Отдельные островки и полосы леса возвышаются между озерами и болотами и вдоль русел речек.

Водный режим и ресурсы поверхностных вод

Режимные наблюдения за стоком воды рек Апакапур и Чучуяха в створе п. Ханымей не проводились. Сток воды и водные ресурсы оценены по методикам, рекомендуемым для неизученных рек СП -33-101. 2003.

Рассчитанный с помощью аналога (р. Еркал-Надей-Пур - п. Халесовая) средний многолетний расход воды р. Апакапур в створе Ханымей равен 11,5 м3/с, р. Чучуяха – 6,6 м3/с. Водные ресурсы (среднемноголетний суммарный объем стока двух рек) в створе Ханымей оцениваются в 0,57 км3/год.

Питание рек носит смешанный характер с преобладанием снегового питания. Зимние осадки, аккумулирующиеся на водосборе в течение всего холодного периода при малом испарении со снега, формируют до 60% годового стока. Доля дождевого стока в питании рек составляет 10-20%. Примерно одинаковое участие в питании обеих рек принимают грунтовые воды (10-20%).

Водный режим рек района п. Ханымей характеризуется весенне-летним половодьем, сменяющимся летне-осенней меженью (нарушаемый дождями) и продолжительной зимней меженью. Половодье начинается в первой половине мая. Максимальные расходы и уровни наблюдаются в начале июня, заканчивается половодье в конце июля. Продолжительность половодья 50-70 дней. Объем стока за половодье составляет 60-70%. Летне-осенняя межень обычно длится с июля по сентябрь и за этот период проходит от 13 до 27% годового стока. Средняя продолжительность летне-осеннего сезона 40-70 дней. Летние и осенние дождевые паводки слабо выражены. Дождевые паводки не превышают половодье по максимальному расходу и объему стока. Появление ледовых образований на реках в среднем относится к первой половине октября. Зимняя межень продолжается около 200 дней. Ледостав устойчивый, средняя продолжительность его 217 дней. Средняя наибольшая толщина льда составляет 50-100 см. Объем стока за зиму порядка 14-25% годового.

Весеннее половодье

Половодье характеризуется высоким и быстрым подъемом уровня воды и сравнительно медленным спадом. Относительно значительная продолжительность весеннего половодья (до 2 месяцев) обусловлена регулированием стока болотами и лесом, а также выпадением жидких осадков на спаде и шлейфе половодья. Наибольшие расходы наблюдаются в течение 1-5 дней. Максимальные расходы воды за период весеннего половодья получены расчетным путем по эмпирическим формулам согласно рекомендациям СП 33-101- 2003 для р. Акапапур расход 1% вероятности превышения равен 109 м3/с, 5% - 96 м3/с, 10% - 90 м3/с; для р. Чучуяха соответственно 72 м3/с, 63 м3/с, 60 м3/с.

Дождевые паводки

Дождевые паводки наблюдаются не ежегодно. Объем суммарного стока наибольших дождевых паводков равен 5-40% стока весеннего половодья. Максимальные расходы дождевых паводков составляют 10-50% от значения максимальных расходов весеннего половодья. Дождевой максимум р. Акапапур 1% вероятности превышения равен 33 м3/с, 5%- 29м3/с, 10% - 27м3/с; для р. Чучуяха соответственно 22 м3/с,19м3/с ,17 м3/с. За летне-осеннюю межень принимается период низкого стока от конца половодья до начала устойчивых ледовых явлений. Модуль минимального стока 80% вероятности превышения за летне-осеннюю межень составляет 5 л/с км2, что соответствует расходу р. Апакапур в 6,0 м3/с, р. Чучуяха – 3,4 м3/с.

Зимняя межень устойчивая и продолжительная, водность ее значительно меньше летней. Модуль минимального стока 80% вероятности превышения за зимнюю межень равен 2,7 л/с км2, что соответствует расходу 3,2 м3/с для р. Аракапур и 1,8 м3/с для р. Чучуяха.

Уровенный режим рек Чучуяха и Аракапур

Половодье характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды и сравнительно медленным спадом. Подъемы уровня половодья (над предпаводочным) колеблются в пределах 100- 150 см. Среднее суточное приращение уровня на подъеме 5-10 см. Интенсивность спада 3-17см. Для летне-осеннего периода характерны дождевые паводки. Наибольшие подъемы воды дождевых паводков могут достигать 70-90 см. В отдельные годы при осеннем ледоходе отмечается повышение уровня. Средняя высота подъема 20-50 см. В период ледостава уровень воды устойчивый. Низшие годовые уровни чаще всего наступают при открытом русле. Средняя годовая амплитуда колебаний уровня на реках составляет 100-150 см.

При определении уровней воды различной вероятности превышения использованы данные расчетных расходов воды различной вероятности превышения и сведения о морфометрических характеристиках русла обеих рек на участках, прилегающих к поселению.

Расчетные значения уровней составили:

Река Чучуяха: среднемноголетняя величина уровня воды на участке, близком к поселению (северо-восточная часть поселка) составляет 60,0- 60,04м Б.С. При Р =1%, Н= 66,44 м Б.С; При Р = 5% Н = 66,0 м Б.С, При Р = 10%, Н =65,7 м Б.С. Ориентировочное значение уровня выхода воды на пойму составляет 65,44 м Б.С, при продолжительности стояния воды на пойме от 5 до 25 суток.

Река Апакапур: среднемноголетняя величина уровня воды на участке, близком к поселению (створ на восток по центральной части поселка) составляет 65,0м Б.С. При Р =1%, Н= 65,74 м Б.С; При Р = 5%, Н = 65,55 м Б.С, При Р = 10%, Н = 65,30 м Б.С. Ориентировочное значение уровня выхода воды на пойму составляет 65,15 м Б.С, при продолжительности стояния воды на пойме от 5 до 25 суток.

Термический и ледовый режим реки.

Дата перехода температуры воды через 0,20 весной является показателем начала устойчивого повышения температуры. Весной переход температуры воды через 0,20 наблюдается 29-31.05. Интенсивное повышение температуры воды начинается в июне и продолжается до конца июля-начала августа. Средняя месячная температура воды рек Апакапур и Чучуяха. в июле достигает 20-220. В августе начинается охлаждение воды.

Средняя месячная температура в сентябре опускается до 7-50. Для реки характерно, что в течение всего теплого периода (июнь-сентябрь) температура воды больше чем температура воздуха. Осенью переход температуры воды через 0,20, показатель времени начала появления ледяных образований, происходит 15-17.10. Наибольшая за год толщина льда на реке в зависимости от суровости зимы изменяется от 80 до 130 см.

Характеристика ледового режима реки Апакапур приведена в таблице, которая содержит сведения о сроках наступления ледовых явлений и продолжительности ледовых фаз.

Таблица № 1.1.3.1

Характеристика ледовых явлений на реке Апакапур

| Дата | Продолжительность |
| --- | --- |
| Характеристика | Начала Ледостава | Начала ледохода | Окончания ледовых явлений | Осеннего ледохода | Весеннего ледохода | Ледостава | Всех ледовых явлений |
| Средняя | 22.10 | 28.05 | 30.05 | 9 | 3 | 220 | 232 |
| Ранняя (наибольшая) | 8.10 | 11.05 | 13.05 | 27 | 6 | 239 | 249 |
| Поздняя (наименьшая) | 4.11 | 7.06 | 9.06 | 1 | 2 | 201 | 209 |

Гидрохимическая характеристика поверхностных вод

В рассматриваемом районе отсутствуют пункты Государственной службы наблюдений (ГСН) за уровнем загрязненности поверхностных вод по физическим, химическим и гидробиологическим показателям. Ближайший пункт контроля над загрязнением совмещен с гидрологическим постом р. Пяку-Пур - Тарко-Сале, расположенном почти в 370 км севернее п. Ханымей.

Для рек района п. Ханымей приводится обобщенная характеристика поверхностных вод, основанная на данных почвенных карт, карт минерализации и сведений из Ресурсов поверхностных вод.

Химический состав поверхностных вод во многом зависит от характера почв. Подзолистые и таежно-поверхностно-глеевые почвы, преобладающие в районе, способствуют формированию гидрокарбонатных поверхностных вод малой минерализации, со значительным количеством растворенных и коллоидных органических веществ. На величину минерализации оказывает влияние наличие в бассейнах рек многолетнемерзлых пород. Ввиду того, что русловые воды протекают по мерзлой водопроницаемой почве, минерализация их небольшая.

Минерализация речных вод в естественных условиях колеблется от 20 до 80 мг/л в средний год. Минерализация в половодье не превышает 30 мг/л. Средняя минерализация в период межени больше,чем в половодье и составляет в летне-осеннюю межень до 50 мг/л, в зимнюю межень – до 80 мг/л. Реки района в течение всего года имеют слабоминерализованную воду (20-80 мг/л) с преобладанием гидрокарбонатных ионов (20-40% экв), ионов Са (20-26% экв в межень) и ионов щелочных элементов (до 36% экв в половодье). Речные воды по величине минерализации характеризуются как хорошие. Вода мягкая, жесткость менее 1 мг-экв/л. Из-за незначительной концентрации SO4 (0-14%экв) и Mg (8-18%) воде не свойственна агрессивность.

Речная вода обычно окрашена в желтый цвет и отличается большой окисляемостью, до 16 мгО/л. На реках и озерах возможны заморы рыбы. Они связаны с дефицитом кислорода в воде, который расходуется на окисление содержащихся в воде в большом количестве органических веществ. В поверхностных водах отмечается повышенное содержание железа, значительно изменяющееся в течение года от 0,7 до 3,0 мгFе/л. Большое содержание железа в речных водах является фоновым и вызвано высокой заболоченностью бассейна.

По минерализации и химическому составу речная вода района пригодна для хозяйственно-бытовых и промышленных нужд.

Сведения об уровне загрязненности воды в реках Апакапур и Чучуяха отсутствуют. По косвенной оценке вода р. Чучуяха в настоящее время может быть оценена как «чистая» или «умеренно загрязненная». Сток реки формируется на территории Ноябрьского лесничества, на водосборе нет действующих предприятий нефтегазодобывающей промышленности. Наоборот, верховья р. Акапапур находятся на территории Северо-Ноябрьского месторождения ОАО «Сибнефть» и «Ноябрьскнефтьгаз» и вода реки может быть загрязненной. По аналогии с г. Тарко-Сале основными загрязняющими веществами являются нефтепродукты, фенолы, железо, медь, соединения азота нитратного. При дальнейшем развитии нефтегазовых комплексов необходима организация контроля над качеством воды и охраной природных вод.

# 2. РАЗМЕЩЕНИЕ В ПЛАНЕ ПОСЕЛКА.
СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Размещение в плане поселка

Территория проектирования располагается в центральной части посёлка Ханымей. Территория представляет собой частично жилую зону и зону коммунального обслуживания посёлка.

Территория проектирования представлена на рисунке 2.1.1

Рисунок 2.1.1

Рис.2.1.1. Схема расположения территории проектирования.

## 2.2. Современное использование территории.

Площадь территории проектирования составляет 1,8 га.

Территория расположена: ЯНАО: Пуровский район, п. Ханымей, разграниченный улицей Школьной, переулком имени Шалышкина и кварталом Комсомольский.

Жилая застройка представлена недостроенным многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, стр. № 2, а также территорией, предназначенной для размещения жилой застройки.

Зона коммунального обслуживания представлена базой ЖКХ.

На территорию планировки накладываются охранные зоны инженерных коммуникаций, а также санитано-защитные зоны от объектов коммунального обслуживания, гаражей. Данные зоны накладывают на территорию определённые планировочные ограничения, которые необходимо учитывать при определении назначения и границ зон, формируемых в проекте планировки.

При анализе современного использования территории использовалась топографическая основа предоставленная Департаментом строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района, а также администрацией муниципального образования                      п. Ханымей.

Данные об объектах капитального строительства, находящихся в муниципальной и федеральной собственности, в границах территории проектирования отсутствуют.

Площади существующих земельных участков приведены в Таблице 2.2.1. Баланс современного использования территории.

Таблица 2.2.1.

| № з/у | Адресный ориентир | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования по ГКН | Площадь по ГКН, м2 | Площадь (фактич), м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица | дом |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Школьная, | стр. № 2 | 89:05:030201:2601 | Для объектов жилой застройки | 4 205 | 4 204 | Собственность публично-правовых образований. |
| 2 | ул. Школьная, | стр. № 2 | 89:05:030201:2602 | Для объектов жилой застройки | 1 733 | 1 733 | Собственность публично-правовых образований |
| 3 | кв-л Комсомольский | - | 89:05:030201:2600 | - | 11 867 | 11 867 | - |

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

## 3.1 Формирование планировочной структуры. Красные линии.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация – генеральный план и правила землепользования и застройки                            пос. Ханымей, документация по планировке территории п. Ханымей, утвержденные в установленном законом порядке.

В федеральной государственной информационной системе территориального планирования размещен утвержденный генеральный план п. Ханымей. Генеральный план, утвержден Решением Собрания депутатов муниципального образования п. Ханымей № 245 от 05.06.2017г.

В соответствии с утвержденным генеральным планом проектируемая территория находится в двух функциональных зонах: зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки и в зоне коммунального обслуживания. Кроме того, на территорию планировки накладываются ограничения: санитарно-защитные зоны.

Фрагмент генерального плана п. Ханымей (Эскиз функционально-планировочной организации территории и размещения объектов местного значения) представлен на рисунке 3.1.1

Рисунок 3.1.1

Рис.3.1.2. Карта градостроительного зонирования пос. Ханымей.

В федеральной государственной информационной системе территориального планирования размещены правила землепользования и застройки муниципального образования поселка Ханымей, утвержденные Решением Собрания депутатов муниципального образования п. Ханымей 3 Созыва № 250 от 20.06.2017г. В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки на территории проектирования установлена  территориальная зона Ж (Жилая зона) и территориальная зона П (Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры).

Рис.3.1.3. Карта ограничений и обременений использования земель муниципального образования пос. Ханымей.

Решением собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей 3 созыва №191 от 07.06.2016 г. утвержден «Проект планировки, проект межевания территории муниципального образования поселок Ханымей Пуровского района».

Проект планировки, разработанный на часть посёлка Ханымей, представлен на рисунке 3.1.4.

Рисунок 3.1.4.

Рис.3.1.4. Карта градостроительного зонирования пос. Ханымей.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территории общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом уже сложившейся и планируемой улично-дорожной сетью, предоставленными красными линиями, а также планируемой застройкой и отведёнными земельными участками.

Расстояние между красными линиями в соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Часть территории формируется как территории общего пользования.

Границы территории общего пользования совпадает с границами земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения и автодороги.

В рамках проведенного анализа, целесообразнее формировать участки улично-дорожной сети, включающие в себя территории общего пользования, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи (в.ч. уличного освещения), линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения, т.к. данная территория находится в поселковой застройке.

Поэтому выделяются земельные участки для эксплуатации улично-дорожной сети, однако на данном участке помимо автомобильных дорог размещаются сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи и трубопроводы. Данные земельные участки являются территорией общего пользования и предназначены размещения и эксплуатации как улично-дорожной сети, так и инженерных коммуникаций. Земельный участок оформляется в собственность муниципального образования, а собственники инженерных коммуникаций арендуют часть данного земельного участка.

Учитывая характер использования территории, в документации по планировке выделяются земельные участи инженерной инфраструктуры – на данной территории проходят сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и связи.

Данная информация отражена в графических материалах проекта.

Планируемые красные линии представлены на рисунке 3.1.5.

Рисунок 3.1.5.

Рис.3.1.5. Чертеж красных линий.

## 3.2. Планировочное решение.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

В соответствии с утвержденным генеральным планом проектируемая территория находится в двух функциональных зонах: зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки и в зоне коммунального обслуживания. Кроме того, на территорию планировки накладываются ограничения: санитарно-защитные зоны.

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки на территории проектирования установлена  территориальная зона Ж (Жилая зона) и территориальная зона П (Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры).

# Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

| Код зоны | Основные виды разрешенного использования территории | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования территории | Код | Условно разрешенные виды разрешенного использования территории | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж | Жилая зона |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | Общественное управление | 3.8 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
|  | Магазины | 4.4 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Социальное обслуживание | 3.2 |
|  | Дошкольное начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Спорт | 5.1 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
|  | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Коммунальное обслуживание (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация)- | 3.1- | Здравоохранение | 3.4 |
|  | Резервные территории для размещения малоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки | - |  |  | Общественное питание | 4.6 |
| П | Зоны: производственная, инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | Производственная деятельность (включает виды разрешенного использования с кодами 6.1-6.6, 6.11) | 6.0 | Коммунальное обслуживание (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) | 3.1 | Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не подлежат установлению | - |
|  | Энергетика | 6.7 |  |  |  |  |
|  | Связь | 6.8 |  |  |  |  |
|  | Склады | 6.9 |  |  |  |  |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |
|  | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |  |  |
|  | Железнодорожный транспорт | 7.1 |  |  |  |  |
|  | Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |  |  |
|  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |  |
|  | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |  |  |
|  | Водный транспорт | 7.3 |  |  |  |  |
|  | Воздушный транспорт | 7.4 |  |  |  |  |
|  | Трубопроводный транспорт | 7.5 |  |  |  |  |
|  | Резервные территории для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |  |  |  |  |

# Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальным зонам:

Жилая зона

Параметры малоэтажной многоквартирной жилой застройки:

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

-	для 2-, 3-, 4 – этажных домов сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции принимаются рекомендуемые размеры придомовой территории из расчета 30 – 60 м2 на квартиру (без площади застройки).

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

-	от малоэтажных многоквартирных жилых домов до красных линий – 6 м;

Размещение жилых зданий в условиях реконструкции возможно с отступом от красных линий на расстоянии – 3 м.

3) Предельное количество этажей – до 4х этажей (включая мансардный).

4) Коэффициент застройки (суммарно: существующая и новая) – 0,50.

Параметры индивидуального жилищного строительства:

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

-	минимальная площадь земельного участка – 400 м2;

-	максимальная площадь земельного участка – 1500 м2.

2) Минимальные отступы от индивидуальных домов до красных линий улиц  –  5 м, от красной линии проездов  – 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов  – 5 м.

Размещение жилых зданий в условиях реконструкции возможно с отступом от красных линий на расстоянии – 3 м.

3)	Количество надземных этажей для всех основных строений – до 3х (включая мансардный).

4) Коэффициент застройки – 0,50.

Зоны: производственная, инженерной и транспортной инфраструктур

Параметры:

1) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктур:

- минимальная ширина земельного участка – 2 м;

- минимальная площадь земельного участка - 10 м2;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
- при строительстве гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности:
2) минимальный отступ от границы земельного участка с фронтальной стороны (перед воротами гаража) – 1,5 м, от задней стены гаража в одинарном ряду (блокированное строительство) и для отдельно стоящего гаража – 0,5 м, от боковых стен крайнего в ряду гаража и для отдельно стоящего гаража – 0,5м; максимальная высота гаража – 3м;

минимальные отступы от зданий и сооружений в промышленных зонах до красных линий –3 м.

3) Предельное количество этажей – не более 2х этажей.

4) Коэффициент застройки:

-	коммунально-складская застройка – 0,60;

-	производственная застройка – 0,80.

Настоящим проектом предусматриваются изменения в части территории проектирования, расположенной по адресу: ЯНАО: Пуровский район, п .Ханымей, разграниченный улицей Школьной, переулком имени Шалышкина и кварталом Комсомольский, в связи с установлением границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Данные объекты представлены на чертеже красных линий, существующих и планируемых элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Мероприятия по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей:

- Внести в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей в части уточнения и снятия ограничений в использовании территории. На территорию планировки накладываются ограничения: санитарно-защитные зоны предприятий. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования (п.5.1).

- Внести в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей изменения в части установления соответствующих функциональных и территориальных зон на территории проектирования. Так, на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:2602 в соответствии с генеральным планом муниципального образования поселок Ханымей установлена функциональная зона: малоэтажной многоквартирной жилой застройки, в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей – жилая зона. В основных видах разрешенного использования территории отсутствует соответствующий вид использования: обслуживание автотранспорта (4.9). Образуемый земельный участок (89:05:030201:ЗУ6) под размещение детской игровой площадки образовывается путем перераспределения земельного участка 89:05:030201:2600, на котором установлена коммунальная зона в соответствии с генеральным планом и зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с  правилами землепользования и застройки. В основных видах разрешенного использования территории указанной зоны также отсутствует соответствующий вид использования: отдых (рекреация) (5.0).

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории. Границы проектируемых земельных участков для эксплуатации общественными, нежилыми объектами сформированы с учетом СНиПов, сложившегося землепользования и естественных границ.

## Положения о характеристиках развития социального обслуживания

При формировании территории планировки учитывались положения Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования поселок Ханымей и Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

При развитии социального обслуживания населения учитывались особенности кварталов индивидуальной жилой застройки, а так же материалы генерального плана.

Объекты социального обслуживания для населения, проживающего на территории проектирования, находятся в пределах доступности.

На территории планировки отсутствуют существующие и проектируемые крупные подземные сооружения, существующие и проектируемые сооружения инженерной защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Строительство данных объектов не требуется.

## 3.3 Функциональное зонирование.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

- зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- зона детских площадок, открытых спортивных площадок;

- зона размещения парковок;

- зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования);

- зона размещения объектов инженерной инфраструктуры;

- зона размещения объектов коммунальной инфраструктуры.

Приведенная на чертеже нумерация зон будет охарактеризована в следующем разделе (Раздел 3.4. Характеристика территории по зонам) в таблице 3.4.1.

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом существующей застройки, существующих красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

## 3.4. Основные параметры территории.

Таблица 3.4.1.

Характеристика территории по зонам.

| №п/п | Наименование | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки | 3732 |
| 2 | Зона детских площадок, открытых спортивных площадок | 209 |
| 3 | Зона размещения парковок | 975 |
| 4 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 1624 |
| 5 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | 305 |
| 6. | Зона размещения объектов коммунальной инфраструктуры | 10957 |
|  | Площадь: | 17802 |

Технико-экономические показатели

Таблица 3.4.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 1,8 |  |
| 1.1.1. | Жилые зоны | га | 0,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | многоэтажная застройка | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.1.2. | среднеэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.3. | малоэтажная застройка | га | 0,4 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| 1.1.2. | Общественно-деловые зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Зона планируемого размещения торгово-развлекательного центра | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.2.3 | Зона учреждений культуры и искусства | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3. | Производственные зоны, в том числе: | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 0,2 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры (ТП, ПС, опора) | га | 0,03 |  |
|  |  | % | 15 |  |
| 1.1.4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4.3 | Зона улично-дорожной сети | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.4.4 | Зона размещения гаражных сооружений | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.4.5. | Зона размещения внутриквартальных проездов | га | 0,17 |  |
|  |  | % | 85 |  |
| 1.1.5. | Рекреационные зоны | га | 0,02 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Зона озеленения и объектов благоустройства | га | 0,02 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| 1.1.5.2 | Зона сквера | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7. | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.7.1. | Зона размещения площадки для временного вывоза и складирования снежных осадков | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.8. | Режимные зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.9. | Иные зоны | га |  | отдельно не выделялись |
|  |  | % |  |  |
| 1.2. | Коэффициент застройки | % |  |  |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % |  |  |
| 1.4. | Коэффициент застройки "нетто" | % |  |  |
| 1.5. | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1. | земли федеральной собственности | га | - | данные отсутствуют |
| 1.5.2. | земли региональной собственности | га | - |  |
| 1.5.3. | земли муниципальной собственности | га | - |  |
| 1.5.4. | земли частной собственности | га | - |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность населения | чел. | 135 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | дети (от 0 до 15 лет), в том числе | чел. |  |  |
| 2.1.2. | - от 1 до 6 лет | чел. |  |  |
| 2.1.3. | трудоспособного возраста (мужчины от 15 до 60 лет, женщины от 15 до 55 лет) | чел. |  |  |
| 2.1.4. | старше трудоспособного возраста (мужчины с 61 лет, женщины с 56 лет) | чел. |  |  |
| 2.2. | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. |  |  |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 3 |  |
| 3.3. | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м |  |  |
| 3.3.1. | многоэтажная застройка | тыс. кв. м |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.3.2. | среднеэтажная застройка | тыс. м2 | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.3.3. | малоэтажная застройка | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов | 1 |  |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | отсутствует убыль жилищного фонда |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.5. | Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6. | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства |  |  |
|  |  | кол-во домов | 1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | По техническому состоянию |  |  |  |
| 3.6.2. | По реконструкции | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6.3. | По другим причинам | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1. | На свободной территории | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов | 1 |  |
| 3.7.2. | За счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1. | электроснабжением | % | 100 |  |
| 3.8.2. | газоснабжением (централизованным) | % | - |  |
| 3.8.3. | теплоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 3.8.4. | связью | % | 100 |  |
| 3.8.5. | водоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 3.8.6. | водоотведением (централизованным) | % | 100 |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1. | Детское дошкольное учреждение | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.3. | Учреждения дополнительного образования | мест |  |  |
| 4.1.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1. | Стационары всех типов | коек | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену |  | определяется органами здравоохранения |
| 4.2.3. | Станция скорой помощи | автомобиль | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.4. | Аптека | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.5. | ФАП | объект | - | данные отсутствуют |
| 4.2.6. | Дома-интернаты | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.7. | Специальные жилые дома | мест | - | данные отсутствуют |
| 4.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1. | Спортивный зал | кв. м площади пола | - |  |
| 4.3.2. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | объекты отсутствуют |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1. | Клуб | мест |  |  |
| 4.4.3. | Библиотека | тыс. экз. |  |  |
| 4.5. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1. | Торгово-развлекательный центр | кв. м торговой площади | - |  |
| 4.5.2. | Рыночный комплекс | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.6. | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1. | Объекты общественного питания | мест | - |  |
| 4.7. | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| 4.7.1. | Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 4.7.2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3. | Количество гостиниц | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.4. | Количество мест в гостиницах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5. | Количество бань | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.6. | Количество прачечных | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.7. | Количество химчисток | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | производительность | кг/в смен. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.8. | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.9. | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.8. | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - |  |
| 4.8.2. | Отделение Сбербанка | операционное место |  | объекты отсутствуют |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км/кв. м | - |  |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/кв. м | - | объекты отсутствуют |
| 5.3. | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | данные отсутствуют |
| 5.4. | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | 320* |  |
| 5.5. | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.6. | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | индивидуально к каждому объекту |
| 5.7. | Количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.8. | Количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 5.9. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - |  |
| 5.10. | Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | 55 |  |
| 5.11 | Площадь тротуаров | М2 | 857 |  |
| 5.12. | Протяженность ливневой канализации |  |  |  |
|  | - закрытой | м | - |  |
|  |  | м | - | - |
|  | - открытой | м | - | - |
| 5.13. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | - |  |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | данные отсутствуют |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на комплекс | л/в сутки на комплекс. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на комплекс |  |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 0,135 |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. |  |  |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА |  |  |
| 6.3.4. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | 0,4 кВ подземные | км | 0,158 |  |
|  | 10 кВ подземные | км | 0,172 |  |
|  | 0,4 кВ воздушные | км | 0,697 |  |
| 6.3.5. | Количество трансформаторных подстанций | шт | 1 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, всего | Гкал/год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год |  |  |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников | Гкал/час |  |  |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  |  |
| 6.4.4. | Протяженность сетей: | км | 0,251 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | планируемых | км | - |  |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км | 0,088 |  |
|  | подземные | км | 0,088 |  |
| 6.5.3. | Объекты связи | шт. | - | данные отсутствуют |
| 6.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | данные отсутствуют |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | среднего давления | км |  |  |

## 3.5. Предложения по развитию объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения (входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения) планируемой территории.

Согласно материалам генерального плана на территории проектирования не планируются к размещению объекты федерального и регионального  значения.

## 3.5.1. Перечень объектов местного значения.

На территории проектирования планируется размещение следующих объектов местного значения:

- планируемые стоянки для хранения автомобилей, объекты улично-дорожной сети.

## 3.6. Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории.

## 3.6.1. Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть на территории планировки к настоящему времени сложилась и сформировалась.

Классификацию элементов улично-дорожной сети произведена учитывая местные нормативы градостроительного проектирования и региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, а так же на основании материалов генерального плана.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы генерального плана.

Улично-дорожная сеть на территории планировки имеет следующую классификацию:

- улица Школьная – главная улица;

- переулок имени Шалышкина – улица в жилой застройке (основная):

- кв.Комсомольский – улица в жилой застройке (второстепенная).

- поселковая дорога.

В соответствии с классификацией ширина составляет:

- улица Школьная – ширина улично-дорожной сети в пределах красных линий составляет 10 метров;

- переулок имени Шалышкина – 8 м;

- кв. Комсомольский – 5 м.

Материал покрытия дорог – усовершенствованный асфальтобетон. Материал покрытия тротуаров – асфальтобетон и/или тротуарная плитка.

Протяженность планируемого внутриквартального проезда – 95м.

Запланировано 55 новых парковочных мест.

Общая протяженность существующего тротуара - 0,574 км, планируемого – 0,857 км.

## 3.6.2. Общественный транспорт.

Массовые перевозки пассажиров поселковым транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего уровня организации дорожного движения. Четкая работа поселкового общественного транспорта позволяет сократить пользование индивидуальными автомобилями в первую очередь для трудовых поездок и этим снизить загрузку улично-дорожной сети и потребность в парковках и стоянках.

Маршрутный пассажирский транспорт, в пределах населённого пункта, представлен автобусами общего пользования.

Пассажирский транспорт в поселке осуществляет движение по утверждённым маршрутам согласно графика.

Автобусные маршруты проходят по следующей улично-дорожной сети: объездная дорога, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Мира, ул. Молодёжная. Остановочные пункты находятся на вышеперечисленных улицах.

Остановочные пункты поселкового общественного транспорта оказывают существенное влияние на безопасность и пропускную способность дороги. Вместе с тем от их расположения зависит удобство пассажиров. Поэтому при выборе мест размещения остановочных пунктов необходимо находить оптимальные решения при противоречивых требованиях удобства пассажиров, с одной стороны, и минимальных помех для транспортного потока – с другой.

Эти противоречия особенно проявляются в зоне пересечений магистральных улиц, где необходимы остановочные пункты в связи с интенсивными потоками людей.

Доступность для населения большинства автобусных остановок в жилой зоне составляет 200-250 м

Для хранения автотранспорта населения многоквартирных жилых домов на территории располагаются существующие гаражные сооружения.

Учитывая характер существующей многоквартирной застройки, проектом предусмотрены планируемые стоянки для хранения автомобилей.

При организации парковок необходимо учитывать требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2, ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть Чертёж организации транспорта и сети дорог и Проекта планировки: Материалы по обоснованию: Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории.

Требуется предусматривать на парковках необходимое количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалидов согласно нормативам, указанным в таблице 3.6.2.1.

Таблица 3.6.2.1

Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее)

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест | Но не менее одного места |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2.

Мероприятия по шумозащите прилегающей территории от транспортного шума от поселковых улиц и дорог на территории плотной многоэтажной застройки:

- организация движения грузовых автомобилей вне селитебных территорий (выделение поселковых дорог грузового движения);

- полное или частичное (по времени) ограничение или запрещение движения грузовых автомобилей;

- организация движения ограничение скорости, до 30 км/час «успокоение движения»;

- развитие общественного транспорта;

- шумозащитные экраны средней и большой высоты;

- полная или частичная изоляция проезжей части (тоннели, галереи) комбинация указанных выше мероприятий.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

## 3.7. Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.

## 3.7.1. Водоснабжение и водоотведение.

Существующее положение.

Территория, подлежащая планировке, расположена в центральной части поселка Ханымей. По территории проходят сети тепловодоснабжения протяженностью 0,251 км, сети водоотведения (самотечной канализации) протяженностью 0,135 км.

Проектное предложение.

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

## 3.7.2. Теплоснабжение.

Существующее положение.

По территории проектирования проходит сеть тепловодоснабжения  протяженностью              0,251 м.

Проектные предложения.

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей теплоснабжения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

## 3.7.3. Газоснабжение.

На территории проектирования существующие и планируемые сети газоснабжения отсутствуют.

## 3.7.4. Электроснабжение.

Существующее положение.

По территории проектирования проходит подземный кабель электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 0,158 км, подземный кабель электроснабжения 10 кВ протяженностью 0,172 км, воздушная сеть электроснабжения 0,4 кВ. протяженностью 0,697 км, находится одна трансформаторная подстанция.

Проектное предложение.

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

## 3.7.5. Сети связи.

По территории проектирования проходит подземный кабель связи протяженностью 148 метров.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание.

Для создания комфортного проживания населения и устойчивой работы предприятий и организаций поселения проектом предусматривается 100% обеспечение населения средствами телефонной связи общего пользования.

Обеспечение телефонной связью абонентов предусматривается от поселковой АТС емкостью 1800 номеров, размещаемой в центре нагрузок в специально выделенном помещении порядка 100 – 150 кв. м. Оборудование АТС должно быть современное цифровое, электропитание АТС должно быть организовано по первой категории надежности. Телефонная сеть поселка выполняется кабелями прокладываемыми в телефонной канализации. Выход на междугородные линии связи осуществляется по РРЛ и спутниковой связи.

Радиофикация и телевидение

Для обеспечения возможности приема программ центрального, регионального и местного вещания в поселке предусматривается эфирное радиовещание. Аналогичные программы телевизионного вещания передаются с местного ретранслятора. В перспективе намечается увеличение программ вещания, развитие кабельного телевидения и подготовка к переходу на цифровое телевещание в России.

## 3.7.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Существующее положение.

Территория поселка имеет спокойный рельеф. Абсолютные отметки в пределах 77,00 – 75,35м. Наивысшие отметки в центральной части поселка. Падение рельефа направлено во все стороны. Территория не подвержена затоплению паводковыми водами (уровень 1% паводка р. Чучуяха - 66,44 м, р. Апакапур - 65,74 м). Дождевая канализация отсутствует.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Вертикальная планировка;

- Дождевое водоотведение.

Вертикальная планировка.

Вертикальная планировка выполнена на основании плана улично-дорожной сети на топографической основе. Проектные отметки назначены из условий увязки с существующими дорогами, сохраняемыми зданиями и с учетом ранее выполненного проекта Генерального Плана. На планируемых участках вертикальная планировка решена в проектных горизонталях с шагом 0,5 м. Картограмма земляных работ выполнена для участков, предназначенных для нового строительства. Недостающий объем насыпи компенсируется за счет выемки от устройства корыта под планируемые дороги. Для остальной территории картограмма отсутствует ввиду максимального приближения проектных отметок к существующему рельефу и, как следствие, отсутствию значительных объемов земляных работ.

Дождевое водоотведение.

Отвод поверхностных вод предусматривается частично осуществить открытой сетью дождевой канализации в виде водоотводных бетонных лотков, проложенных вдоль бортового камня проезжей части, далее закрытой дождевой канализацией. Проектом принимаются бетонные лотки MAXI с водоприемными решетками. Трассировка дождевой канализации и расположение очистных сооружений выполнены с учетом вертикальной планировки и ранее выполненной схемы дождевой канализации согласно генеральному плану.

Согласно существующему рельефу и вертикальной планировке территория поселка разбивается на несколько водосборных бассейнов. Сток с каждого бассейна отводится на пониженные места у ближайшего водного объекта. Перед выпуском сток подлежит очистке на комплексных очистных сооружениях, состоящих из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устраивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений, а так же в Материалах по обоснованию: Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

# 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ  ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Территория муниципального образования является благополучным районом в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении.

На территории муниципального образования, могут возникнуть следующие производственные аварии, катастрофы и стихийные бедствия:

1. Аварии на объектах жизнеобеспечения населения.

Отключение электроэнергии:

- Прекращается подача напряжений 10\6\0,4 кВ на территорию муниципального образования, в результате чего нарушается работа предприятий жизнеобеспечения поселка, что приводит к экстремальным условиям жизни населения муниципального образования и нарушению производственной деятельности.

Прекращения подачи газа:

- В зависимости от места аварии на сетях газопровода прекращается работа котельных и подача газа в дома жителей индивидуальной жилой застройки поселка.

Прекращение подачи воды:

- В результате аварии на технологическом оборудовании поселкового водозабора или на внешних водоводах прекращается подача воды котельным муниципального образования. Также происходит полное или частичное нарушение режима подачи тепла населению и потребителям муниципального образования, прекращается подача холодной (питьевой) воды в жилые дома.

Нарушение в системах теплоснабжения:

- Авария на технологическом оборудовании котельных приводит к полному или частичному прекращению подачи тепловой энергии в жилые дома и общественные здания муниципального образования, в зависимости от характера аварии.

Нарушение в системе канализации по отводу хозяйственно-бытовых стоков:

- Выход из строя общепоселкового коллектора и головной канализационной насосной станции подачи хозяйственно-бытовых стоков на комплекс очистных сооружений, приводит к сбросу стоков на рельеф местности без их очистки. Аварии на сетях и сооружениях канализации поселка нарушает режим отвода хозяйственно-бытовых стоков.

2. Взрывы и пожары на потенциально опасных объектах, при которых возможны возникновения избыточного давления, открытое горение углеводородного сырья, сильной задымлённости, разрушения зданий, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

3. Аварии на пунктах перекачки нефти, нефте- и газопроводах, при которых возможна утечка нефти с нанесением ущерба природной среде. При авариях на нефтепроводах и трубопроводах с возникновением пожара возможна сильная задымлённость места аварии, открытое горение углеводородного сырья, возникновения лесных пожаров, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

4. Аварии на транспорте.

Аварии на железнодорожном транспорте, при которых возможно крушение поездов, сходов вагонов с рельс, повреждение вагонов перевозящих опасные вещества, утечка легковоспламеняющихся жидкостей с возникновением пожаров, нанесением ущерба природной среде, прекращение ж/д движения. При авариях на ж/д транспорте возможна сильная задымлённость места аварии, возникновения лесных пожаров и нанесения большого материального ущерба. При транспортировке и проливе или выбросе в окружающую сильнодействующих ядовитых веществ возможно заражение возможно заражение воздуха, почвы, воды, растений и различных объектов выше установленных предельно допустимых значений, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

Аварии на автомобильном транспорте, при которых возможны дорожно-транспортные происшествия с автомобилями перевозящими опасные грузы, горюче-смазочные материалы, людей.

Аварии на авиатранспорте, при которых возможны авиакатастрофы, аварии на воздушных судах. При авариях на авиатранспорте возможна утечка горюче-смазочных материалов, открытое горение огня, гибель большого количества людей, находящихся на воздушном судне.

5. Природные пожары.

Природные пожары, при которых возможно открытое горение лесных массивов, сильное задымление большой территории, угроза возгорания жилых и производственных зданий, расположенных в непосредственной близости с лесными массивами. Продолжительность пожароопасного периода – с 30 мая по 30 сентября. Среднегодовая площадь лесных и тундровых пожаров составляет около 10 га. Бездорожье и труднопроходимая местность затрудняет тушение лесных и тундровых пожаров.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций включает:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производственных сил по территории муниципального образования с учётом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путём систематического снижения их накапливающегося потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путём повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надёжности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технологических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных промышленных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в областях защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности):

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил звена;

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам звена данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приёмах и способах защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств звена в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Мероприятия, проводимые при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций):

- оповещение органов управления поселкового звена окружной подсистемы РСЧС, рабочих, служащих и населения муниципального образования;

- проведение в готовность и развёртывание сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательным и другим неотложным работам;

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации, на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспортной инфраструктуры, связи, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;

- развёртывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых пострадавших;

- оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

- оказание гуманитарной помощи;

- формирование и восполнение резерва материально-технических, продовольственно-вещевых, медицинских и других ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках соглашений с аварийно-спасательной службой;

- проведение экстренных противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий по предупреждению вспышек эпидемий и эпизоотий;

- проведение иных неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории не планируется размещение опасных объектов.

На территории планировки отсутствуют существующие и проектируемые крупные подземные сооружения, существующие и проектируемые сооружения инженерной защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Строительство данных объектов не требуется.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании проездов на земельных участках необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям.

Водопроводная сеть, в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», планируется оснастить пожарным гидрантом и отключающей арматурой, устанавливаемой в тепловом узле. Пожарный гидрант устанавливается на трубе водопровода диаметром 100 мм, что обеспечивает необходимый расход воды при пожаротушении.

## 4.1. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

– пламя и искры;

– тепловой поток;

– повышенная температура окружающей среды;

– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

– пониженная концентрация кислорода;

– снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

– воздействие огнетушащих веществ.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании проездов на земельных участках необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям.

Водопроводная сеть, в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», планируется оснастить пожарным гидрантом и отключающей арматурой, устанавливаемой в тепловом узле. Пожарный гидрант устанавливается на трубе водопровода диаметром 100 мм, что обеспечивает необходимый расход воды при пожаротушении.

# 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Охрана водного бассейна

Для сбора и передачи твёрдых и жидких отходов жизнедеятельности населения пос. Ханымей на поселковые канализационные сооружения полной биологической очистки с доочисткой предусматривается прокладка канализационных коллекторов с присоединением их к самотечно-напорной системе поселковой канализации.

Кроме того предусматривается отвод поверхностных вод водоотводными лотками и закрытой сетью магистральных коллекторов из труб диаметром 300-500 мм, к которой подключается дождеприёмные колодцы, дренажи и водостоки зданий, отвод будет осуществляться на ЛОС.

Шумовое воздействие

Многочисленные источники шума разбросаны по территории поселка, в результате чего в поселке всегда ощущается определенный "акустический фон", величина которого значительно колеблется. Она зависит от времени суток, близости источников шума, природно-климатических условий и т.д.

Основными источниками шума на рассматриваемой территории являются внешний и внутрипоселковый транспорт, производственные предприятия.

Защита от источников шума, уровни которых определяются величинами 68 – 74,7 дБ, при архитектурно-строительном проектировании требуется решить путем территориальных разрывов и рациональным размещением объектов на территории.

При разработке проектной документации на строительство необходимо учесть требования по шумозащите.

Защиту от шума строительно-акустическими методами следует проектировать на основании акустического расчета и предусматривать для снижения уровня шума:

а) применение звукоизоляции ограждающих конструкций; уплотнение по периметру притворов окон, ворот, дверей;

б) применение звукопоглощающих конструкций, экранов и зеленых насаждений;

При архитектурно-строительном проектировании необходимо применять различные методы по снижению шума внутри помещений, такие как жилые здания с усиленной звукоизоляцией наружных ограждающих конструкций, жилые здания, в которых со стороны источников шума расположены окна подсобных помещений и различные сооружения.

Для снижения уровней звука на территории или в помещениях, защищаемых от шума объектов, следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами. В качестве акустических экранов следует применять различные сооружения – шумопоглащающие или шумоотражающие защитные стенки (экраны, заборы).

Санитарное состояние и очистка территории

Предусматривается плановая очистка территории с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых бытовых отходов. Норма накопления домового мусора учитывает:

- отходы, накапливаемые в жилых зданиях, учреждениях и предприятиях общественного питания и культурного назначения;

- отходы отопительных устройств;

- крупные предметы.

К твёрдым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения относятся отходы, образующиеся в жилых домах, отходы отопительных устройств, местного отопления, отходы от текущего ремонта квартир и пр.

Централизованный сбор и транспортировка отходов на полигоны от объектов, не относящихся к жилому фонду, осуществляется по договорам, предварительно заключённым со специализированными предприятиями. Вывоз отходов производится либо по графику, либо по разовым заявкам.

Отходы учреждений здравоохранения (медицинские отходы) перед передачей их специализированным предприятиям для обезвреживания подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции), которое осуществляется персоналом учреждений здравоохранения.

Санитарно-защитные зоны и планировочные ограничения.

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- от 1 кВ до 20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 110 кВ – 20 м;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

Охранные зоны сетей водоснабжения установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет – 5 м.

Охранные зоны сетей водоотведения (канализации, ливневой канализации) установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и от напорной – 5 м.

Охранные зоны сетей связи установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет - 0,6 м, однако исходя из Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» принимается размер ремонтно-охранной зоны – 2 метра.

Санитарно-защитная зона от существующих гаражей индивидуального хранения автомобилей установлена на основании пункта 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер ее равен – 50 м

Кроме того на схеме границ зон с особыми условиями использования территории помимо вышеперечисленных особых условий использования отражены охранные зоны от планируемых инженерных коммуникаций. Размер данных зон принят подобно размерам зон для существующих инженерных коммуникаций.

Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки.

Зеленые насаждения общего пользования.

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений поселка.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения поселка (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории проекта планировки возможно размещение всех видов зеленых насаждений.

В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

С учётом размещения социальных объектов обслуживающих соседние территории на территории планировки проектом планировки предлагаются территории для озеленения и размещения объектов благоустройства общей площадью 269,2 тыс. м2  и территории скверов общей площадью 23 тыс. м2, что полностью обеспечивает потребности данной территории.

Размещение древесно-кустарниковой растительности носит свободный характер. Различные зоны для игр, отдыха, а так же хозяйственные площадки - изолируются посадкой плотных древесно-кустарниковых груш. В средней на 1 гектар озеленяемой территории необходимо высаживать 150-200 штук деревьев и 2500-3000 штук кустарников. Хвойные породы должны составлять 10-15% от общего количества высаживаемых пород и, наряду с березами, высаживается с прикорневым комом земли.

Зеленые насаждения различных групп, объединенные сетью озеленяемых улиц, составляет часть единой системы зеленых насаждений поселка и его зеленой зоны.

С учетом природно-климатических условий для озеленения предусматривается следующий ассортимент декоративных древесно-кустарниковых пород.

Основной ассортимент.

Деревья: береза бородавчатая, пушистая; лиственница сибирская, рябина сибирская, тополь лавролистный.

Кустарники: боярышник кроваво-красный, карагана древовидная, ива прутовидная.

Дополнительный ассортимент.

Деревья: осина обыкновенная, пихта сибирская, ива белая, кедр сибирский.

Кустарники: жимолость обыкновенная; дерен белый, смородина красная и черная, спирея иволистная, шиповник иглистый, калина обыкновенная, сирень венгерская.

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках.

# 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

В соответствии со СП 59.13330.2012 проектом необходимо предусмотреть ряд мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками поселкового транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

# 7. Обоснование очередности планируемого развития территории

Обоснование очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры следует определять на последующих стадиях проектирования

Приложение № 1 к материалам по обоснованию

Приложение № 2 к материалам по обоснованию

Приложение № 3 к материалам по обоснованию

Приложение № 4 к материалам по обоснованию

Приложение № 5 к материалам по обоснованию

Проект межевания

# Содержание.

Содержание	68

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.	69

ПРИЛОЖЕНИЯ	…….72

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.

Проект межевания территорий разрабатывается применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий.

Проект межевания подлежащих застройке территорий осуществлен в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения.

В процессе межевания решены следующие задачи:

- установление границ сложившихся объектов недвижимости,

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в сложившейся застройке,

- установление границ земельных участков под планируемое строительство.

В результате процесса межевания могут быть образованы:

- земельные участки под объектами недвижимости;

- участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования;

- участки линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования;

- участки, предназначенные для перспективной застройки.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании разработанного проекта планировки.

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных участков объектов землепользования:

- местоположение земельного участка в микрорайоне/квартале относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;

- площадь земельного участка;

- форма и пропорция земельного участка;

- расположение строений на участке относительно границ участка;

- наличием или отсутствием планировочных дефектов.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона/квартала в границах красных линий.

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.

С целью строительства инженерных коммуникаций для обеспечения устойчивого развития территории сформированы земельные участки, предназначенные для строительства линейных объектов. В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ предельные размеры земельных участков установлены в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Указанные размеры земельных участков для строительства линейных объектов в настоящее время не установлены, кроме того невозможно формирование самого земельного участка т.к. на территории строительства уже имеются сформированные земельные участки и поставленные на кадастровый учёт земельные участки.

В рамках проведенного анализа, целесообразнее формировать участки улично-дорожной сети, включающие в себя территории общего пользования (таблица 2).

В виду того, что «наложение» земельных участков не допускается, на отдельно взятой территории может быть сформирован только один земельный участок. В таких условиях земельные участки для строительства линейных объектов в границах территорий общего пользования (улично-дорожной сети) и в границах земельных участков, предоставленных физическим и/или юридическим лицам, могут размещаться как части земельных участков и/или как целый земельный участок улично-дорожной сети и сетей инженерно-технического обеспечения.

В настоящее время без принятых проектных решений, а именно диаметров, глубины заложения коммуникаций, данных инженерно-геологических изысканий и т.д.; в отсутствии раздела ПОС (проект организации строительства), сведений о технологиях и методах производства строительных работ невозможно точно рассчитать и установить границы территории для строительства инженерных коммуникаций.

Определение параметров строительства на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при подготовке документации по планировке территории определяются предварительные характеристики. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому они принимаются исходя из усреднённых показателей. При разработке рабочей проектной документации на объекты капитального строительства инженерных коммуникаций необходимо уточнение параметров путем составления проектно-сметной документации. Окончательные параметры территории для строительства устанавливаются на финальной стадии проектирования.

В результате исследований в документации по планировке территории были определены ориентировочные размеры территорий для строительства линейных объектов, исходя из усреднённых расчётных границ территории для строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры:

- сети электроснабжения – 4 м от оси;

- сети тепловодоснабжения – 5 м от края трубы;

- сети водоотведения – 5 м от края трубы;

- сети ливневой канализации – 5 м от края трубы;

- сети связи - 4 м от оси.

Границы территорий для строительства инженерной инфраструктуры (частей земельных участков) могут изменяться в зависимости от примененных технологий и методов производства строительных работ, из-за того что предложенных территорий может оказаться недостаточно для осуществления строительства.

Данные территории могут предоставляться как части земельных участков и/или как целый земельный участок улично-дорожной сети и сетей инженерно-технического обеспечения.

Предлагаем предоставлять земельный участок для строительства линейных объектов в границах красных линий.

В связи с тем, что линейные объекты (инженерные коммуникации) имеют значительную протяжённость, границы территорий для строительства инженерной инфраструктуры формируются в пределах границы проектирования, из-за невозможности без рабочего проектирования точно определить местоположение участка строительства.

Границы земельных участков улично-дорожной сети образованы с учётом красных линий, осей дорог, границ кадастровых кварталов, кроме того в районе перекрёстков учитывались радиусы закругления улично-дорожной сети. Данное деление на земельные участки позволяет при реконструкции и строительстве предоставлять необходимую территорию, а не целиком дорогу.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта.

Площади образуемых земельных участков под объекты недвижимости приведены в таблице 1.

Границы проектируемых земельных участков для эксплуатации общественными, нежилыми объектами сформированы с учетом требований СНиПов, сложившегося землепользования и естественных границ.

Ведомость координат Образуемых земельных участков и устанавливаемых сервитутов приведена в Приложении.

На чертеже границ земельных участков отображены земельные участки, поставленные на кадастровый учет, – кадастровый номер и площадь такого земельного участка отображена зеленым цветом, а, если земельный участок был изменен или вновь образован, - то номер и площадь такого земельного участка отображены синим цветом.

На чертеже отражены линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Размер отступа от красной линии не менее 1 метра в соответствии с Правилами землепользования и застройки. При определении местоположения линий отступа учитываются охранные зоны инженерных коммуникаций, и поэтому расстояние варьируется в зависимости от местоположения, в том месте, где планируются прокладка магистральных инженерных коммуникаций.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть, Проект межевания на Чертёже границ земельных участков.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Рекомендуем до разделения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на основании п.2 статьи 23 Земельного кодекса РФ установить публичные сервитуты на земельные участки.

Границы публичных сервитутов считать совпадающими с границами охранных зон указанных на Чертеже границ зон с особыми условиями использования территории. Публичные сервитуты не устанавливаются на территории общего пользования.

Площади образуемых земельных участков под объекты недвижимости

Таблица 1.

| № з/у | Адресный ориентир | Кадастровый квартал | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица | Дом |  |  | сущ. | проект. |  |
| 1 | ул. Школьная | Стр.№2 | 89:05:030201:ЗУ1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 4205 | 3732 | Образуемый ЗУ, образован путем перераспределения ЗУ 89:05:030201:2601 и 89:05:030201:2600 |
| 2 | ул. Школьная |  | 89:05:030201:ЗУ2 | Коммунальное обслуживание (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) (3.1) |  | 305 | Образуемый ЗУ, образован путем перераспределения ЗУ 89:05:030201:2600 |
| 3 | Комсомольский |  | 89:05:030201:ЗУ3 | Обслуживание автотранспорта (4.9) |  | 975 | Образуемый ЗУ, образован путем перераспределения ЗУ 89:05:030201:2602 |
| 4 |  |  | 89:05:030201:ЗУ4 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |  | 1624 | Образуемый ЗУ, образован путем перераспределения ЗУ 89:05:030201:2601, 89:05:030201:2600 и 89:05:030201:2602 |
| 5 | Комсомольский |  | 89:05:030201:ЗУ5 | Производственная деятельность (включает виды разрешенного использования с кодами 6.1-6.6, 6.11) |  | 10957 | Образуемый ЗУ, образован путем перераспределения ЗУ 89:05:030201:2600, 89:05:030201:2601 и 89:05:030201:2602 |
| 6 |  |  | 89:05:030201:ЗУ6 | Отдых (рекреация) (5.0) |  | 209 | Образуемый ЗУ, образован путем перераспределения ЗУ 89:05:030201:2600 |

Приложение № 1 к проекту межевания

Ведомость координат образуемых земельных участков

ЗУ1

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059690,83 | 4396431,75 |
| 2 | 7059718,22 | 4396499,17 |
| 3 | 7059694,09 | 4396509,02 |
| 4 | 7059678,85 | 4396469,61 |
| 5 | 7059621,82 | 4396492,86 |
| 6 | 7059610,2 | 4396464,91 |

| Площадь земельного участка | 0,3732 | га. |
| --- | --- | --- |

ЗУ2

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059718,22 | 4396499,17 |
| 2 | 7059722,58 | 4396509,91 |
| 3 | 7059698,59 | 4396520,03 |
| 4 | 7059694,09 | 4396509,02 |

| Площадь земельного участка | 0,0305 | га. |
| --- | --- | --- |

ЗУ3

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059722,58 | 4396509,91 |
| 2 | 7059698,59 | 4396520,03 |
| 3 | 7059712,34 | 4396554,79 |
| 4 | 7059724,33 | 4396549,58 |
| 5 | 7059736,54 | 4396544,25 |

| Площадь земельного участка | 0,0975 | га. |
| --- | --- | --- |

ЗУ4

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059610,2 | 4396464,91 |
| 2 | 7059604,3 | 4396467,33 |
| 3 | 7059618,76 | 4396503,91 |
| 4 | 7059654,62 | 4396489,04 |
| 5 | 7059655,05 | 4396488,86 |
| 6 | 7059672,45 | 4396481,64 |
| 7 | 7059676,54 | 4396491,73 |
| 8 | 7059703,61 | 4396558,60 |
| 9 | 7059712,34 | 4396554,79 |
| 10 | 7059698,59 | 4396520,03 |
| 11 | 7059694,09 | 4396509,02 |
| 12 | 7059678,85 | 4396469,61 |
| 13 | 7059621,82 | 4396492,86 |

| Площадь земельного участка | 0,1624 | га. |
| --- | --- | --- |

ЗУ5

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059598,79 | 4396469,60 |
| 2 | 7059604,3 | 4396467,33 |
| 3 | 7059618,76 | 4396503,91 |
| 4 | 7059654,62 | 4396489,04 |
| 5 | 7059658,99 | 4396499,13 |
| 6 | 7059676,54 | 4396491,73 |
| 7 | 7059703,61 | 4396558,60 |
| 8 | 7059693,98 | 4396562,76 |
| 9 | 7059695,33 | 4396565,98 |
| 10 | 7059610,39 | 4396604,22 |
| 11 | 7059599,6 | 4396579,43 |
| 12 | 7059568,91 | 4396508,91 |
| 13 | 7059558,11 | 4396484,09 |
| 14 | 7059597,9 | 4396467,59 |

| Площадь земельного участка | 1,0957 | га. |
| --- | --- | --- |

ЗУ6

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059672,45 | 4396481,64 |
| 2 | 7059676,54 | 4396491,73 |
| 3 | 7059658,99 | 4396499,13 |
| 4 | 7059654,62 | 4396489,04 |

| Площадь земельного участка | 0,0209 | га. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2 к проекту межевания

Ведомость координат устанавливаемых сервитутов

Сервитут сетей теплоснабжения

1

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059690,83 | 4396431,75 |
| 2 | 7059691,87 | 4396434,30 |
| 3 | 7059611,45 | 4396467,92 |
| 4 | 7059610,2 | 4396464,91 |

| Площадь земельного участка | 0,0262 | га. |
| --- | --- | --- |

2

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059610,2 | 4396464,91 |
| 2 | 7059611,45 | 4396467,92 |
| 3 | 7059605,51 | 4396470,40 |
| 4 | 7059604,3 | 4396467,33 |

| Площадь земельного участка | 0,0021 | га. |
| --- | --- | --- |

3

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059604,3 | 4396467,33 |
| 2 | 7059605,51 | 4396470,40 |
| 3 | 7059594,04 | 4396475,19 |
| 4 | 7059595,32 | 4396478,66 |
| 5 | 7059594,73 | 4396479,01 |
| 6 | 7059593,74 | 4396476,46 |
| 7 | 7059588,19 | 4396478,61 |
| 8 | 7059592,49 | 4396489,74 |
| 9 | 7059593,83 | 4396489,23 |
| 10 | 7059595,19 | 4396494,04 |
| 11 | 7059590,56 | 4396495,92 |
| 12 | 7059593,43 | 4396503,11 |
| 13 | 7059598,04 | 4396501,25 |
| 14 | 7059599,17 | 4396504,70 |
| 15 | 7059589,91 | 4396508,07 |
| 16 | 7059585,11 | 4396496,69 |
| 17 | 7059583,41 | 4396489,35 |
| 18 | 7059581,95 | 4396480,25 |
| 19 | 7059562,76 | 4396488,35 |
| 20 | 7059564,29 | 4396492,03 |
| 21 | 7059577,83 | 4396523,88 |
| 22 | 7059577,84 | 4396523,88 |
| 23 | 7059577,84 | 4396523,89 |
| 24 | 7059577,84 | 4396523,90 |
| 25 | 7059585,8 | 4396542,64 |
| 26 | 7059594,42 | 4396539,53 |
| 27 | 7059599,14 | 4396537,86 |
| 28 | 7059600,78 | 4396542,20 |
| 29 | 7059596 | 4396543,93 |
| 30 | 7059597,93 | 4396549,11 |
| 31 | 7059590,17 | 4396551,91 |
| 32 | 7059595,47 | 4396564,38 |
| 33 | 7059594,12 | 4396565,02 |
| 34 | 7059598,01 | 4396572,90 |
| 35 | 7059601,77 | 4396571,12 |
| 36 | 7059602,67 | 4396570,73 |
| 37 | 7059603,67 | 4396572,67 |
| 38 | 7059604,15 | 4396575,43 |
| 39 | 7059604,15 | 4396579,69 |
| 40 | 7059604,88 | 4396581,53 |
| 41 | 7059603,35 | 4396582,43 |
| 42 | 7059610,3 | 4396595,22 |
| 43 | 7059635,06 | 4396583,66 |
| 44 | 7059625,56 | 4396567,49 |
| 45 | 7059624,99 | 4396567,90 |
| 46 | 7059619,38 | 4396558,43 |
| 47 | 7059620,53 | 4396557,96 |
| 48 | 7059620,96 | 4396558,85 |
| 49 | 7059662,2 | 4396539,14 |
| 50 | 7059660,57 | 4396535,92 |
| 51 | 7059661,96 | 4396535,19 |
| 52 | 7059667,35 | 4396546,34 |
| 53 | 7059634,6 | 4396562,74 |
| 54 | 7059642,86 | 4396576,82 |
| 55 | 7059646,08 | 4396575,49 |
| 56 | 7059647,39 | 4396577,89 |
| 57 | 7059701,63 | 4396553,72 |
| 58 | 7059703,61 | 4396558,60 |
| 59 | 7059693,98 | 4396562,76 |
| 60 | 7059695,33 | 4396565,98 |
| 61 | 7059610,39 | 4396604,22 |
| 62 | 7059599,6 | 4396579,43 |
| 63 | 7059568,91 | 4396508,91 |
| 64 | 7059558,11 | 4396484,09 |
| 65 | 7059597,9 | 4396467,59 |
| 66 | 7059598,79 | 4396469,60 |

| Площадь земельного участка | 0,2413 | га. |
| --- | --- | --- |

4

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059701,63 | 4396553,72 |
| 2 | 7059710,37 | 4396549,82 |
| 3 | 7059712,34 | 4396554,79 |
| 4 | 7059703,61 | 4396558,60 |

| Площадь земельного участка | 0,0051 | га. |
| --- | --- | --- |

5

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059734,44 | 4396539,08 |
| 2 | 7059736,54 | 4396544,25 |
| 3 | 7059724,33 | 4396549,58 |
| 4 | 7059712,34 | 4396554,79 |
| 5 | 7059710,37 | 4396549,82 |

| Площадь земельного участка | 0,0144 | га. |
| --- | --- | --- |

Сервитут сетей связи

6

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059578,86 | 4396475,48 |
| 2 | 7059579,78 | 4396482,49 |
| 3 | 7059579,78 | 4396482,50 |
| 4 | 7059589,85 | 4396557,02 |
| 5 | 7059583,86 | 4396543,26 |
| 6 | 7059576,02 | 4396484,61 |
| 7 | 7059560,18 | 4396483,23 |
| 8 | 7059568,18 | 4396479,91 |
| 9 | 7059575,49 | 4396480,55 |
| 10 | 7059575,03 | 4396477,07 |

| Площадь земельного участка | 0,0348 | га. |
| --- | --- | --- |

7

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059735,93 | 4396544,51 |
| 2 | 7059734,86 | 4396540,11 |
| 3 | 7059736,54 | 4396544,25 |

| Площадь земельного участка | 0,0001 | га. |
| --- | --- | --- |

Сервитут сетей водоотведения

8

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059692,12 | 4396434,93 |
| 2 | 7059718,22 | 4396499,17 |
| 3 | 7059713,03 | 4396501,29 |
| 4 | 7059691,55 | 4396448,60 |
| 5 | 7059691,21 | 4396441,44 |
| 6 | 7059674,92 | 4396446,06 |
| 7 | 7059671,53 | 4396439,68 |
| 8 | 7059677,16 | 4396437,37 |
| 9 | 7059678,15 | 4396438,98 |
| Площадь земельного участка | 0,0482 | га. |

9

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059718,22 | 4396499,17 |
| 2 | 7059722,58 | 4396509,91 |
| 3 | 7059717,31 | 4396512,13 |
| 4 | 7059713,03 | 4396501,29 |

| Площадь земельного участка | 0,0066 | га. |
| --- | --- | --- |

10

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059722,58 | 4396509,91 |
| 2 | 7059732,93 | 4396535,37 |
| 3 | 7059736,45 | 4396544,29 |
| 4 | 7059730,94 | 4396546,69 |
| 5 | 7059717,31 | 4396512,13 |

| Площадь земельного участка | 0,0219 | га. |
| --- | --- | --- |

Сервитут сетей водоснабжения

11

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059690,83 | 4396431,75 |
| 2 | 7059691,99 | 4396434,61 |
| 3 | 7059611,48 | 4396467,99 |
| 4 | 7059610,2 | 4396464,91 |

| Площадь земельного участка | 0,0280 | га. |
| --- | --- | --- |

12

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059610,2 | 4396464,91 |
| 2 | 7059611,48 | 4396467,99 |
| 3 | 7059605,54 | 4396470,45 |
| 4 | 7059604,3 | 4396467,33 |
| 5 | 7059701,63 | 4396553,72 |
| 6 | 7059710,37 | 4396549,82 |
| 7 | 7059712,34 | 4396554,79 |
| 8 | 7059703,61 | 4396558,60 |

| Площадь земельного участка | 0,0072 | га. |
| --- | --- | --- |

13

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059701,63 | 4396553,72 |
| 2 | 7059703,61 | 4396558,60 |
| 3 | 7059693,98 | 4396562,76 |
| 4 | 7059695,33 | 4396565,98 |
| 5 | 7059610,39 | 4396604,22 |
| 6 | 7059599,6 | 4396579,43 |
| 7 | 7059568,91 | 4396508,91 |
| 8 | 7059558,11 | 4396484,09 |
| 9 | 7059597,9 | 4396467,59 |
| 10 | 7059598,79 | 4396469,60 |
| 11 | 7059604,3 | 4396467,33 |
| 12 | 7059605,54 | 4396470,45 |
| 13 | 7059562,76 | 4396488,35 |
| 14 | 7059577,83 | 4396523,88 |
| 15 | 7059577,84 | 4396523,88 |
| 16 | 7059577,84 | 4396523,89 |
| 17 | 7059577,84 | 4396523,90 |
| 18 | 7059585,83 | 4396542,68 |
| 19 | 7059599,14 | 4396537,86 |
| 20 | 7059600,78 | 4396542,20 |
| 21 | 7059596 | 4396543,93 |
| 22 | 7059597,95 | 4396549,16 |
| 23 | 7059591,68 | 4396551,42 |
| 24 | 7059596,87 | 4396563,71 |
| 25 | 7059594,12 | 4396565,02 |
| 26 | 7059598,01 | 4396572,90 |
| 27 | 7059600,29 | 4396571,82 |
| 28 | 7059602,51 | 4396577,25 |
| 29 | 7059601,01 | 4396578,13 |
| 30 | 7059610,3 | 4396595,22 |
| 31 | 7059634,92 | 4396583,73 |
| 32 | 7059620,04 | 4396557,77 |
| 33 | 7059620,37 | 4396557,63 |
| 34 | 7059620,96 | 4396558,85 |
| 35 | 7059662,2 | 4396539,14 |
| 36 | 7059660,57 | 4396535,92 |
| 37 | 7059661,96 | 4396535,19 |
| 38 | 7059667,35 | 4396546,34 |
| 39 | 7059634,36 | 4396562,80 |
| 40 | 7059644,16 | 4396579,33 |

| Площадь земельного участка | 0,2153 | га. |
| --- | --- | --- |

14

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059610,2 | 4396464,91 |
| 2 | 7059611,48 | 4396467,99 |
| 3 | 7059605,54 | 4396470,45 |
| 4 | 7059604,3 | 4396467,33 |
| 5 | 7059701,63 | 4396553,72 |
| 6 | 7059710,37 | 4396549,82 |
| 7 | 7059712,34 | 4396554,79 |
| 8 | 7059703,61 | 4396558,60 |

| Площадь земельного участка | 0,0072 | га. |
| --- | --- | --- |

15

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059734,44 | 4396539,08 |
| 2 | 7059736,54 | 4396544,25 |
| 3 | 7059724,33 | 4396549,58 |
| 4 | 7059712,34 | 4396554,79 |
| 5 | 7059710,37 | 4396549,82 |
| 6 | 7059724,43 | 4396543,56 |

| Площадь земельного участка | 0,0144 | га. |
| --- | --- | --- |

Сервитут сетей электроснабжения

16

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059690,83 | 4396431,75 |
| 2 | 7059718,22 | 4396499,17 |
| 3 | 7059694,09 | 4396509,02 |
| 4 | 7059683,95 | 4396482,79 |
| 5 | 7059681,7 | 4396465,31 |
| 6 | 7059669,41 | 4396440,55 |

| Площадь земельного участка | 0,1734 | га. |
| --- | --- | --- |

17

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059718,22 | 4396499,17 |
| 2 | 7059722,58 | 4396509,91 |
| 3 | 7059698,59 | 4396520,03 |
| 4 | 7059694,09 | 4396509,02 |

| Площадь земельного участка | 0,0306 | га. |
| --- | --- | --- |

18

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059722,58 | 4396509,91 |
| 2 | 7059736,54 | 4396544,25 |
| 3 | 7059724,33 | 4396549,58 |
| 4 | 7059720,13 | 4396551,40 |
| 5 | 7059717,5 | 4396548,72 |
| 6 | 7059717,44 | 4396548,66 |
| 7 | 7059704,84 | 4396535,84 |
| 8 | 7059701,79 | 4396528,14 |
| 9 | 7059702,35 | 4396527,59 |
| 10 | 7059720,36 | 4396545,92 |
| 11 | 7059720,41 | 4396545,98 |
| 12 | 7059720,89 | 4396546,46 |
| 13 | 7059707,94 | 4396521,25 |
| 14 | 7059707,85 | 4396521,30 |
| 15 | 7059701,79 | 4396523,47 |
| 16 | 7059699,62 | 4396522,63 |
| 17 | 7059698,59 | 4396520,03 |

| Площадь земельного участка | 0,0758 | га. |
| --- | --- | --- |

19

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059701,79 | 4396528,14 |
| 2 | 7059704,84 | 4396535,83 |
| 3 | 7059699,5 | 4396530,39 |

| Площадь земельного участка | 0,0012 | га. |
| --- | --- | --- |

20

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059706,18 | 4396557,47 |
| 2 | 7059703,61 | 4396558,60 |
| 3 | 7059699,62 | 4396548,75 |
| 4 | 7059695,35 | 4396533,12 |
| 5 | 7059694,96 | 4396537,24 |
| 6 | 7059692,66 | 4396531,56 |
| 7 | 7059698,71 | 4396530,24 |
| 8 | 7059705,19 | 4396553,93 |
| 9 | 7059705,2 | 4396553,96 |

| Площадь земельного участка | 0,0116 | га. |
| --- | --- | --- |

21

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059683,95 | 4396482,80 |
| 2 | 7059694,09 | 4396509,02 |
| 3 | 7059698,59 | 4396520,03 |
| 4 | 7059699,62 | 4396522,63 |
| 5 | 7059690,51 | 4396518,64 |
| 6 | 7059686,53 | 4396502,86 |
| 7 | 7059686,03 | 4396498,99 |
| 8 | 7059676,02 | 4396490,45 |
| 9 | 7059672,76 | 4396482,42 |
| 10 | 7059685,27 | 4396493,09 |

| Площадь земельного участка | 0,0226 | га. |
| --- | --- | --- |

22

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059672,05 | 4396481,80 |
| 2 | 7059672,76 | 4396482,42 |
| 3 | 7059676,02 | 4396490,45 |
| 4 | 7059667,9 | 4396483,52 |

| Площадь земельного участка | 0,0023 | га. |
| --- | --- | --- |

23

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059664,57 | 4396475,43 |
| 2 | 7059672,05 | 4396481,80 |
| 3 | 7059667,9 | 4396483,52 |
| 4 | 7059660,4 | 4396477,13 |

| Площадь земельного участка | 0,0039 | га. |
| --- | --- | --- |

24

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059638,65 | 4396453,20 |
| 2 | 7059654,65 | 4396466,96 |
| 3 | 7059654,71 | 4396467,01 |
| 4 | 7059664,57 | 4396475,43 |
| 5 | 7059660,4 | 4396477,13 |
| 6 | 7059652,05 | 4396470,00 |
| 7 | 7059651,98 | 4396469,93 |
| 8 | 7059634,5 | 4396454,91 |

| Площадь земельного участка | 0,0137 | га. |
| --- | --- | --- |

25

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059692,66 | 4396531,56 |
| 2 | 7059694,96 | 4396537,24 |
| 3 | 7059692,28 | 4396567,35 |
| 4 | 7059688,12 | 4396569,22 |
| 5 | 7059688,87 | 4396559,37 |
| 6 | 7059688,87 | 4396559,36 |
| 7 | 7059691,45 | 4396531,82 |

| Площадь земельного участка | 0,0141 | га. |
| --- | --- | --- |

26

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059583,14 | 4396541,60 |
| 2 | 7059581,54 | 4396537,93 |
| 3 | 7059607,98 | 4396523,87 |
| 4 | 7059620,14 | 4396540,49 |
| 5 | 7059629,04 | 4396548,78 |
| 6 | 7059625,15 | 4396550,61 |
| 7 | 7059620,6 | 4396546,38 |
| 8 | 7059620,54 | 4396552,81 |
| 9 | 7059618,53 | 4396553,77 |
| 10 | 7059619,39 | 4396555,57 |
| 11 | 7059618,86 | 4396556,09 |
| 12 | 7059605,26 | 4396550,20 |
| 13 | 7059607,95 | 4396549,19 |
| 14 | 7059606,94 | 4396546,57 |
| 15 | 7059616,56 | 4396550,73 |
| 16 | 7059616,64 | 4396542,48 |
| 17 | 7059606,94 | 4396529,18 |

| Площадь земельного участка | 0,0320 | га. |
| --- | --- | --- |

27

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059620,1 | 4396557,05 |
| 2 | 7059620,96 | 4396558,85 |
| 3 | 7059622,76 | 4396557,99 |
| 4 | 7059623,5 | 4396559,92 |
| 5 | 7059605,17 | 4396567,97 |
| 6 | 7059603,51 | 4396564,33 |
| 7 | 7059603,54 | 4396564,32 |

| Площадь земельного участка | 0,0076 | га. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3 к проекту межевания