ВВЕДЕНИЕ

Корректировка генерального плана п. Ханымей (далее – корректировка генерального плана) разработана ООО «Национальный Земельный Фонд» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом № 01/04-08//0190300001315000566.

Основанием для выполнения данных работ являются:

-	распоряжение Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 09.07.2015 №207 «О разработке проекта о внесении изменений в генеральный план и правил землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей Пуровского района»;

-	постановление администрации МО Пуровский район от 22.05.2015 № 134-ПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем»», утверждённую постановлением Администрации района от 16.12.2013 № 218-ПА;

-	статьи 23, 24, 25, 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-	статьи 16, 16-1, 18, 19 Градостроительного Устава Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2007 году ЗАО «Аска» г. Санкт-Петербург был разработан проект «Генеральный план, совмещенный с проектом планировки муниципального образования п. Ханымей Пуровского района ЯНАО». Изменения в градостроительном законодательстве, нормативно-правовой базе, повлекли необходимость переработки предыдущей градостроительной документации 
п. Ханымей.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполненным в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития, обеспечения экологической безопасности, сохранения природы и культурного наследия.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории населенного пункта с учетом государственных, общественных и частных интересов, а также глубоких социально-экономических преобразований, повышение качества жизни населения путем обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности.

Основные положения социально-экономического и градостроительного развития в части определения основных тенденций развития муниципального образования, определения численности населения, проектных объемов строительства, оптимального размещения объектов жилищно-гражданского и промышленного строительства легли в основу разработки данного проекта.

Проект Корректировки генерального плана разработан с учетом положений градостроительной документации муниципального образования поселок Ханымей, Пуровского района, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Корректировка генерального плана выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004;

- Земельный кодекс Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001;

- Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006;

- Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006;

- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Закон Российской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»;

- Закон Российской Федерации от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Закон Российской Федерации от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»;

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ № 19 от 30.01.2012 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 г. № 244;

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2007 № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.02.2004 № 5-ЗАО «О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2015 № 123-П «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.06.2009 № 343-А «Об утверждении Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- Решение Собрания депутатов 2 созыва муниципального образования поселок Ханымей от 22.12.2009 № 84 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования поселок Ханымей»;

- Решение Собрания депутатов 2 созыва муниципального образования поселок Ханымей от 21.05.2010 № 113 «О генеральном плане п.Ханымей»;

- Решение Собрания депутатов Районной думы муниципального образования Пуровский район от 24.12.2009 № 408 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий муниципального образования Пуровский район».

Цели разработки проекта генерального плана муниципального образования:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения, обеспечение устойчивого развития, обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Задачи разработки проекта:

- определение долгосрочной стратегии и этапов развития муниципального образования п. Ханымей (далее – поселения) на основе комплексного анализа его современного состояния и учета ресурсного потенциала территории поселения;

- выявление проблем развития поселения и разработка мероприятий по их решению;

- определение планируемых границ земель населенных пунктов;

- установление границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон инженерных и транспортных инфраструктур;

- определение границ земельных участков, предназначенных для планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определения границ территорий, подверженных такому риску.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

В Генеральном плане определены основные параметры развития поселения: перспективная численность поселения, объемы нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, необходимые для строительства территории, основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. В проекте выполнено функциональное зонирование территорий муниципального образования с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон.

Исходными данными для проектирования послужили:

-	материалы проекта Генеральный план, совмещенный с проектом планировки муниципального образования п. Ханымей Пуровского района ЯНАО, ЗАО «АСКА», г. Санкт-Петербург, 2007 г.;

-	материалы проекта Схема территориального планирования муниципального образования Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа;

-	Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения поселок Ханымей, 2008 г.;

-	муниципальная программа муниципального образования поселок Ханымей «Повышение качества жизни населения муниципального образования поселок Ханымей»

-	иная нормативная, градостроительная и техническая документация, собранная в процессе сбора исходной информации.

Генеральный план разработан на 20 лет, с проектными этапами реализации:

- I этап (первая очередь) – 2025 г.;

- II этап (расчетный срок) – 2035 г.

Генеральный план подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса.

РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. КЛИМАТ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Поселение Ханымей находится в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа и является железнодорожной станцией на дороге Уренгой – Сургут. Поселок Ханымей расположен в междуречье реки Апакапур и ее левого притока – р. Чучуяха.

Рельеф

Исследуемый район находится в пределах Пуровской низменности, провинции Западно-Сибирской равнины. Территория характеризуется равнинным рельефом с преобладанием абсолютных отметок поверхности 65-69 м. Местность сильно заболочена (до 50%). Обширное болото окружает территорию, прилегающую к поселку с северо-запада. К болоту приурочены многочисленные озера преимущественно термокарстового происхождения.

В геологическом отношении территория поселка и прилегающая местность сложена комплексом нерасчлененных озерно-аллювиальных отложений верхнечетвертичного и современного возраста, а также болотными отложениями. Озерно-аллювиальные отложения представлены мелкозернистыми песками. Супеси, суглинки и пылеватые пески залегают в толще песка в виде линз небольшой мощности. Современные болотные отложения представлены торфом.

Для рассматриваемого района характерно наличие многолетнемерзлых пород (ММП). Территория относится к зоне двухслойного развития ММП. Верхний слой мерзлоты прослеживается в основном с 10-12 м до глубины 30-80 м. Ниже, до глубины 50-150 м залегают талые породы, под которыми залегает мерзлая реликтовая толща, нижняя граница которой отмечена на глубинах до 300 м и более. Распространение ММП имеет островной характер. Сплошность мерзлоты часто нарушается таликами, приуроченными к участкам, сложенным песками. Участки с талыми грунтами обычно расположены на залесенных, хорошо дренированных террасах, примыкающих непосредственно к руслам рек и, сложенных песками. В отдельных случаях талики встречаются и на залесенных участках, сложенных с поверхности суглинистыми почвами. Под руслами рек и озерами мерзлота, как правило, отсутствует. Температура грунтов в пределах кровли многолетнемерзлых пород колеблется от 0 до минус 0,20С. Верхний слой мерзлоты характеризуется достаточно высокими отрицательными температурами горных пород, которые по большей части близки к 00 и не опускаются ниже –10. На пространственное изменение температуры влияние оказывает литология пород; более низкая температура свойственна органогенным породам (торфяникам), более высокая – минеральным. В минеральных грунтах глубина сезонного протаивания и промерзания меняется от 1,5 до 2,5 м; в торфяниках – колеблется в пределах 0,1 – 0,5м. На температурном режиме грунтов геоморфологическая приуроченность участков не сказывается. Грунты и водоразделов и долин имеют близкие значения температуры.

В большинстве случаев распространение ММП совпадает с площадью развития торфяников. Неглубокое залегание мерзлых пород и избыточное увлажнение верхнего горизонта почво-грунтов способствуют поверхностному заболачиванию территории. Заболоченные участки в основном представлены кочкарными и мочажинными комплексами торфяников. Мощность торфа болот и заболоченных участков колеблется от 0,3 до 3,0 м. Торф слабо и среднеразложившийся осоково-моховой, торфяно-сфагновый, коричневого цвета. Запасы его не велики.

Из мерзлотных процессов для территории характерно криогенное пучение, термокарст, солифлюкция (как правило, на расчлененных участках с повышенными уклонами). Высота бугров пучения в среднем составляет 0,5-1,0м, реже до 2м. Крупные бугры пучения интенсивно разрушаются. Глубина термокарстовых котловин может достигать 10-15м, а глубина озер в них 2-3м. Некоторые термокарстовые котловины погребены под торфяниками и болотами. Термокарстовые явления связаны с протаиванием содержащих лед пород при нарушении температурного режима. Практически все мерзлотные торфяники осложнены термокарстом, выраженным в рельефе понижениями и озерами протаивания. В период протаивания избыточно увлажненные поверхностные горизонты почво-грунтов приходят в движение, скользя по промерзшим грунтам и формируя солифлюкционные процессы.

В гидрогеологическом отношении район изучен слабо. На изучаемой территории верхне-палеогеновый горизонт грунтовых вод, достаточный для водоснабжения крупного населенного пункта, залегает в интервале глубин от 80 до 150м. Подземные воды этого горизонта напорные, статические уровни устанавливаются на глубинах 16-20м от поверхности земли. Величина напора над кровлей горизонта достигает 90-100метров. Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками. Средний дебит разведочных скважин составляет 400 – 500м/сут. (при понижении уровня на 8 – 20м). Подземные воды этого горизонта пресные, с сухим остатком 0,1-0,2 г/л и повышенным содержанием железа.

Климат

Климат района формируется под влиянием атлантических, арктических и континентально-тропических воздушных масс. Равнинность территории и открытость с севера и юга не препятствует глубокому проникновению в ее пределы воздушных масс как с севера, так и с юга, что обусловливает интенсивную трансформацию воздушных масс, как летом, так и зимой.

Для температурного режима рассматриваемой территории характерны: продолжительная зима, сравнительно короткое, но теплое лето, короткие переходные сезоны весна и осень, поздние весенние и ранние осенние заморозки, короткий безморозный период. Средняя годовая температура воздуха составляет минус 5,80С. Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой минус 23,80С. Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 15,90С.

Таблица № 1.1.1 Средняя месячная температура воздуха, 0С (м/ст. Халесовая)

| Месяцы | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -23.8 | -21.6 | -16.7 | -7.2 | -0.4 | 10.7 | 15.0 | 13.0 | 6.4 | -4.4 | -17.3 | -23.8 | -5.8 |

Зима наступает во второй половине октября, когда температура воздуха устойчиво переходит через минус 50 , и продолжается почти до конца апреля. Продолжительность зимы около 6 месяцев. Со второй половины октября (средняя дата 15.10) устанавливается снежный покров, на реках отмечается ледостав. Активная циклоничность определяет в это время большую изменчивость погоды с резкими перепадами давления и колебаниями температуры, достигающими 9,90С за сутки, с сильным ветром, метелями. Самый суровый период зимы – с декабря по февраль. Средняя суточная температура устойчиво удерживается ниже –200С. Абсолютный срочный минимум равен –620С (январь). Продолжительность устойчивых морозов 187 дней. Оттепели зимой – явление редкое и кратковременное. Резкие потепления зимой обычно наблюдаются при прорывах к северу южных циклонов и сопровождаются усилением ветра до 30м/с, буранами, метелями. Повторяемость дней со среднесуточной температурой –200С и ниже за зиму составляет 40%, с температурой –300С около 15%.

Температура поверхности почвы по значениям весьма близка к температуре воздуха. Средняя температура поверхности почвы в январе изменяется от –25 до –300С. Один раз в 50 лет (2% обеспеченность) средняя температура почвы января опускается ниже –360С, один раз в 50 лет поднимается выше –150С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы составляет -650С (м/ст. Халесовая).

Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в середине мая. Для весны характерна неустойчивая погода, с преобладанием солнечной. При средней месячной температуре мая минус 0,40С в отдельные дни мая она может повыситься до + 150С, абсолютный максимум +290С или смениться резким похолоданием до минус 180С (абсолютный минимум минус 280). В мае при вторжении арктического воздуха возможны снегопады, хотя выпавший снег тает достаточно быстро. Средняя дата последнего весной заморозка 11.06.

Летний период условно ограничивается временем устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 100С. В районе пос. Ханымей средняя суточная температура воздуха становится выше 100С в первой половине июня (средняя дата 13.06), переход к осени происходит в начале сентября (средняя дата 1.09). Лето теплое, но короткое, средняя продолжительность лета порядка 80 дней. Термический режим лета определяется процессами трансформации воздушных масс. Высокие температуры поддерживаются выносом прогретого континентального воздуха из южных районов. При вторжении холодных арктических масс воздуха возможны резкие понижения температуры до минус 20С даже в июле. Средняя месячная температура июля, самого жаркого месяца, составляет 15,90С. В наиболее жаркие годы температура воздуха в июле может достигать 340С (абсолютный максимум). Средняя суточная амплитуда температуры воздуха в июле 10,50. Средняя суточная температура 200и выше за лето бывает в среднем 10 дней, 1-2 дня наблюдается максимальная температура, превышающая 300С.

Осень наступает рано - в конце августа начале сентября и заканчивается с переходом средней суточной температуры воздуха в начале октября (6.10) через 00и установлением устойчивого снежного покрова (15.10). По продолжительности осень вдвое продолжительнее весны и холоднее по температурному режиму. Для осени характерны заморозки на почве, туманы, выпадение снега. Средняя месячная температура сентября еще положительная (+6,40), но возможны похолодания до –50С. Средняя дата первого осенью заморозка –24.08. В начале октября появляется снежный покров, средняя температура октября снижается до –4,40С. Во второй декаде октября завершается образование устойчивого снежного покрова и устанавливается период устойчивых морозов. По данным м/ст. Халесовая средняя продолжительность устойчивых морозов составляет 187 дней.

Влажность воздуха

Относительная среднегодовая влажность воздуха равна 76%, при повышенных значениях (78-84%) с сентября по февраль.

Осадки

Годовой ход осадков типичен для континентальных районов. При среднемноголетней годовой сумме осадков 645 мм (с поправкой на смачивание ведра и ветровой недоучет), порядка 35% осадков выпадает в виде снега. В отдельные годы годовая сумма осадков может на 150-200 мм превышать среднемноголетние значения или быть ниже. Наибольшее число дней с осадками наблюдается в сентябре-октябре, наименьшее – в апреле. Среднемноголетнее значение количества осадков за холодный период года (ноябрь – март) равно 171 мм, за теплый период (апрель-октябрь) - 474 мм. (Табл. №1.1.2) Среднемесячное значение суточного максимума осадков изменяется от 3-6 мм в холодный период до 6-19 мм в теплый. Наблюденный суточный максимум осадков составил 80 мм.

Таблица № 1.1.2. Среднее месячное и годовое количество осадков, мм, 
(м/ст. Халесовая)

| Месяцы | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 32 | 24 | 32 | 36 | 48 | 73 | 80 | 82 | 88 | 67 | 45 | 38 | 645 |

Снежный покров оказывает существенное влияние на климат территории и хозяйственную деятельность, поскольку зима длится около 6 месяцев. Устойчивый снежный покров появляется в середине октября, а сходит в начале мая. Среднее число дней со снежным покровом 209. Средняя из максимальных высота снежного покрова достигает 92 см, средняя декадная высота снежного покрова изменяется от 58 до 71 см. Максимальные запасы воды в снеге на начало снеготаяния составляют 160-200 мм. Средний из наибольших запас воды в снежном покрове по снегосъемкам на последний день декады равен 239 мм. Наблюдается значительная изменчивость по территории высоты снежного покрова и запасов воды в снеге к началу снеготаяния из-за ветрового переноса снега в метели. Метели в районе чаще всего связаны с прохождением южных, западных и северо-западных циклонов. Среднемноголетнее число дней в году с метелями – 26, с поземкой –12. Средний перенос снега за зиму в метели составляет 210 м3 на 1 погонный метр; максимальный снегоперенос достигает порядка 500 м3/м.

Ветер

Ветровой режим района зависит от основных циркуляционных факторов и орографических условий. Рассматриваемая территория в холодное время года находится под влиянием сибирского антициклона и циклонов, перемещающихся с Атлантики вдоль северных широт в восточном направлении. Над Карским морем в это время года устанавливается преимущественно циклоническая погода с низким давлением. Поэтому над территорией зимой господствуют ветры южные и с южной составляющей, повторяемость их составляет 50%. К концу зимы мощность антициклона ослабевает, и в мае южные и юго-западные ветры становятся менее постоянными. По мере прогревания суши антициклон разрушается, давление над Карским морем растет и в течение всего лета удерживается выше, чем над материком. С июля по август преобладают ветры северные или с северной составляющей, повторяемостью до 35%. В течение всего года на рассматриваемой территории преобладают ветры южного направления. Средняя годовая скорость ветра в районе составляет 3,1 м/с. Среднемноголетние значения средних месячных величин скорости ветра на высоте флюгера (13м) приведены в таблице №1.1.1.3.

Таблица № 1.1.3. Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с, м/ст. Халесовая

| Месяцы | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 3,1 |

Среднее число дней с сильным ветром (15 м/с и более) составляет для района 13. Наибольшее число дней с ветром 15 м/с и более отмечается весной, наименьшее – летом и в середине зимы. Продолжительность сильного ветра составляет менее двух суток. Скорость ветра вероятностью превышения 5%, равна 9 м/с.

По строительно-климатическому районированию (СНиП 2.01.01-82) п. Ханымей расположен в 1-м климатическом районе, подрайон 1Д. Расчетная температура отопительного периода, -47оС. Средняя температура отопительного периода минус 12,60С, продолжительность отопительного периода 274 суток.

Почвы

Для территории характерны два типа зональных почв: таежно-поверхностно-глеевые и подзолистые. Зональные подзолистые почвы развиваются только на песчаных почвообразующих породах. На суглинистых и глинистых отложениях формируется тип почв таежно - поверхностно-глеевые.

Хорошо фильтрующие пески, к тому же быстро оттаивающие весной, обеспечивают внутренний дренаж почвы, постоянный нисходящий водный ток, который создает необходимый фон для подзолообразовательного процесса. Наоборот, в слабо фильтрующих, склонных к плывунности суглинистых и глинистых породах, атмосферные осадки, превосходящие в данном районе испарение, обусловливают избыточное увлажнение с более или менее длительным застоем влаги в верхней части почвенного профиля. Дренаж почв затрудняет локально распространенная вечная мерзлота.

Растительность

Район относится к зоне лесотундры. Для территории характерна тундровая растительность, чередующаяся с редколесьем; широко развиты сфагновые торфяники. Леса тянутся главным образом полосами по берегам рек и вокруг озер. В лесах преобладают сибирская лиственница, сосна, кедр, ель. В лесах много красной и черной смородины, брусники, голубики, морошки.

Животный мир

В районе водятся: лемминги; северный олень; заяц-беляк; песец; горностай; лось; лисица; росомаха; выдра и др. Из птиц широко распространены куропатки, глухарь, рябчик, тетерев. На лето прилетают и гнездятся гуси, утки, кулики и др. Реки и озера богаты рыбой, преобладают: осетр, нельма, муксун, ряпушка, сырок, сиг. Акклиматизирована ондатра.

Гидрографическая сеть

Поселок Ханымей расположен в междуречье рек Апакапур и Чучуяха. Река Апакапур вытекает из озерно-болотного массива, самые крупные озера в котором: озеро Апакато и Янгаяхато, и впадает в р. Вэнга-Пур. Ориентировочная длина реки Апакапур до створа Ханымей 120 км, площадь водосбора 1200 км2. В своем течении до створа Ханымей река принимает 7 притоков длиной от 20 км, например р. Кузя-Яха. Из достаточно протяженных водотоков выделяется река Чучуяха, длиной порядка 85 км. Река Чучуяха вытекает из небольшого озера, протекает по заболоченной местности и впадает в районе п. Ханымей в р. Апакапур на 54 км от ее устья. Длина реки Чучуяха 85 км, площадь водосбора 680 км2. У реки имеется 4 притока с длинами от 13 до 62 км.

Реки Апакапур и Чучуяха - равнинные спокойные реки, в своем течении извиваются среди болот, от которых они иногда ограждены береговыми валами. Склоны долин слабо выражены, врезанность речных долин не превышает 15-20 м. Ширина русел при среднем уровне менее 60 м. Русла рек меандрируют в нешироких поймах, от которых еле заметны переходы к склонам долин. Незначительные уклоны водосборов, извилистость русел обусловливают медленное течение воды в руслах. В межень скорость воды не превышает 0,3 м/с на плесах и 0,5 м/с – на перекатах.

Среди болот, покрывающих почти сплошь рассматриваемую территорию, разбросано множество озер. В районе преобладают озера преимущественно правильной округлой формы и небольших размеров. Они заполняют мелкие впадины, образовавшиеся в связи с протаиванием грунтового льда. Большая часть этих озер бессточная. Озера разделены узкими перемычками, сложенными мелкозернистыми, преимущественно флювиогляциальными песками, на которых располагаются отдельные деревья – лиственница, сосна, кедр. Отдельные островки и полосы леса возвышаются между озерами и болотами и вдоль русел речек.

Режимные наблюдения за стоком воды рек Апакапур и Чучуяха в створе п. Ханымей не проводились. Сток воды и водные ресурсы оценены по методикам, рекомендуемым для неизученных рек СП -33-101. 2003.

Рассчитанный с помощью аналога (р. Еркал-Надей-Пур - п. Халесовая) средний многолетний расход воды р. Апакапур в створе Ханымей равен 11,5 м3/с, р. Чучуяха – 6,6 м3/с. Водные ресурсы (среднемноголетний суммарный объем стока двух рек) в створе Ханымей оцениваются в 0,57 км3/год.

Питание рек носит смешанный характер с преобладанием снегового питания. Зимние осадки, аккумулирующиеся на водосборе в течение всего холодного периода при малом испарении со снега, формируют до 60% годового стока. Доля дождевого стока в питании рек составляет 10-20%. Примерно одинаковое участие в питании обеих рек принимают грунтовые воды (10-20%).

Водный режим рек района п. Ханымей характеризуется весенне-летним половодьем, сменяющимся летне-осенней меженью (нарушаемый дождями) и продолжительной зимней меженью. Половодье начинается в первой половине мая. Максимальные расходы и уровни наблюдаются в начале июня, заканчивается половодье в конце июля. Продолжительность половодья 50-70 дней. Объем стока за половодье составляет 60-70%. Летне-осенняя межень обычно длится с июля по сентябрь и за этот период проходит от 13 до 27% годового стока. Средняя продолжительность летне-осеннего сезона 40-70 дней. Летние и осенние дождевые паводки слабо выражены. Дождевые паводки не превышают половодье по максимальному расходу и объему стока. Появление ледовых образований на реках в среднем относится к первой половине октября. Зимняя межень продолжается около 200 дней. Ледостав устойчивый, средняя продолжительность его 217 дней. Средняя наибольшая толщина льда составляет 50-100 см. Объем стока за зиму порядка 14-25% годового.

Весеннее половодье

Половодье характеризуется высоким и быстрым подъемом уровня воды и сравнительно медленным спадом. Относительно значительная продолжительность весеннего половодья (до 2 месяцев) обусловлена регулированием стока болотами и лесом, а также выпадением жидких осадков на спаде и шлейфе половодья. Наибольшие расходы наблюдаются в течение 1-5 дней. Максимальные расходы воды за период весеннего половодья получены расчетным путем по эмпирическим формулам согласно рекомендациям СП 33-101- 2003 для р. Акапапур расход 1% вероятности превышения равен 109 м3/с, 5% - 96 м3/с, 10% - 90 м3/с; для р. Чучуяха соответственно 72 м3/с, 63 м3/с, 60 м3/с.

Дождевые паводки

Дождевые паводки наблюдаются не ежегодно. Объем суммарного стока наибольших дождевых паводков равен 5-40% стока весеннего половодья. Максимальные расходы дождевых паводков составляют 10-50% от значения максимальных расходов весеннего половодья. Дождевой максимум р. Акапапур 1% вероятности превышения равен 33 м3/с, 5%- 29м3/с, 10% - 27м3/с; для р. Чучуяха соответственно 22 м3/с,19м3/с ,17 м3/с. За летне-осеннюю межень принимается период низкого стока от конца половодья до начала устойчивых ледовых явлений. Модуль минимального стока 80% вероятности превышения за летне-осеннюю межень составляет 5 л/с км2, что соответствует расходу р. Апакапур в 6,0 м3/с, р. Чучуяха – 3,4 м3/с.

Зимняя межень устойчивая и продолжительная, водность ее значительно меньше летней. Модуль минимального стока 80% вероятности превышения за зимнюю межень равен 2,7 л/с км2, что соответствует расходу 3,2 м3/с для р. Аракапур и 1,8 м3/с для р. Чучуяха.

Термический и ледовый режим реки.

Дата перехода температуры воды через 0,20 весной является показателем начала устойчивого повышения температуры. Весной переход температуры воды через 0,20 наблюдается 29-31.05. Интенсивное повышение температуры воды начинается в июне и продолжается до конца июля-начала августа. Средняя месячная температура воды рек Апакапур и Чучуяха. в июле достигает 20-220. В августе начинается охлаждение воды.

Средняя месячная температура в сентябре опускается до 7-50. Для реки характерно, что в течение всего теплого периода (июнь-сентябрь) температура воды больше чем температура воздуха. Осенью переход температуры воды через 0,20, показатель времени начала появления ледяных образований, происходит 15-17.10. Наибольшая за год толщина льда на реке в зависимости от суровости зимы изменяется от 80 до 130 см.

Характеристика ледового режима реки Апакапур приведена в таблице, которая содержит сведения о сроках наступления ледовых явлений и продолжительности ледовых фаз.

Таблица № 1.1.4. Характеристика ледовых явлений на реке Апакапур

| Дата | Продолжительность |
| --- | --- |
| Характеристика | Начала ледостава | Начала ледохода | Окончания ледовых явлений | Осеннего ледохода | Весеннего ледохода | Ледостава | Всех ледовых явлений |
| Средняя | 22.10 | 28.05 | 30.05 | 9 | 3 | 220 | 232 |
| Ранняя (наибольшая) | 8.10 | 11.05 | 13.05 | 27 | 6 | 239 | 249 |
| Поздняя (наименьшая) | 4.11 | 7.06 | 9.06 | 1 | 2 | 201 | 209 |

Гидрохимическая характеристика поверхностных вод

Химический состав поверхностных вод во многом зависит от характера почв. Подзолистые и таежно-поверхностно-глеевые почвы, преобладающие в районе, способствуют формированию гидрокарбонатных поверхностных вод малой минерализации, со значительным количеством растворенных и коллоидных органических веществ. На величину минерализации оказывает влияние наличие в бассейнах рек многолетнемерзлых пород. Ввиду того, что русловые воды протекают по мерзлой водопроницаемой почве, минерализация их небольшая.

Минерализация речных вод в естественных условиях колеблется от 20 до 80 мг/л в средний год. Минерализация в половодье не превышает 30 мг/л. Средняя минерализация в период межени больше, чем в половодье и составляет в летне-осеннюю межень до 50 мг/л, в зимнюю межень – до 80 мг/л. Реки района в течение всего года имеют слабоминерализованную воду (20-80 мг/л) с преобладанием гидрокарбонатных ионов (20-40% экв), ионов Са (20-26% экв в межень) и ионов щелочных элементов (до 36% экв в половодье). Речные воды по величине минерализации характеризуются как хорошие. Вода мягкая, жесткость менее 1 мг-экв/л. Из-за незначительной концентрации SO4 (0-14%экв) и Mg (8-18%) воде не свойственна агрессивность.

Речная вода обычно окрашена в желтый цвет и отличается большой окисляемостью, до 16 мгО/л. На реках и озерах возможны заморы рыбы. Они связаны с дефицитом кислорода в воде, который расходуется на окисление содержащихся в воде в большом количестве органических веществ. В поверхностных водах отмечается повышенное содержание железа, значительно изменяющееся в течение года от 0,7 до 3,0 мгFе/л. Большое содержание железа в речных водах является фоновым и вызвано высокой заболоченностью бассейна.

По минерализации и химическому составу речная вода района пригодна для хозяйственно-бытовых и промышленных нужд.

Сведения об уровне загрязненности воды в реках Апакапур и Чучуяха отсутствуют. По косвенной оценке вода р. Чучуяха в настоящее время может быть оценена как «чистая» или «умеренно загрязненная». Сток реки формируется на территории Ноябрьского лесничества, на водосборе нет действующих предприятий нефтегазодобывающей промышленности. Наоборот, верховья р. Акапапур находятся на территории Северо-Ноябрьского месторождения ОАО «Сибнефть» и «Ноябрьскнефтьгаз» и вода реки может быть загрязненной. По аналогии с г. Тарко-Сале основными загрязняющими веществами являются нефтепродукты, фенолы, железо, медь, соединения азота нитратного. При дальнейшем развитии нефтегазовых комплексов необходима организация контроля над качеством воды и охраной природных вод.

1.2. ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Особенностями системы расселения Пуровского района, как и Ямало-Ненецкого автономного округа, являются: географическая разрозненность населенных пунктов (наличие труднодоступных и отдаленных местностей), наличие малонаселенных пунктов, территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и наличие вахтовых поселков.

Поселок Ханымей расположен на севере Тюменской области в южной части Ямало- Ненецкого автономного округа, вблизи слияния рек Чучуяха и Апакапур и входит в южный узел системы расселения Пуровского района, в который также входят такие поселения как пос. Пурпе, города Губкинский, Муравленко и Ноябрьск. Южная группа поселений обслуживает нефтегазодобычу в южной и центральной части района, в связи с этим на перспективу прослеживается устойчивое развитие территории и самих поселений.

Поселок Ханымей в структуре расселения района является «локальным» поселением с функцией организационно-хозяйственного центра местного значения, включая организацию традиционной хозяйственной деятельности Пяко-Пуровской общины, а также пунктом обслуживания транспортных коммуникаций (железнодорожного транспорта, нефте- и газопроводов).

Поселок Ханымей образован как железнодорожная станция Сургутского отделения Свердловской железной дороги в 1972 году, которая соединила Пуровкий район с Тюменью.

Посредством авто- и железнодорожного транспорта п. Ханымей имеет внешние связи с районным (Тарко-Сале), областным (Тюмень) и федеральным (Москва) центрами.

Таблица 1.2.1 – Расстояние до административного центра

| Название населенного пункта | Население (чел.) | Расстояние до административного центра |
| --- | --- | --- |
| п. Ханымей | 4 466 | 243 км. |

На основании существующей численности населения, динамики ее изменения, а также в соответствии с уровнем развития социальной и производственной сфер для каждого населенного пункта Схемой территориального планирования муниципального образования Пуровский район определен статус градостроительного развития. Муниципальное образование п. Ханымей находится в группе «Умеренного градостроительного развития». К данной категории отнесены населенные пункты с численностью населения от 1000 до 5000 человек, которые обеспечены минимальным количеством объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Так же здесь могут быть расположены малые объекты производственной сферы, в основном это объекты сельскохозяйственного назначения (КФХ, фермы).

Основным вопросом в формировании системы расселения муниципального образования является создание рациональной структуры расселения с учетом необходимости обеспечения высокого уровня комфорта. В первую очередь, это касается улучшения системы культурно–бытового обслуживания: обновление фондов, новое строительство, расширение ассортимента предлагаемых услуг.

На перспективу сложившаяся система расселения сохранит свою структуру. В пределах срока планирования на территории муниципального образования новые населенные пункты создаваться не будут.

На перспективу изменятся границы п. Ханымей.

1.3. ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищное и коммунальное хозяйство, трудовые ресурсы, подготовка специалистов, наличие школ и детских дошкольных учреждений, строительство дорог и транспортных средств, объектов инженерной инфраструктуры и многое другое.

Численность постоянного населения п. Ханымей на момент разработки данного генерального плана составляет 4477 человек (по состоянию на 01.07.2015).

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения проектируемого муниципального образования на расчетный срок производились на основе данных, представленных Администрацией Пуровского района.

Таблица 1.4.1 - Численность населения п. Ханымей за период 2005-2015

| Годы | Численность населения, чел. | Общий прирост (+), убыль (-) численности населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2005 | 4744 |  |  |
| 2006 | 4809 | +65 | +1,4 |
| 2007 | 4833 | +24 | +0,5 |
| 2008 | 4917 | +84 | +1,74 |
| 2009 | 4871 | -46 | -0,94 |
| 2010 | 4730 | -141 | -2,89 |
| 2011 | 4656 | -74 | -1,56 |
| 2012 | 4591 | -65 | -1,40 |
| 2013 | 4552 | -39 | -0,85 |
| 2014 | 4523 | -29 | -0,64 |
| 2015 | 4477 | -46 | -1,02 |

Более наглядно динамика среднегодовой численности населения представлена на диаграмме (Рис.1).

# Рис. 1. Динамика среднегодовой численности населения п. Ханымей за период 2005-2015 гг.

В период с 2005 – 2015 гг. произошло общее уменьшение численности населения в муниципальном образовании, которое составило 267 человек. Наибольшая убыль населения за рассматриваемый период наблюдалась на 01.01.2010 г., и составила 141 человек. Это может быть связано с тем, что, население старше трудоспособного возраста после окончания трудовой деятельности предпочитает выезжать на постоянное место жительства в регионы с благоприятными климатическими условиями.

На следующих диаграммах (Рис. 2, 3) представлены данные по естественному и механическому движению населения в период с 01.01.2005 по 01.07.2015 гг.

# Рис. 2. Данные по естественному движению населения, чел.

# Рис. 3. Данные по механическому движению населения, чел.

Как видно из анализа диаграмм, сокращение численности населения происходит вследствие миграционного оттока населения, которое прослеживается на протяжении всего рассматриваемого периода.

Положительный естественный прирост населения, наблюдаемый каждый год, говорит о результатах реализации целевых программ, направленных на увеличение рождаемости и улучшения демографической ситуации в стране и регионе.

Несмотря на стабильный показатель положительного естественного прироста в течение последних десяти лет, в муниципальном образовании в последующий период необходимо осуществлять планомерную работу по сокращению миграционной убыли населения.

1.4. РАСЧЕТ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Для планирования многих народно-хозяйственных показателей очень важно знать численность населения на планируемый период.

Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный период и предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени.

Расчет перспективной численности населения муниципального образования п. Ханымей возможен по трем вариантам:

1 вариант – по максимальному положительному приросту;

2 вариант – по минимальному положительному приросту;

3 вариант – по минимальному отрицательному приросту;

В первом и втором варианте расчетов принимаются темпы роста населения, обуславливаемые значительным притоком населения трудоспособного возраста в поселение из других поселений района, а также сохранением и увеличением рождаемости. Третий вариант расчета предполагает сдержанные темпы роста населения поселения, а именно стабилизацию численности населения. Такой вариант расчета возможен в случае положительного темпа роста численности населения.

Расчет для вариантов произведен по формуле (1).

H=N*(1+n/100)T	(1)

Где	H – проектная численность населения, тыс. чел.;

N – существующая численность населения, тыс. чел.;

n – коэффициент ежегодного изменения численности населения;

T – расчетный период, лет.

Расчет дальнейшей перспективной численности населения выполнен с учетом тенденций среднегодовой динамики численности населения п. Ханымей с применением статистического метода. Среднегодовой прирост населения установлен по фактическим данным за ряд прошлых лет, а именно, в период с 2005 по 2015 гг (по состоянию на 01.07.2015 г.), и составляет:

1 вариант – коэффициент ежегодного изменения численности населения +1,02, численность населения составит 5484 чел.;

2 вариант – коэффициент ежегодного изменения численности населения +1,00, численность населения составит 5462 чел.;

3 вариант – коэффициент ежегодного изменения численности населения 
-0,97, численность населения составит 3684.

Данным Генеральным планом предусмотрено как развитие жилищного строительства, так и дальнейшее развитие производственного потенциала поселка. Создание новых рабочих мест, строительство жилья и обеспечение инженерной инфраструктурой способны привести к стабилизации численности населения, а так же и дальнейшему приросту. Таким образом, расчетная численность населения составит 4945 человек на I очередь проекта и 5500 человек на расчетный срок.

Этот оптимистический прогноз основан на совокупном действии нескольких факторов увеличения прироста населения - как за счет постепенного увеличения рождаемости, так и за счет механического прироста:

-	увеличение миграционного потока из стран СНГ, в том числе в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

-	внутриобластная миграция из бесперспективных сел и поселков со стагнирующей экономикой;

-	увеличение рождаемости.

Для поддержания и развития существующих тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).

В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории поселения.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

2.1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Одной из целей разработки генерального плана муниципального образования п. Ханымей является создание условий, благоприятно влияющих на развитие системы обслуживания и повышения уровня жизни населения. Важными показателями качества уровня жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Объекты социального, культурного и бытового обслуживания, включают в себя учреждения образования, здравоохранения, спорта, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

-	объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

-	объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

-	объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями культуры – практически отсутствуют капитальные вложения на строительство новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения: библиотеки, дома культуры, клубы. Основные причины – распространение информационных технологий (в частности – Интернета), увеличение стоимости зрелищных мероприятий и т.д.

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях необходима относительная стабильность в обслуживании населения такими учреждениями, как общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, библиотеки, отдельные объекты физической культуры. Причем, возможно развитие как бюджетных учреждений, так и частных.

В условиях современного развития необходимо выделить социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями данных отраслей требует строгого контроля. К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса, который будет зависеть от уровня жизни населения и предложения.

Среди параметров, определяющих уровень развития сети культурно-бытового обслуживания, можно выделить три основных:

-	обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания;

-	эффективность использования единицы обслуживания;

-	территориальная доступность.

Образование

В поселке в настоящее время расположены: две общеобразовательные школы (№ 1 с начальной школой на 656 мест и № 2 на 192 места) четыре детских сада на 250 мест; дом детского творчества, детская спортивная школа со стадионом и бассейном.

Уровень износа конструкций зданий составляет от 40 до 100%. На перспективу необходимо предусмотреть дополнительно 240 мест в детских дошкольных учреждениях.

Основная деятельность в сфере образования в течение последних лет направлена на повышение качества образования за счет изменения содержания образования, внедрения инновационных технологий, информатизации образования, профессионализации педагогических кадров.

Здравоохранение

Жители поселения обеспечены медицинским обслуживанием, имеется фельдшерско- акушерский пункт на 64 посещения в смену (Ноябрьская дистанция пути «Сургутского отделения железной дороги») и больница на 40 коек (филиал ЦРБ Пуровского района).

Культура

В поселке функционируют Дом культуры, библиотека, историко-краеведческий музей, детская школа искусств. Основными задачами деятельности учреждений культуры на протяжении последних лет являются сохранение и развитие культуры и искусства поселка как системы ценностей, формирующих духовность и нравственность населения; стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности; организация культурного досуга населения, эстетическое и патриотическое воспитание молодежи, развитие ее творческой инициативы.

Целями региональной политики в области библиотечного дела является содействие созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить жителям муниципального образования максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт - являются составной частью воспитательного процесса подрастающего поколения и одним из основных условий организации здорового образа жизни для различных категорий населения. Их основное назначение – укрепление здоровья, повышение физических и функциональных возможностей организма человека, обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала.

Основными задачами деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности на протяжении последних лет являются:

- формирование здорового образа жизни, физическое воспитание, образование и массовое вовлечение в физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность различных категорий и возрастных групп населения, формирование потребности каждого человека в физическом и нравственном совершенствовании, всестороннее развитие личности;

- организация официальных муниципальных мероприятий в области физической культуры и спорта среди различных категорий и возрастных групп населения, приоритетная ценность спорта «для всех»;

- содействие в развитии детско-юношеского спорта;

- сохранение и поддержка развития национальных видов спорта.

Торговля, платные услуги и малое предпринимательство.

На территории поселка находятся продовольственные магазины и магазины промышленных товаров, рынок. Также имеются следующие объекты общественного назначения:

- Администрация МО п. Ханымей;

- банк;

- баня;

- гостиница;

- храм, церковь.

Для обеспечения прогнозного населения объектами обслуживания был определен уровень обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания населения и произведен расчет их потребности, а также даны предложения по обеспечению населения необходимыми объектами.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы Региональные нормативы градостроительного проектирования.

Задачей генерального плана является резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания при разработке соответствующих проектов. Помимо конкретно обозначенных объектов капитального строительства, определены земельные участки бытового обслуживания, которые будут застраиваться нужными объектами по мере необходимости.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие полностью определяется рыночными законами и связана со спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Ориентировочное размещение всех объектов соцкультбыта представлено на Карте архитектурно-планировочных решений генерального плана в соответствии с экспликацией. Предусмотрено увеличение земельных участков существующих объектов социально-культурно-бытового обслуживания населения и размещение новых объектов.

Таблица 2.1.1. Расчет потребности обеспеченности в объектах культурно-бытового обслуживания на перспективу

| № п/п | Наименование | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Проектная и/или фактическая мощность | Потребность | Дефицит[-]/ Избыток[+], мест на перспективу | Примечание (новое строительство и/или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | 100 | 313 | 550 | -237 | строительство детского сада на 240 мест |
| 2. | Общеобразовательная школа | 150 | 656 | 825 | -169 | строительство школы на 200 учащихся |
| 3. | Дом детского творчества | 60 | 80 | 330 | +360 | капитальный ремонт |
| 4. | Межшкольный учебный комбинат |  | 80 |  |  | - |
| 5. | Школа искусств |  | 180 |  |  | - |
| 6. | Детско-юношеская спортивная школа Хыльмик |  | 350 |  |  | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 7. | Стационар | 13,5 коек | 40 коек | 74 | -34 | строительство стационара на 34 койки |
| 8. | Поликлиника | 18,2 посещ. в смену | 64 | 100 | -36 | строительство поликлиники на 100 посещений в смену |
| 9. | Аптека | объект | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Детский дом | 2 | 102 | - | - | - |
| 11 | Дом милосердия | 3 | 25 | - | - | - |
| Учреждения культуры |
| 12. | Клубы | 100 мест | 200 | 550 | -350 | строительство учреждения культуры клубного типа на 550 мест, 0,4 – 0,5 га |
| 13. | Библиотечные учреждения | 1 объект | н.д. | 1 объект | - |  |
| 14 | музей |  | 70 |  |  | - |
| Спортивные сооружения и объекты |
| 15. | Спортивные залы | 350 кв. м площади пола зала на 1000 жителей | н.д. | 793 | - | - |
| 16. | Плоскостные сооружения | 1950 кв. м на 1000 жителей (плоскостные сооружения) | 5,5 га | 1,7 | +3,8 | - |
| 17 | Бассейн | 75 кв. м зеркала воды | - | 413 | - | Строительство на основании постановления Правительства ЯНАО от 27.12.2013 г. №1152-П |

2.2. ЭКОНОМИКА

Муниципальное образование поселок Ханымей является одним из самых молодых и перспективно развивающихся поселков Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Экономической базой развития поселка явилось строительство и эксплуатация железной дороги и железнодорожной станции «Ханымей», а также разработка месторождений и транспортировка углеводородного сырья.

Основной вид занятости трудоспособного населения поселка это обслуживание объектов железнодорожного транспорта, структуры жизнеобеспечения, объектов воспитания и образования, здравоохранения и пр. непроизводственной сферы. Промышленные предприятия на территории поселения представлены цехом по переработке рыбы, столярным цехом.

В поселке Ханымей зарегистрирована Пяко- Пуровская община коренных малочисленных народов Севера, основным видом деятельности которой является: рыбодобыча; охотничий промысел; сбор дикоросов. Общине в пользование выделена территория площадью 298,7 тыс.га.

Часть населения работает на Губкинском ЛПУ (КС-03) в 32 км от поселка, а также на Вынгаяхинском и Апакопуровском нефтяные месторождениях. Для доставки работающих организован ежедневный подвоз к месту работы.

Малое и среднее предпринимательство является важной составной частью современной рыночной экономики. Это один из эффективных способов создания новых рабочих мест, способных обеспечить не только производство необходимых населению товаров и услуг, но и приемлемый доход работающим. За последние годы малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной системы. По состоянию на 01 января 2016 года в муниципальном образовании осуществляют деятельность 148 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 26 организаций и 122 индивидуальных предпринимателя. Для поддержания этой сферы необходимо активизировать поддержку предпринимательства  на местном уровне.

Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого предпринимательства, свидетельствует о позитивных тенденциях его развития. Но достигнутый к настоящему времени уровень развития малого предпринимательства пока еще недостаточен для того, чтобы раскрыть для общества его привлекательные свойства в качестве источника быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса и предложения на местных товарных рынках, появления источников дохода у значительной части экономически активного населения.

Для устойчивого развития экономики муниципального образования необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

В соответствии с Письмом департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО от 08.04.2016 г. № 2201/840 на территории поселка Ханымей к 2035 году будет построен убойный цех оленей производительностью 10 голов в смену с холодильным комплексом.

3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Анализ потенциала градостроительного развития территории муниципального образования п. Ханымей выполнен путем создания и наложения системы планировочных ограничений и комплексной оценки территории.

Планировочные ограничения - ограничения в использовании территории, обусловленные её природными или антропогенными особенностями. К таким ограничениям отнесены зоны с особыми условиями использования территории, зоны особо охраняемых природных территорий, территории и зоны охраны объектов культурного наследия.

Зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно п.4 ст.1 Градостроительного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

Согласно положениям Градостроительного законодательства к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) 
на территории муниципального образования отнесены:

1)	охранные зоны: сетей теплоснабжения, сетей водоотведения, сетей газоснабжения, линий электропередач, линий связи;

2)	санитарно-защитные зоны: от промышленных, коммунально-складских объектов;

3)	водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;

4)	зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов.

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии Гражданской обороны населения приводятся в специальном разделе «Факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Планировочные ограничения показаны на Карте современного использования и комплексной оценки территории и на специальных чертежах.

Охранные зоны

Охранные зоны сетей теплоснабжения.

Для проектируемых сетей теплоснабжения устанавливаются охранные зоны в соответствии с «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей» утвержденными Приказом Минстроя России от 24 августа 1992 г. № 197 - вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной 3 метра в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Охранные зоны сетей водоотведения.

Охранная зона сетей канализации установлена в соответствии с 
СП 42.13330.2011 и составляет 5 м.

Охранные зоны сетей газоснабжения:

Для магистрального газопровода устанавливаются охранные зоны в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов» утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. № 9  - вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25м от оси трубопровода с каждой стороны.

Для газораспределительных сетей на территории муниципального образования в соответствии с Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются следующие ограничения (обременения):

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные 
и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными 
и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранные зоны сетей электроснабжения

На территории поселка в настоящее время расположены линии электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 110, 10 киловольт и ниже. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

-	110 кВ – 20 м;

-	от 1 до 20 кВ – 10 м;

-	до 1 кВ – 2 м.

Охранная зона трансформаторной подстанции устанавливается аналогично охранной зоне ЛЭП, применительно к высшему классу напряжения подстанции, и составляет 20 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.95 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов, за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных значений внутри границы территории действующего предприятия, что подтверждено также результатами систематических лабораторных исследований, устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером не менее 50% от нормативной в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее благоустройством и озеленением.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга по мере изменения ситуации.

Санитарно-защитные зоны: производственные, коммунально-складские, инженерные и транспортные объекты, объекты специального назначения:

В соответствии с СанПин 2.2.12.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены следующие санитарно-защитные зоны для существующих объектов:

-	столярный цех, пилорама - (IV класс) - 100 м;

-	склады - (V класс) - 50 м;

-	промбаза -(V класс) - 50 м;

-	котельная - (V класс) – 50 м;

-	производственная база - (V класс) – 50 м;

-	цех по переработке рыбы - (V класс) - 25 м;

-	овощехранилище - (V класс) - 50 м;

-	пожарная часть - (V класс) – 50 м;

-	производственная база - (IV класс) - 100 м;

-	гаражи - (V класс) – 25 м.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры СЗЗ будут откорректированы при разработке проектов по установлению санитарно-защитных зон с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, уровней физических воздействий, а также натурных измерений.

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается:

-	размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, огороды;

-	предприятия пищевой промышленности, а также предприятия по производству посуды и оборудования для пищевой промышленности, склады готовой продукции, предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей;

-	размещение новых предприятий и реконструкция существующих возможны только по согласованию с соответствующими центрами Госсанэпиднадзора.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

-	сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-	предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

-	пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки индивидуальной стоянки автомобилей, автозаправочные станции, здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;

-	нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленные площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Поселок Ханымей расположен в междуречье рек Апакапур и Чучуяха. Река Апакапур вытекает из озерно-болотного массива, самые крупные озера в котором: озеро Апакато и Янгаяхато, и впадает в р. Вэнга-Пур. Река Чучуяха вытекает из небольшого озера, протекает по заболоченной местности и впадает в районе п. Ханымей в р. Апакапур на 54 км от ее устья.

Водоохранные зоны озер и рек приняты в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 
для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока 
до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 
0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 
от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного 
или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

-	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

-	размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

-	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

-	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-	размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

-	размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

-	сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

-	разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

-	распашка земель;

-	размещение отвалов размываемых грунтов;

-	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий 
по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Ширина водоохранных зон и прибрежных полос муниципального образования п. Ханымей указана в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Ширина водоохранных зон и прибрежных полос

| Название водного объекта | Ширина водоохраной зоны | Ширина прибрежной полосы |
| --- | --- | --- |
| р. Чучуяха | 200 | 50 |
| р. Апакапур | 200 | 50 |

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений.

В муниципальном образовании п. Ханымей централизованная система водоснабжения представлена сетью водопроводов из подземных источников.

В целях охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, установлена зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 24.04.2002 г. № 3399, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации установлена зона санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

На основании вышеуказанного документа необходимо осуществление охранных мероприятий по санитарно-защитной полосе водоводов.

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зона санитарной охраны водопроводов, расположенных на проектируемой территории представлена поясом строгого режима – санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Охранные зоны в отношении водопроводов на территории муниципального образования приняты в размере 10 м на сети водоснабжения.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Мероприятия по генеральному плану:

В целях снижения класса вредности санитарно-защитных зон необходимо разработать проекты по установлению санитарно-защитных зон. Проекты должны быть выполненных с учетом санитарной классификации предприятий, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, уровней физических воздействий, а также натурных измерений. На основании проектов по установлению санитарно-защитных зон возможно уменьшение размеров санитарно-защитных зон и как следствие изменение планировочной структуры и улучшение экологической ситуации.

Реализация проектных предложения по генеральному плану должна быть выполнена с учетом существующих и планируемых ограничений.

4. СОВРЕМЕННАЯ И ПЛАНИРУЕМАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Раздел планировочной организации территории является неотъемлемым звеном в решении задач по архитектурно-планировочной организации территории. Анализ планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию и позволяет сделать принципиальные подходы к организации территории муниципального образования и перспективы его развития, обеспечить стабильность и устойчивость развития каркаса территории. Комплексный анализ планировочной ситуации складывается из анализа природно-географической ситуации, современного уровня хозяйственного освоения территории и перспектив развития отдельных отраслей народного хозяйства. Составление общей концепции планировочной организации территории на перспективу и разработка частных планировочных предложений, обеспечивает рациональное решение общей концепции развития территории.

Градостроительная организация территории муниципального образования характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных пространственных элементов.

В результате анализа современного использования территории с учетом экономических, санитарно-гигиенических, строительно-технических и архитектурно-планировочных требований определены основные факторы, определяющие размещение основных функциональных частей и элементов населенных мест:

-	место поселения в системе расселения;

-	природно-климатическая характеристика выбранной территории;

-	условия функционального зонирования территории;

-	организация транспортных связей между жилыми районами и местами приложения туда;

-	учет перспективного развития муниципального образования;

-	требования охраны окружающей среды;

-	условия инженерного оборудования территории;

-	архитектурно-художественные требования.

Данные факторы отражены в планировочной структуре поселения.

Основными факторами, определяющими дальнейшее планировочное развитие территории, являются:

-	наличие свободных территорий, благоприятных для строительства;

-	санитарно-защитные и охранные зоны;

-	технические коридоры инженерных коммуникаций.

На данном этапе решены следующие задачи:

-	организация расселения;

-	определение необходимых объемов нового жилищного строительства;

-	организация культурно-бытового обслуживания населения;

-	организация и размещение мест массового отдыха населения.

Современная территория поселка разделена на две части полосой железной дороги Тюмень - Сургут – Коротчаево. К северу от железной дороги располагается действующее поселковое кладбище, территория КОС и промзона (в настоящее время заброшенная). Селитебная территория расположена к югу от железной дороги и включает в себя жилую зону, коммунально-складскую и промышленную зоны поселка.

Жилая зона поселка состоит из двух жилых образований, между которыми располагается коммунально–складская зона пристанционного микрорайона.

Первое жилое образование состоит из одного микрорайона и представляет собой обособленный жилой квартал застроенный в основном многоквартирными 2-х этажными капитальными жилыми домами периода 1985 года с полной социальной инфраструктурой (средняя школа, детский сад, спортивные сооружения, музей, торговые учреждения). Микрорайон находится в непосредственной близости к объектам обслуживания станции Ханымей (вокзал, инженерные сооружения, дом связи и пр.).

Второе жилое образование состоит из пяти микрорайонов, застроенных преимущественно 1-2-х этажными сборными домами разных периодов возведения (начиная с 1971 г. по 1990 г).

Центральная часть поселка сформировалась в период с 1990-1998 годы и представляет собой два жилых квартала Школьный и Комсомольский с 2-3-х этажными капитальными зданиями, зданием администрации муниципального образования, двумя школами средней и спортивной, детским садом, торговыми предприятиями и филиалом ЦРБ Пуровского района.

Коммунально-складские и производственные объекты формируют самостоятельные функциональные зоны, в которых располагаются объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Вблизи поселка находятся Вынгаяхинское и Апакопуровское нефтяные месторождения, соединенные с ним автодорогой - место работы жителей поселка.

Перспективное строительство будет осуществляться за счет уплотнения существующих домов и на новых территориях. Существующие жилые дома, пригодные для эксплутации, сохраняются.

Основным фактором, определяющим архитектурно-планировочное решение, является наличие существующей застройки, взаимное расположение жилой и производственной зоны, сложившаяся сеть улиц.

Жилая зона размещается в виде групп и кварталов жилой застройки.

Проектируемые жилая застройка представлена двухэтажными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами.

Проектируемая уличная сеть разработана с учетом сохранения существующих улиц.

Общественный центр складывается наличием существующих зданий общественно-делового назначения.

Функциональное зонирование

Основной составляющей документов территориального планирования поселения является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории муниципального образования;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития муниципального образования.

В генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

- Жилая зона (Ж) – зона, представленная объектами жилищного и общественно-делового строительства для проживания и обеспечения жизнедеятельности населения. Жилая зона представлена преимущественно зоной малоэтажной и блокированной жилой застройки. На перспективу предполагается расширение территории жилой зоны.

- Общественно-деловая зона (О) – зона общественного и делового управления, зона торгового назначения и бытового обслуживания, зона гостиничного обслуживания, зона образования и просвещения, зона культурно-досугового назначения, зона религиозного использования, зона здравоохранения.

- Зона производственного использования (П) – представлена зоной промышленности и зоной недропользования.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур (И-Т) – подразделяется на Зону инженерной инфраструктуры (И), которая включает в себя зону энергетики, зону связи и зону коммунального обслуживания и Зону транспортной инфраструктуры (Т), которая представлена зоной автомобильного транспорта, зоной железнодорожного транспорта и зоной обслуживания транспорта.

- Зона рекреационного назначения (Р) – зона спорта и иные зоны отдыха.

- . Зона сельскохозяйственного использования (Сх) включает в себя зону обслуживания сельскохозяйственного производства.

- Зона специального значения (Сп) – включает в себя зону обеспечения внутреннего правопорядка, зону ритуальной деятельности.

Развитие планировочной структуры муниципального образования п. Ханымей и проектное функциональное зонирование территории показаны на Карте архитектурно-планировочных решений генерального плана.

4.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Важной составляющей повышения уровня жизни населения является обеспечение его доступным и качественным жильем.

Стимулирование развития рынка жилья обеспечивается за счет комплекса мероприятий, направленных на увеличение объемов жилищного строительства 
и повышение доступности приобретения жилья.

Целью муниципальной политики в сфере жилищного строительства является обеспечение жителей качественным и доступным жильем, формирование благоприятных условий для притока инвестиций в жилищное строительство.

Жилая застройка в основном представлена одно-двух этажными деревянными домами, из бруса и сборно-щитовых конструкций (около 92% всего жилого муниципального фонда) и двух – трехэтажными капитальными жилыми домами из кирпича, железобетонных плит и керамзитобетонных блоков (8 % муниципального фонда).

Таблица 4.2.1 – Характеристика существующего жилого фонда

| № п/п | Показатель | п. Ханымей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилого фонда – всего, (тыс.м2) | 75,6 |
|  | – государственный |  |
|  | – муниципальный | 15,1 |
|  | – частный | 58,6 |
|  | - в т.ч. приватизированный | 30,5 |
|  | -ведомственный | 1,9 |
|  | – другой (брошенный) | - |
| 2. | Ветхий и аварийный фонд – всего, (тыс.м2) | 4,507 |
| 3. | Количество граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде (чел.) | 180 |
|  | – государственном |  |
|  | – муниципальном | 137 |
|  | – частном | 43 |
| 4. | Жилищный фонд, находящийся на балансе муниципального образования – всего, (тыс.м2) | 15,1 |
| 5. | Средняя обеспеченность (м2 общей площади/ чел.) | 16,89 |

В таблице 4.2.2 представлен перечень многоквартирных жилых домов, признанными ветхими и (или) аварийными, по состоянию на 01.10.2015.

Таблица 4.2.2 – Ветхий и аварийный жилой фонд п. Ханымей

| Улица | Дом | Общая площадь |
| --- | --- | --- |
| Нефтяников | 8 | 190,5 |
| Нефтяников | 12 | 194,4 |
| Нефтяников | 21 | 265,4 |
| Нефтяников | 33 | 200,1 |
| Первопроходцев | 26 | 147,6 |
| Первопроходцев | 28 | 146,7 |
| Первопроходцев | 30 | 163,2 |
| Первопроходцев | 31 | 165,2 |
| Первопроходцев | 42 | 152,4 |
| Первопроходцев | 44 | 166,6 |
| Первопроходцев | 47 | 160,6 |
| Первопроходцев | 48 | 92,4 |
| Первопроходцев | 52 | 205,3 |
| Мира | 5 | 226,4 |
| Мира | 14 | 147,4 |
| Мира | 15 | 194,0 |
| Мира | 16 | 151,8 |
| Мира | 18 | 176,1 |
| Мира | 22 | 206,6 |

| Улица | Дом | Общая площадь |
| --- | --- | --- |
| Мира | 23 | 196,3 |
| Мира | 25 | 146,2 |
| Мира | 55Б | 90,6 |
| кв. Комсомольский | 6 | 381,6 |
| Строителей | 7 | 168,9 |

Общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда – 4507 м2.

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район на период до 2020 года и долгосрочной перспективой до 2030 года» планируемая общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Пуровского района к 2020 составит 20,7 м2 на человека, к 2030 году - 23,5 м2 на человека. Увеличение обеспеченности жильем на 1-го человека на период до 25 м2 / чел. (согласно Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа) возможно только к началу 2035 года.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Общий объем жилищного фонда по проектируемому муниципальному образованию по проектным периодам определяется на основе расчетной численности населения и норм обеспеченности общей площадью. При выполнении расчетов учитывались: сложившаяся структура, физический износ и движение жилищного фонда за истекший срок.

В основу расчетов нового жилищного строительства в течение проектного периода были заложены следующие показатели:

1. Численность населения:

-	на 01.07.2015 – 4477 человек,

-	на I очередь – 4945 человек,

-	на расчетный срок проекта – 5500 человек.

2. Норма обеспеченности общей площадью на одного жителя:

-	существующая – 16,9 м2,

-	на I очередь – 20,7 м2,

-	на расчетный срок проекта – 25,0 м2.

При определении размера селитебной территории следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.

При выборе площадок под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов населенного пункта: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3 – Расчет объемов нового жилищного строительства муниципального образования п. Ханымей

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Исходный год 2015 г. | I очередь 2025 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | чел. | 4477 | 4945 | 5500 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади на 1 жителя | 16,9 | 20,7 | 25,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на начало периода | тыс. м2 | 75,6 | 71,1 | 102,4 |
| 4 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 | х | 102,4 | 137,5 |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 71,1 | 71,1 | 102,4 |
| 6 | Объем нового жилищного строительства - всего | тыс. м2 | х | 31,3 | 35,1 |

Таким образом, объем нового жилищного строительства на I-ую очередь (2025 г.) составит 31,3 тыс. м2; на расчетный срок (2035 г.) – 35,1 тыс. м2.

Территории, застроенные в настоящее время одноэтажными деревянными сборно- щитовыми домами по мере физического и морального износа подлежат реконструкции и застройке индивидуальными домами с приусадебными участками.

При выборе площадок для строительства объектов на указанных территориях необходимо проводить детальные инженерно-геологические изыскания.

4.3. БАЛАНС ТЕРРИТОРИЙ

Общая площадь земель в границах муниципального образования поселок Ханымей составляет 1549,44 га.

Баланс территории составлен в результате обмера чертежа и дает ориентировочное представление об изменении использования земель в результате проектных предложений генерального плана на расчетный срок. Данные об изменении использования земель приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Баланс территории муниципального образования п. Ханымей

| № п/п | Наименование территории | Исходный год (2015 г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Селитебные территории | 55,66 | 71,58 |
| 1.1 | Территория жилой застройки, всего | 42,74 | 41,93 |
|  | малоэтажная жилая застройка | 13,78 | 15,12 |
|  | индивидуальная жилая застройка | 28,96 | 26,81 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 12,92 | 16,81 |
| 1.3 | Озеленение общего пользования | - | 12,84 |
| 2 | Внеселитебные территории | 352,5 | 360,39 |
| 2.1 | Территории промышленных предприятий и коммунально-складской застройки | 6,16 | 56,95 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного использования | 1,53 | 7,59 |
| 2.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 54,61 | 34,16 |
| 2.4 | Территории специального назначения | 2,69 | 2,17 |
| 2.5 | Озеленение специального назначения | - | 19,37 |
| 2.6 | Территории рекреационного назначения и природного ландшафта | 287,51 | 240,15 |
| 2.7 | Под водой | - | - |
| 3 | Категории земель |  |  |
| 3.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | - | - |
| 3.2 | Земли населенных пунктов | 408,16 | 407,44 |
| 3.3 | Земли промышленности | 49,54 | 78,93 |
| 3.4 | Земли водного фонда | - | - |
| 3.5 | Земли лесного фонда | 1091,74 | 1063,07 |
| 3.6 | Земли запаса | - | - |
| 4 | Территория в границах муниципального образования | 1549,44 | 1549,44 |

Селитебные территории на перспективу увеличатся за счет освоения новых территорий под жилую, общественно-деловую застройку, озеленение общего пользования.

4.3.1	 Перевод земельных участков из одной категории в другую

| № п/п | Номер кадастрового квартала (земельного участка) | Описание месторасположения земельного участка | Категория земель фактическая | Категория земель планируемая | Площадь участка га | Цель использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89:05:030201:734(10) 89:05:030201:736(1) | Пуровский район ЯНАО, участок, расположенный в юго-западной части п. Ханымей | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения | 0,5 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 2 | 89:05:030201:496 | Пуровский район ЯНАО, подъезд к п. Ханымей | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения | 3,65 | Земельные участки, предназначенные для размещения автомобильной дороги «Подъезд к п. Ханымей» |
| 3 | 89:06:020601 | Пуровский район ЯНАО, участок, расположенный в северо-западной части от п. Ханымей | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | 28,66 | Земельные участки, предназначенные для размещения производственно-коммунальных объектов |
| 4 | 89:05:030201:103 | Пуровский район ЯНАО, участок, расположенный в северо-западной части п. Ханымей | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения | 0,87 | Земельные участки, предназначенные для размещения автомобильной дороги |

Проектом предусмотрен перевод земельного участка 89:05:030201:130 площадью 0,42 га из категории земель земли населенных пунктов в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения. Данный участок предназначен для строительства АЗС, в настоящее время он находится в категории земли населенных пунктов, но фактически находится за границами муниципального образования.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 N 172-ФЗ (принят ГД ФС РФ 03.12.2004), иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Установлением или изменением границ населенного пункта является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенного пункта.

5. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

5.1. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Основным видом внешнего транспортного сообщения является железнодорожный и автомобильный, обеспечивающий грузовые и пассажирские перевозки.

Железнодорожный транспорт.

Поселок Ханымей расположен на железнодорожной линии Сургут-Новый – Уренгой Сургутского отделения Свердловской железной дороги ОАО «РЖД», являющейся соединительным звеном между ЯНАО и ХМАО.

Станция Ханымей по характеру и объему выполняемой работы является грузовой станцией, расположена в 79 км от узловой станции Ноябрьск.

На станции Ханымей имеется пассажирская платформа, обслуживающая вахтовый персонал и население района.

Проектное  предложение: строительство переезда через полотно железной дороги на северную коммунально - складскую зону и существующее кладбище.

Также следует отметить определенный транспортно-логистический потенциал в п. Ханымей, который является ближайшей ж/д станцией для 
г. Муравленко. Его перспективы развития как транспортно-логистического узла будут связаны с социально-экономическим развитием самого п. Ханымей, 
г. Муравленко, а также с освоением юго-восточной части Пуровского района.

Автомобильный транспорт.

По северо-восточной границе муниципального образования проходит дорога регионального значения Сургут – Ноябрьск – Муравленко – Новый Уренгой. Поселок соединен с ней автодорогой межмуниципального значения.

Автобусные маршруты проходят по следующей улично-дорожной сети: объездная дорога, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Мира, ул. Молодёжная. Остановочные пункты находятся на вышеперечисленных улицах.

Доступность для населения большинства автобусных остановок в жилой зоне составляет 200-250 м.

Мероприятия по генеральному плану:

- строительство автодороги с капитальным типом покрытия г. Ноябрьск – п. Ханымей;

- капитальный ремонт автодороги регионального значения «Подъезд к п. Ханымей».

- обустройство лодочных стоянок и гаражей для хранения маломерного флота на реке Чучуяха.

Техническое обслуживания автомобильного транспорта на территории поселка будет осуществляться на проектируемой станции технического обслуживания. Здесь же размещается автомобильная заправочная станция.

Индивидуальный транспорт в основном хранится на участках усадеб, данный вид хранения сохранится и на перспективу.

5.2. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Улично-дорожная сеть муниципального образования поселок Ханымей включается в себя 71 объект - это улицы и внутриквартальные проезды, которые имеют следующие характеристики:

- общая протяженность – 29,83 км,

- площадь дорожного полотна – 167 487,2 м2,

- площадь обочин – 82 055 м2,

- площадь тротуаров – 7 176 м2.

Главной улицей поселка является ул. Центральная с расположенными на ней объектами социально-бытового назначения. Проектные предложения по трассировке улиц и дорог не вносят кардинальных изменений в сложившуюся транспортную систему в целом.

Ширина улиц и дорог устанавливается с учетом их категорий, линий существующей сохраняемой застройки, а также действующих нормативов.

Основными целями политики поселения в сфере дорожного строительства, развития транспорта и связи являются полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения.

Руководствуясь СП 42.13330.2011 и Региональными нормативами градостроительного проектирования принята следующая классификация улиц и дорог:

1). Поселковая дорога: связывает поселок с внешними дорогами общей сети;

2). Главная улица: связывает жилые территории с общественным центром;

3). Улицы в жилой застройке:

-	основная: связывает внутренние жилые территории по направлениям с интенсивным движениям;

-	второстепенная (переулок) проезд: связывает основные жилые улицы, жилые дома, расположенные в глубине кварталов с улицами;

4). Проезд: служит для проезда грузового транспорта.

Ширина проезжих частей улиц в жилой застройке принята 6 м, с учётом пропуска пожарных машин.

Пересечения пешеходных улиц с улично-дорожной сетью предлагаются в одном уровне.

Таблица 5.2.1 – Классификация проектируемых улиц

| № | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Наименование улицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Центральная ул. Школьная |
| 2 | Основная улица в жилой застройке | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | ул. Мира |
|  |  |  | ул. Нефтяников |
|  |  |  | ул. Первопроходцев |
|  |  |  | ул. Лесная |
|  |  |  | ул. Республики |
|  |  |  | ул. Шалышкина |
| 3 | Второстепенная улица в жилой застройке | Связь между основными жилыми улицами | ул. Заполярная |
|  |  |  | ул. Восточная |
|  |  |  | ул. Строителей |
|  |  |  | ул. Речная |
|  |  |  | ул. Молодежная |
|  |  |  | кв. Комсомольский |

Мероприятия по генеральному плану:

Проектом генерального плана предусмотрена реконструкция и развитие существующей улично-дорожной сети. Запланировано обеспечение твердым покрытием всех существующих дорог и строительство уличной сети с твердым покрытием в новых жилых кварталах. На расчетный срок обеспеченность улично-дорожной сети населенного пункта твердым покрытием должна составить 100 %.

6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

6.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Водоснабжение потребителей пос. Ханымей осуществляется из подземных источников. Вода добывается из 6-ти артезианских скважин (таблица 6.1.1), расположенных в районе станции очистки воды -2 шт., мкр-н МПС ул. Молодежная -2 шт, в районе Котельной ДЕ-16 -2 шт. Вся исходная вода поступает на станцию водоподготовки, которая предназначена для очистки воды от железа, марганца, органических примесей и микробиологических загрязнений. Производительность станции очистки составляет до 100 м3/ч.. Система водоснабжения поселка закольцована.

Таблица 6.1.1. Характеристика существующих артезианских скважин

| № скв. | Производительность | Адрес |
| --- | --- | --- |
| №1 СВП | 10 м3/ч Не действ.скв. | СВП Ханымейский тракт 1 |
| №2 СВП | 16 м3/ч | СВП Ханымейский тракт 1 |
| №3 СВП | 10 м3/ч | СВП Ханымейский тракт 1 |
| №1 ДЕ-16 | 10 м3/ч | ДЕ-16/14 п. Ханымей |
| №2 ДЕ-16 | 10 м3/ч | ДЕ-16/14 п. Ханымей |
| №1 МПС | 10 м3/ч | МПС п. Ханымей |
| №2 МПС | 10 м3/ч | МПС п. Ханымей |

В системе водоснабжения п. Ханымей имеются насосные станции первого, второго и третьего подъема.

Станции первого подъема представлены скважными насосами и входят в состав водозаборных сооружений. Основная задача насосных станции первого объема обеспечить подъем воды из скважин и обеспечить подачу воды в резервуары.

На скважинах МПС и котельной установлены насосы ЭЦВ 6-10-110. На скважинах водозабора установлены насосы ЭЦВ 6-16-100. Насосное оборудование водозабора находится в удовлетворительном состоянии. Станции второго и третьего подъема представлены сетевыми насосами.

Проектные решения

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей поселка водой питьевого качества.

Генеральным планом на перспективу предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды из централизованного водопровода для каждого потребителя.

В целях повешения качества и обеспечения населения питьевой водой, проектом предусматривается:

- реконструкция сетей водоснабжения;

- подключение всех существующих и проектируемых жилых и общественных зданий к водопроводной сети;

- в жилых зданиях  необходимо установить приборы учёта воды;

- для пожаротушения установить на кольцевых участках водопровода пожарные гидранты.

Для изоляции водопроводных сетей проектом рекомендовано использовать современные теплоизоляционные материалы, что позволит уменьшить глубину заложения сетей водоснабжения и снизить объёмы земляных работ.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения».

Среднесуточные и максимальные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлены в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2 – Суммарные суточные расходы воды по муниципальному образованию

| 1 | Характеристики | Ед. изм. | I-ая очередь (2025 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточный расход | Среднесуточный расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс. куб.м | 1,29 | 1,44 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м | 0,96 | 1,07 |
| 1.2 | Производствен-ные нужды | тыс. куб.м | 0,19 | 0,21 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | тыс. куб.м | 0,14 | 0,16 |

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сутки в зависимости от местных условий. Следовательно, расходы воды на поливку на 1-ую очередь (2025 г.) составят 445 куб. м/сут, на расчетный срок (2035 г.) – 495 куб. м/сут.

Необходимый расход воды на нужды наружного и внутреннего пожаротушения определен согласно СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84*), СП 8.13130.2009 (таблица 1). Исходные данные приведены в таблице 6.1.2.

Таблица 7.1.2 – Исходные расчетные данные

| № п/п | Наименование показателя | Принятая величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| 2 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | 10 л/с |
| 3 | Количество одновременных внутренних пожаров | 1 |
| 4 | Расход воды на один внутренний пожар | 2,5 л/с |

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа.

Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промпредприятий и составляет:

((2,5+10)х3600х3)/1000 = 135,0 м3.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на ВНС и водопроводных очистных сооружениях.

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях необходимо установить пожарные гидранты.

Установку пожарных гидрантов предусмотреть вдоль автомобильных дорог и проездов на расстоянии не ближе 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен и фундаментов зданий.

Данным генеральным планом запроектированы мероприятия:

- установка корректора уровня Ph на очистные сооружения, в том числе проектно-изыскательские работы;

- разработка проекта зоны санитарной охраны и согласование его в ФФБУЗ
«ЦГиЭ в Ямало-Ненецком автономном округе», Управлении Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу, Ямалнедра и Департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа;

- приобретение и монтаж двух насосных станций;

- строительство двух артезианских скважин;

- проведение реконструкции водопроводных сетей (протяженность реконструируемых сетей 19,2 км).

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов:

- 1 пояс санитарной охраны – зона строгого режима;

- 2 и 3 пояса – зона ограничений.

Границы зон устанавливаются на основании СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны водоочистных сооружений организуется первым поясом (строгого режима) и принимается на расстоянии 30 м от стен блока.

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения поселения.

Решения рабочих проектов должны обеспечивать

- надежность водоснабжения;

- экологическую безопасность поселения;

- 100 % соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин;

- снижение уровня потерь воды до нормативных;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

6.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

# Существующее положение

На территории посёлка действуют две автономные системы водоотведения.

Сточные воды от северо-западной части жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения п. Ханымей, а также мкр. МПС, по системе самотечных коллекторов поступают на КНС№5, которая подаёт их на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой, расположенные за железной дорогой к северо-западу от посёлка, построенные в 1985 году. Производительность действующих КОС поселка Ханымей составляет 700 м3/сут. Обеззараживание очищенных стоков осуществляется хлорированием. Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется самотечным коллектором Ø200мм в ближайшее болото.

Сточные воды от юго-западной части жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения п. Ханымей, а также комплекса котельной, системой самотечно-напорных коллекторов подаются на поля фильтрации, расположенные к югу от посёлка.

Сточные воды от остальной застройки п. Ханымей сбрасываются в выгребы, откуда они периодически вывозятся на поля фильтрации.

Фактическая потребляемая нагрузка системы очистных сооружений  18 куб. м/час, при установленной мощности 29 куб.м/час (62 % использования), что позволит принимать стоки и из центральной части поселка после переподключения водоотводящих сетей на КОС при модернизации.

# Проектные предложения

В соответствии с п. 5.1.1. СП 32.13330.2012 (СНиП 2.04.03-85) при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному за (год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица6.2.1 – Суммарные суточные объемы сточных вод по муниципальному образованию

Тыс. куб. м/сутки

| № п/п | Наименование объектов водоотведения | I-ая очередь (2025 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 0,96 | 1,07 |
| 2 | Производство | 0,19 | 0,21 |
| 3 | Неучтенные расходы | 0,14 | 0,16 |
| 4 | Итого | 1,29 | 1,44 |

Проектом планируется полное канализование п. Ханымей с объединением автономно действующих систем водоотведения в единую с подачей сточных вод на действующие КОС, для чего требуется произвести поэтапное увеличение их производительности.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение модернизации КОС, в том числе проектно-изыскательские работы (увеличение мощности на 350 м3/сут);

- замена насосов на КНС на более современные аналоги с использованием средств плавного пуска и автоматики (количество заменяемых насосов 9 ед.);

- разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции существующих канализационных сетей (протяженность сетей 16,9 км, диаметр 150-300 мм, глубина до 6 м);

- проведение реконструкции канализационных сетей (протяженность реконструируемых сетей 16,9 км);

- разработка проектно-сметной документации по подключению канализационных сетей центральной части п. Ханымей (протяженность сетей 1,5 км, диаметр 150 мм. Глубина до 5 м);

- строительство сетей централизованного водоотведения (протяженность сетей 13?6 км);

- разработка проектно-сметной документации по обеспечению централизованного водоотведения в 4 и 5 квартала п. Ханымей (протяженность сетей 1,5 км, диаметр 150 мм, глубина до 5 м)/

6.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

# Существующее положение

Электроснабжение поселка Ханымей осуществляется через подстанции 110/35/10 кВ «СДЭС» и 110/35/10 кВ «Кедр».

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется от 25 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью 10995 кВА, подключенных линиями 10 кВ к РУ-10 кВ подстанций «СДЭС» и «Кедр».

Трансформаторные подстанции и распределительные сети 10 и 0,4 кВ находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть максимально использованы для электроснабжения проектируемых потребителей с необходимой реконструкцией или заменой трансформаторных подстанций и выносом сетей из зон нового строительства

Проектные решения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения на перспективу определены по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения по этапам строительства.

Укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания.

Для п. Ханымей приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды:

- теплоснабжение – централизованное;

- пищеприготовление – электрические плиты;

- годовое потребление электроэнергии 2750 кВт*ч/чел;

- годовое число использования максимумов нагрузки 5500 час/год/чел.

Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора в поселении на 1-ю очередь составит 13,6 млн. кВт ч/год, на расчетный срок 15,1 млн. кВт ч/год.

Таблица 6.3.1 – Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | I-ая очередь (2025 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 4,945 | 5,500 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 13,6 | 15,1 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. кВт | 2,473 | 2,750 |

Суммарные электрические нагрузки поселения приведены в таблице 6.3.2

Таблица 6.3.2 – Суммарные электрические нагрузки муниципального образования

| № п/п | Потребители | Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч | Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2025 г.) | Расчетный срок (2035 г.) | I-ая очередь (2025 г.) | Расчет-ный срок (2035 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 13,6 | 15,1 | 2,473 | 2,750 |
| 2 | Промышленность | 2,72 | 3,02 | 0,49 | 0,55 |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 2,04 | 2,26 | 0,37 | 0,41 |
| 4 | Итого | 18,36 | 20,38 | 3,333 | 3,710 |

На следующих стадиях проектирования данные нагрузки должны быть уточнены и откорректированы.

Для обеспечения надежного электроснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- модернизацию трансформаторных подстанций с установкой современных средств автоматического управления: модернизация КТП № 1 ПС «Кедр», модернизация КТП № 5 ПС «Кедр», модернизация  КТП № 12 ПС «Кедр», модернизация КТП № 16;

- модернизацию воздушных линий - ВЛ 0,4 кВ ТП №29 ПС «Кедр» (0,15 км), ВЛ 6кВ «ФК-14» ПС «Кедр» (3 км), ВЛ 6кВ «ФК-15» ПС «Кедр» (3,2 км), ВЛ 6кВ «ФК-23» ПС «Кедр» (3 км), ВЛ 6кВ «ФК-27» ПС «Кедр» (3,3 км);

-	модернизация кабельных линий - КЛ 6кВ ф «Кедр» 15 ТП №8,12 (0,69 км)

Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование.

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию электрических сетей муниципального образования.

6.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Поселок Ханымей снабжается природным газом от магистрального газопровода высокого давления Новый Уренгой – Челябинск. На данный момент потребителями услуг системы газоснабжения в поселке является только котельная, работающая на природном газе. После АГРС, расположенной в южной части поселка, газ поступает в котельную по трубопроводу диаметром 325 мм.

Существующий газопровод высокого давления из стальных труб проложен подземно до центральной котельной по ул. Школьная, общая длина  газопровода Ø 325мм – 920м (в границах поселка). Имеется ответвление от газопровода высокого давления диаметром 40мм, длиной 60м к автономному источнику тепла на площадке предприятия связи по ул. Лесная.

Центральная котельная обеспечивает теплоснабжением весь поселок, автономный источник тепла – здания на площадке предприятия связи. Данные по промышленному потреблению газа отсутствуют.

Для  приготовления пищи в поселке используются  электроплиты.

Проектные решения

Газоснабжение природным газом жилой застройки поселка Ханымей на первом этапе реализации генплана не предусматривается. В населенном пункте уже сложилась схема обеспечения существующей застройки централизованным теплоснабжением от котельной и электроэнергией – для нужд приготовления пищи.

В соответствии с теплотехническими решениями в поселке вся существующая сохраняемая и новая застройка обеспечивается централизованным теплоснабжением. Приготовление пищи планируется  осуществлять на электроплитах.

Возможность дальнейшей газификации поселка имеется. Источником газоснабжения  природным сетевым газом для населенного пункта предлагается существующая газораспределительная станция (ГРС). Газификацию поселка предлагается выполнить с учетом существующих газопроводов,  подключенных потребителей и поэтапно:

- газоснабжение планируемой котельной (БМК №2);

- газоснабжение планируемых и существующих домов усадебного типа.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при наличии централизованного горячего водоснабжения и отопления составит 912,65 тыс.м3/год на первую очередь, и 1015,08 тыс.м3/год на расчетный срок.

Вопросы по расстановке и емкостям ГРП, развитию магистральных (распределительных) газопроводов и определению их пропускной способности решаются на последующей стадии проектирования  («Схема газоснабжения», выполненная специализированной организацией).

Генеральным планом предусмотрено:

- строительство сетей газоснабжения высокого давления – 0,60 км;

- строительство сетей газоснабжения среднего давления – 1,17 км;

- строительство сетей газоснабжения низкого давления – 9,68 км.

6.5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Теплоснабжение пос. Ханымей осуществляется централизованно от 1 котельной. Протяженность тепловых сетей составляет 32,82 км.

Вода в котельную для горячего водоснабжения поступает со скважины через поселковую станцию водоочистки. Подпиточная вода для отопления поступает в котельную из собственного водозабора и очищается собственным оборудованием водоочистки котельной, чем обусловлено наличие в ней примесей и высокое содержание активного кислорода, приводящего к коррозии сетей теплоснабжения. Деаэраторы для удаления кислорода в котельной отсутствуют.

Система теплоснабжения смешанная: часть поселка обеспечивается горячим водоснабжением через самостоятельные сети горячего водоснабжения, часть поселка осуществляет непосредственный забор теплоносителя из системы отопления. В качестве теплопроводов приняты стальные трубы с изоляцией скорлупами из минеральной ваты и пленки ПВХ.

Проектные решения

Проектом генерального плана предусмотрено централизованное теплоснабжение по всем видам потребления – отоплению, вентиляции и горячему водоснабжению.

Мероприятия, предусмотренные на источниках теплоснабжения, направлены на улучшение параметров отпускаемой тепловой энергии, и включают в себя выполнение следующих работ:

-	создание стабильного гидравлического режима, обеспечивающего давления в тепловой сети достаточные для создания в теплопотребляющих установках расходов сетевой воды в соответствии с заданной тепловой нагрузкой;

-	внедрение систем учета отпуска тепловой энергии.

-	проведение обязательного энергетического обследования;

-	установка новых водогрейных котлов мощностью 10 Гкал/ч - 3 ед., мощностью 4 Гкал/ч - 2 ед.;

-	создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ханымей;

-	строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (протяженность сетей – 7,91 км);

-	реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  (протяженность реконструируемых сетей - 0,912 км);

-	реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра для снижения потерь и повышения эффективности теплоснабжения потребителей (протяженность реконструируемых сетей - 0,26 км);

-	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (протяженность реконструируемых сетей - 10,2 км).

6.6. СВЯЗЬ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, развивающихся сфер деятельности.

На территории Пуровского района аналоговое телевещание осуществляют ООО "Янг-Информ" (трансляция ТВ-канала МУ "Пуровская Телерадиокомпания "Луч"), открытое акционерное общество "Ямалтелеком" (трансляция ТВ-канала окружной ТРК "Ямал-Регион"), филиал ФГУП "РТРС" "Уало-Сибирский региональный центр" (трансляция ТВ-канала ВГТРК "Россия").

С сентября 2016 года ведет телевизионное вещание в цифровом формате филиал ФГУП "РТРС" "Урало-Сибирский региональный центр" (каналы первого мультиплекса).

Услуги фиксированной телефонной связи на территории населенного пункта обеспечивают ПАО "Ростелеком" и ПАО "Мобильные телесистемы" (торговая марка "МТС"). Изменение монтированной мощности электронных автоматических телефонных станций операторами производится в зависимости от спроса на услуги фиксированной телефонии.

Услуги подвижной радиотелефонной связи на территории населенного пункта оказывают федеральные сотовые операторы: ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (торговая марка "МТС"), ПАО "Мегафон" (торговая марка "Мегафон"), ООО "Теle2" (торговая марка "Tele2"), ООО Екатеринбург-2000 (торговая марка "Мотив"). Вся территория поселка входит в зоны покрытия операторов мобильной связи. Операторами подвижной радиотелефонной связи предоставляются услуги по технологиям второго (2G) и третьего (3G) поколений:

- ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (стандарты GSM 900/1800, UMTS 2100);

- ПАО "Мегафон" (стандарты GSM 900/1800, UMTS 2100);

- ООО "Теle2" (стандарты GSM 900/1800, UMTS 2100);

- ООО "Екатеринбург-2000" (стандарт GSM 1800).

Развивая сети подвижной радиотелефонной связи третьего, четвертого поколений, операторы связи предоставят абонентам широкий спектр услуг по высокоскоростной передаче данных, качественным голосовым услугам.

Схемой территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа запроектировано строительство антенно-мачтового сооружения в п. Ханымей по ул. Нефтянников.

Услуги почтовой связи на территории поселка предоставляются ФГУП "Почта России". Имеется 1 отделение почтовой связи.

7. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

7.1. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

Предложение по инженерной подготовке территории на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

Учитывая решения, предлагаемые генеральным планом муниципального образования п. Ханымей, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

1.Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории

Вертикальной планировкой называется исправления рельефа в целях приспособления его для той или иной эксплуатации. Задачей вертикальной планировки является проектирование продольных уклонов осей улиц, обеспечивающих организацию стоков атмосферных вод с выводом их за пределы населенного места (или в ливневую канализацию) и нормальные условия для движения транспорта и пешеходов.

Для производства работ по исправлению естественного рельефа генеральным планом предлагается разработать проект вертикальной планировки на территории, отведенные на перспективу для строительства нового и реконструкции существующего жилищного фонда.

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Отвод поверхностных вод предусматривается частично осуществить открытой сетью дождевой канализации в виде водоотводных бетонных лотков, проложенных вдоль бортового камня проезжей части, далее закрытой дождевой канализацией. Проектом принимаются бетонные лотки MAXI с водоприемными решетками. Трассировка дождевой канализации и расположение очистных сооружений выполнены с учетом вертикальной планировки.

Согласно существующему рельефу и вертикальной планировке территория поселка разбивается на несколько водосборных бассейнов. Сток с каждого бассейна отводится на пониженные места у ближайшего водного объекта. Перед выпуском сток подлежит очистке на комплексных очистных сооружениях, состоящих из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устраивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру.

Требуется особо отметить, что промышленные предприятия, территории обслуживания и т.п. должны очищать свои стоки на собственных локальных очистных сооружениях перед выпуском, так как это стоки повышенного загрязнения.

В дальнейшем каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

7.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Значительная роль в благоустройстве проектируемой территории отводится системе зеленых насаждений, планируемой в единстве с общей идеей композиционного решения, и обогащающей восприятие панорамы застройки.

Система озеленения проектируемой территории включает зеленые насаждения общего пользования, ограниченного пользования.

На территории поселка имеются парк отдыха с сетью пешеходных тропинок, зоны отдыха, фонтан (на площади отдыха), площадь отдыха.

Ежегодно для озеленения территории поселка в летний период осуществляются мероприятия по:

- приобретению и посадке однолетней цветочной рассады;

- посадке крупномерных саженцев деревьев (таких как боярышник, сирень, калины обыкновенной);

- созданию новых газонов и уход за существующими.

Зеленые насаждения общего пользования - это парки и скверы: существующий парк отдыха, аллея по ул. Молодежной, зона отдыха возле памятника Первопроходцам. Перечень и площадь зеленых насаждений общего пользования представлены в табл. 7.2.1.

Таблица 7.2.1 – Перечень и площадь зеленых насаждений общего пользования

| № п/п | Наименование | Адрес расположения | Площадь объект, м2 | Площадь зеленых насаждений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зона отдыха: Парк | п. Ханымей, ул. Центральная | 10735 | 9876,2 |
| 2 | Аллея (Сквер) | п. Ханымей, ул. Молодежная | 2686 | 2041,36 |
| 3 | Сквер | п. Ханымей, кв. Школьный,8 | 300 | 156 |
| 4 | Сквер (Зона отдыха) | п. Ханымей, кв. Комсомольский, д.с. Улыбка | 3465 | 1593,9 |
| 5 | Памятник «Первопроходцам» | п. Ханымей, ул. Центральная | 742 | 252,28 |
| 6 | Открытая площадка | п. Ханымей, ул. Центральная (площадь) | 2220 | 177,6 |
| Итого: | 14097,34 |

На перспективу площадь озеленений общего пользования увеличится и составит 12,84 га (по обмеру чертежа).

Зеленые насаждения ограниченного пользования – расположены на участках жилых домов, объектов социального и культурно-бытового назначения, на иных территориях свободных от застройки.

Все свободные от покрытий участки улиц рекомендуется озеленять 
и благоустраивать:

- озеленение улиц – в основном выполняет функцию снижения неблагоприятных факторов, таких как шум, запыленность. 
Для рядовых посадок вдоль улиц рекомендуются пыле-газоустойчивые породы деревьев: ель, пихта, сосна обыкновенная;

- внутриквартальное озеленение – участки, свободные от застройки, покрытий. Представлено с учетом сохраняемых деревьев, газонов, низкорослых кустарников.

Рядовая посадка деревьев и кустарников осуществляется вдоль улиц, 
на остальной территории рекомендуется групповое размещение деревьев 
и кустарников для обогащения композиции.

В целях устойчивости, долговечности и декоративности посадок рекомендуется использовать деревья и кустарники, свойства которых соответствуют условиям произрастания.

Благоустройство включает организацию проездов, площадок различного назначения, устройство наружного освещения, организацию парковочных площадок, озеленение.

В проектируемом поселке предлагается применение следующих типов покрытий:

- улицы, проезды, парковки, автостоянки рекомендуется выполнять 
с асфальтобетонным покрытием;

- тротуары и пешеходные дорожки предлагается замостить декоративной тротуарной плиткой различной формы или с асфальтобетонным покрытием;

- дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека);

- покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях;

- детские и спортивные площадки – гравийно-песчаное покрытие.

На территории, предназначенной для отдыха населения, проектом рекомендуется размещать скамейки, элементы освещения, скульптурные композиции, иные малые архитектурные формы и элементы ландшафтного дизайна. В летнее время проводится постоянный осмотр всех малых форм архитектуры, находящихся на объекте озеленения, своевременный ремонт или удаление их; неоднократный обмыв с применением моющих средств.

Особое внимание должно быть уделено малым архитектурным формам, применяемым для оформления спортивных и детских площадок Они должны постоянно находиться в исправном состоянии, все составляющие должны быть крепко и надежно скреплены между собой.

Освещение улиц, дорог и площадей территорий микрорайонов следует, 
как правило, выполнять светодиодными светильниками.

Освещение тротуаров-подъездов на территории микрорайонов допускается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий.

Проектирование освещения улиц, дорог и площадей должно, как правило, выполняться в составе проектов благоустройства с учетом характеристик светоотражения дорожных покрытий и решений по озеленению.

Выбор системы освещения, источников света, типа световых приборов, схемы и координат их расположения производится на основании технико-экономического анализа.

Жилые зоны оборудуются хозяйственными площадками (площадками для мусороконтейнеров).

Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах проектируемой территории, борьбы с транспортным шумом, основным источником акустического загрязнения, проектом предусматриваются следующие шумозащитные мероприятия:

-	озеленение примагистральных территорий и создание зеленых полос;

-	функциональное деление транспортных магистралей;

-	рациональная планировка и застройка улиц.

Производственные и прочие территории, требующие организацию санитарно-защитных зон, должны предусматривать организацию зеленых насаждений специального назначения, для снижения негативного влияния на расположенные вблизи жилые и общественные территории. Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники.

7.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта.

Твердые бытовые отходы поселка представлены типичными для крупного населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, пищевыми отходами и использованной тарой.

На территории п. Ханымей отсутствуют объекты, используемые для утилизации (захоронения) ТКО. Существует ряд несанкционированных свалок, содержащих, главным образом, отходы IV класса токсичности.

Муниципальное кладбище расположено в границах муниципального образования поселок Ханымей. Общая площадь кладбища составляет 6,4 тыс м2. Территория кладбища по его периметру обнесена ограждением общей протяженностью 318 метров. Подъезд к муниципальному кладбищу имеет твердое бетонное основание, протяженность проезда 1098 метров, площадь проезжей части 6587 м2, щебеночное 1112 метра, площадь проезжей части 6673 м2.

Проектные предложения

На перспективу предусмотрено расширение территории существующего кладбища на 0,1 га.

Предусматривается плановая очистка территории с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых бытовых отходов. Норма накопления домового мусора учитывает:

-	отходы, накапливаемые в жилых зданиях, учреждениях и предприятиях общественного питания и культурного назначения;

-	отходы отопительных устройств;

-	крупные предметы.

К твёрдым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения относятся отходы, образующиеся в жилых домах, отходы отопительных устройств, местного отопления, отходы от текущего ремонта квартир и пр.

Централизованный сбор и транспортировка отходов на полигоны от объектов, не относящихся к жилому фонду, осуществляется по договорам, предварительно заключённым со специализированными предприятиями. Вывоз отходов производится либо по графику, либо по разовым заявкам.

Отходы учреждений здравоохранения (медицинские отходы) перед передачей их специализированным предприятиям для обезвреживания подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции), которое осуществляется персоналом учреждений здравоохранения.

Норма накопления бытовых отходов принята в размере 280 кг/чел в год, с учётом общественных зданий.

Общее количество накопления бытовых отходов к расчетному сроку составит 1540 тонн/год. В западной части от границ муниципального образования определена площадка под размещение полигона ТБО площадью 4,13 га на основании акта выбора участка лесного фонда от 10.01.2014 № 1 под строительство и эксплуатацию объекта: «Полигон твердых бытовых отходов в поселке Ханымей Пуровского района». Санитарно-защитная зона установлена в размере 500 м.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

8.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ОБЪЕКТАХ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения | Функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муниципального района | Муниципального образования | Организаций и предприятий крупного, среднего и малого и бизнеса |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Учреждения общественного и делового управления |
| 1 | Администрация | 0,53 га | п. Ханымей, ул. Нефтяников | - | - | - | + | - | Общественно-деловая зона (О) | - |
| Учреждения образования и просвещения | - |
| 2 | Школа (на 200 мест) | 1,09 га | п. Ханымей, ул. Мира (на месте недействующей школы) | - | - | + | - | - | Общественно-деловая зона (О) | - |
| 3 | Детский сад (на 240 мест) | 0,90 га | п. Ханымей, ул. Первопроходцев | - | - | + | - | - | Общественно-деловая зона (О) | - |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 4 | Дом культуры | 0,50 га | п. Ханымей, ул. Школьная | - | - | - | + | - | Общественно-деловая зона (О) | - |
| 5 | Многофункциональный центр | 0,27 га | п. Ханымей, ул. Нефтяников | - | - | - | + | - | Общественно-деловая зона (О) | - |

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения | Функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муниципального района | Муниципального образования | Организаций и предприятий крупного, среднего и малого и бизнеса |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объекты здравоохранения |
| 6 | Поликлиника, стационар | 0,77 га | п. Ханымей, ул. Нефтяников (участок существующей больницы) | - | + | - | - | - | Общественно-деловая зона (О) | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 7 | Спортивная площадка | 0,03 га | п. Ханымей, ул. Мира | - | - | - | + | - | Зона рекреационного назначения (Р) | - |
| 8 | Бассейн | 0,45 га | п. Ханымей, ул. Нефтяников | - | + | - | - | - | Зона рекреационного назначения (Р) | - |
| 9 | Сквер | 0,56 га | п. Ханымей, ул. Мира | - | - | - | + | - | Зона рекреационного назначения (Р) | - |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 10 | Магазины (3 объекта) | 0,43 га | п. Ханымей, ул. Первопроходцев, ул. Нефтяников | - | - | - | - | + | Общественно-деловая зона (О) | - |
| 11 | Комбинат бытового обслуживания | 0,34 га | п. Ханымей, Ханымейский тракт | - | - | - | - | + | Общественно-деловая зона (О) | - |
| 12 | Пекарня | 0,09 га | п. Ханымей, ул. Школьная | - | - | - | - | + | Общественно-деловая зона (О) | - |

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения | Функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муниципального района | Муниципального образования | Организаций и предприятий крупного, среднего и малого и бизнеса |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Баня | 0,31 га | п. Ханымей, ул. Школьная | - | - | - | - | + | Общественно-деловая зона (О) | - |
| Объекты промышленности |
| 14 | Производственная база | 50,79 га | в северной части от п. Ханымей | - | - | - | - | + | Зона производственного использования (П) | (IV класс) 100м |
| Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 15 | АГЗС | 0,20 га | п. Ханымей, ул. Первопроходцев | - | - | - | - | + | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | (V класс) 50 м |
| 16 | АЗС | 0,29 га | п. Ханымей, ул. Нефтяников | - | - | - | - | + | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | (V класс) 50м |
| 17 | Автомойка, автомагазин | 0,25 га | п. Ханымей, Ханымейский тракт | - | - | - | - | + | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | (V класс) 50 м |
| 18 | Гаражи | 0,37 га | п. Ханымей, Ханымейский тракт | - | - | - | - | + | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | (V класс) 25 м |

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения | Функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муниципального района | Муниципального образования | Организаций и предприятий крупного, среднего и малого и бизнеса |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | КНС | 2 объекта (по 0,01 га) | п. Ханымей, Ханымейский тракт | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | - |
| 20 | ГРП | 2 объекта | ул. Мира, ул. Первопроходцев | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | - |
| 21 | ТП | 2 объекта | ул. Нефтяников, ул. Школьная | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | - |
| 22 | Сети водоснабжения, тепловодоснабжения | 14,41 км | п. Ханымей | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 10 м |
| 23 | Сети теплоснабжения | 9,14 км | п. Ханымей | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 3 м |
| 24 | Сети водоотведения | 13,60 км | п. Ханымей | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 5 м |
| 25 | Сети газоснабжения высокого давления | 0,60 км | п. Ханымей | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 2 м |

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения | Функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муниципального района | Муниципального образования | Организаций и предприятий крупного, среднего и малого и бизнеса |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | Сети газоснабжения среднего давления | 1,17 км | п. Ханымей | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 2 м |
| 27 | Сети газоснабжения низкого давления | 9,68 км | п. Ханымей | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктур (И-Т) | 2 м |
| 28 | Воздушные линии электропередачи | 1,85 км | п. Ханымей | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктур (И-Т) | 10 м |
| 29 | Кабельные линии электропередачи | 1,59 км | п. Ханымей | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктур (И-Т) | 1 м |

9	Меры по обеспечению потребностей инвалидов 
и маломобильных групп населения

Проектом предлагаются планировочные решения по обеспечению потребностей инвалидов и малообеспеченных групп населения с учетом требований указанных в региональных нормативах градостроительного проектирования ЯНАО, а также местных нормативах градостроительного проектирования:

-	пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок;

-	внутримикрорайонные пешеходные дорожки и тротуары должны иметь ширину не менее 1,5 м;

-	вдоль пешеходных дорожек и тротуаров следует предусматривать 
не реже чем через 400 м места отдыха со скамейками;

-	пешеходные дорожки, тротуары и пандусы, которыми пользуются инвалиды на креслах – колясках, должны иметь твердое покрытие, которое при намокании не становится скользким;

-	в местах перехода через улицу высота бортовых камней не должна превышать 5 см.

Не допускается в местах переходов применение бортовых камней 
со скошенной верхней гранью или сужающих ширину проезжей части улицы съездов:

-	на открытых стоянках автомобилей следует выделять места для автомобилей инвалидов. Стоянки для автомобилей инвалидов должны располагаться в удобной для инвалидов близости от общественных зданий и обозначаться отличительными и предупреждающими знаками;

-	для людей с полной потерей зрения следует предусматривать предупреждающую информацию о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу, окончанию островка безопасности и прочее) изменениям качества поверхностного слоя дорожек и тротуаров, рельефными полосками, защитными ограждениями и соответствующими сигналами.

## В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

## Планировка и застройка п. Ханымей, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

## Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа 
к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий инвалидам 
для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

## Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных норм.

## На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые 
не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

РАЗДЕЛ 2. ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с ч. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации Материалы по обоснованию генерального плана должны содержать перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» установлено, что чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на:

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее – зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее – количество пострадавших), составляет не более 10 человек;

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера;

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек;

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек;

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек;

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой количество пострадавших составляет свыше 500 человек.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом, материальные потери и вред здоровью (массовые заболевания и др.).

### Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера

Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать бури 
и ураганы, природные явления, возникающие при скорости ветра более 30 м/с, вызывающие частичное или полное разрушение строений, обрыв линий связи, электропередач, что может привести к поражению людей электрическим током 
и летящими предметами разрушенных строений.

Сильные ветры с температурой воздуха от (-40(С) и ниже продолжительностью более двух суток, вследствие чего резко увеличивается потребление тепловой энергии, что может привести к аварийным ситуациям 
на тепловых сетях, а также на сетях водоснабжения и канализации, нарушение движения транспорта, увеличение числа обмороженных, возможны разрывы проводов линий связи.

Сильные морозы, обильные снегопады, сопровождающиеся резким перепадом температур, наиболее опасные ранней весной и поздней осенью, 
в результате чего происходит налипание мокрого снега на деревья, провода линий связи и электропередач, что может вызвать многочисленные обрывы и разрушения опор и траверс.

Сильная метель – непогода продолжительностью более 12 часов 
при скорости ветра 15 м/с и более, видимости менее 500 м за 12 часов и более, вызывающая снежные заносы, прекращение движения транспорта, это может привести к человеческим жертвам, а именно лиц, застигнутых непогодой в пути.

Проектная документация на рабочей стадии подвергается государственной экспертизе на устойчивость, надежность и пожаробезопасность сооружений.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

### Чрезвычайные ситуации (ЧС) техногенного характера

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия. Классификация приведена согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

–	прямого действия или первичные (первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС);

–	побочного действия или вторичные (вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами).

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

–	физического действия;

–	химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

–	воздушную ударную волну;

–	волну сжатия в грунте;

–	сейсмовзрывную волну;

–	волну прорыва гидротехнических сооружений;

–	обломки или осколки;

–	экстремальный нагрев среды;

–	тепловое излучение;

–	ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Чрезвычайные ситуации на химически, взрывопожароопасных объектах

В соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105), опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

–	на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

–	на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях 
и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести 
к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Объектов и предприятий, содержащих АХОВ, в муниципальном образовании нет.

К потенциально опасным объектам на территории МО п. Ханымей относится:

-  котельная ДЕ-16/14  АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло» участок № 4, расположенной вне жилой зоны между микрорайоном МПС  и основной застройкой поселка по ул. Школьная в районе промышленной застройки ж/д. Основной вид топлива - природный газ, суточное потребления до 60 000 м3 и резервное топливо – нефть. Запас нефти составляет 158 т, располагается на территории котельной.

- АЗС ОАО Корпорация «Роснефтегаз» расположенной в 2,5 км от поселка на перекрестке автодорог Ханымейский тракт и автодорога Вынгаяха- 0 (АБЗ) в сторону автодороги Сургут-Салехард. Запас ГСМ составляет порядка 60 т.

Чрезвычайные ситуации на объектах энергетики

Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными стихийными бедствиями являются:

–	ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередач;

–	сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы 
в районах гололеда из-за возможного обрыва проводов ЛЭП);

–	продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой).

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками. При авариях на объектах энергетики пострадавшего населения не предвидится, предприятия (учреждения) будут обесточены на период устранения неисправностей.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение ЧС (аварий): котельные, тепловые сети, водопроводные сети, жилые дома, газгольдеры, подающие газ 
в жилые дома.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

–	износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

–	ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %);

–	халатности персонала, обслуживающего теплоисточники 
и теплоносители;

–	недофинансирования ремонтных работ;

–	образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

–	прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

–	отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов,

–	прекращению подачи газа в жилые дома.

Аварии на железнодорожном транспорте в границах муниципального образования, при которых возможна утечка легковоспламеняющихся жидкостей с возникновением пожаров, нанесением ущерба природной среде. При авариях на ж/д транспорте возможна сильная задымленность места аварии, возникновения лесных пожаров и нанесения большого материального ущерба. При транспортировке и проливе или выбросе в окружающую среду аварийно химически опасных веществ возможно заражение воздуха, почвы, воды, растений и различных объектов выше установленных предельно допустимых значений.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

На проектируемой территории основные источники возможного возникновения ЧС это объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

В целях предупреждения возникновения ЧС установлены охранные зоны инженерных коммуникаций.

Химических объектов; объектов, использующих аварийно химически-опасные вещества, радиоактивные вещества на территории нет.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, на коммуникациях.

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02.2001, основными задачами служб эксплуатации систем водоснабжения являются:

а)  обеспечение бесперебойной,  надежной и эффективной работы всех элементов систем водоснабжения -  водозаборных сооружений,  очистных сооружений,  водопроводной сети, резервуаров и насосных станций;

б)  производство воды питьевого качества,  удовлетворяющего требованиям рабочей программы производственного контроля;

в)  осуществление производственного контроля за качеством воды на всех этапах технологического цикла;

г)  приемка в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных сооружений;

д) осуществление пробной и временной эксплуатации сооружений.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

– улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

– устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

–  комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений  при  эксплуатации  дорог (водоотвод  с  проезжей  части,  укрепление  обочин,  закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

– очистка дорог в зимнее  время  от  снежных  валов,  сужающих  проезжую  часть  и ограничивающих видимость.

В целях предупреждения и ликвидации пожаров, здания,  сооружения  и  строения  должны  быть  обеспечены  первичными  средствами пожаротушения, эвакуационными выходами.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств  пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений.

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водопроводным колодцам.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Потенциальную угрозу для территории села представляют сильный ветер, сильная метель, снегопад, гололедные явления, заморозки.

С  целью  защиты  территории от  опасных  метеорологических  явлений  и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.

Предотвращение  развития  гололедных  явлений  на  дорожных  покрытиях  территории осуществляют дорожные организации (предприятия),  занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В  соответствии  с «Руководством  по  борьбе  с  зимней  скользкостью  на  автомобильных дорогах»,  утвержденным  распоряжением Минтранса  России  от 16.06.2003 №  ОС-548-р,  для предупреждения  образования  или  ликвидации  зимней  скользкости  проводят  следующие мероприятия:

– профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления  зимней  скользкости  или  в  начале  снегопада,  чтобы  предотвратить  образование снежного наката;

– ликвидацию  снежноледяных  отложений  с  помощью  химических  или комбинированных ПГМ;

– обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории жилой застройки необходимо предусмотреть установку емкостей для песка.

Согласно «Методическим  рекомендациям  по  защите  и  очистке  автомобильных  дорог  от снега» (рекомендовано  Распоряжением  Росавтодора  от 01.02.2008г. № 44-р)  защита  дорог  от снежных  заносов  должна  осуществляться  с  помощью  снегозащитных  насаждений  или искусственных  устройств.  Снегозащитные  насаждения  экономичнее  и  защищают  дорогу надежнее,  чем  искусственные  снегозащитные  устройства. Поэтому  насаждения  должны  быть основным видом защиты дорог от заносов.

Для  защиты  зданий,  сооружений  и  строительных  коммуникаций  от  воздействия молнии применяются различные  способы: установка молниеприемников,  токоотводов и  заземлителей, экранирование и др.

Мероприятия при снежных заносах и низких температурах:

-	подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

-	обеспечение необходимыми запасами топлива предприятий теплоснабжения;

-	создание резерва материально-технических ресурсов 
для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах.

Мероприятия при авариях на объектах энергетики:

-	оповещение населения и руководителей предприятий (учреждений) об отключении электроэнергии на указанный период;

-	подключение потребителей электроэнергии при необходимости 
от запасных схем электроснабжения.

Противопожарные мероприятия:

-	соблюдение требований инженерно-технических нормативов 
и пожарной охраны;

-	подготовка технических средств пожаротушения, спасательной техники;

-	поддержание в готовности сил и средств проведения мероприятий 
по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов поражения;

-	локализация, ликвидация и окарауливание пожара с целью нейтрализации и снижения интенсивности их поражающих факторов;

-	обучение населения действиям в условиях воздействия поражающих факторов пожара и его психологическая подготовка;

-	ведение пропагандистской и воспитательной работы с населением;

-	первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления (ч. 4 ст. 6. Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Согласно п. 9 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Выполнение требований пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального 
и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности.

Противопожарные требования следует принимать в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

Противопожарные требования включают комплексное соблюдение следующих элементов:

-	соблюдение противопожарного размещения взрывопожароопасных объектов на территориях поселения;

-	обеспечение противопожарным водоснабжением поселения;

-	проектирование проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, обеспечивающих беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара.

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых 
в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров (ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 
21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»).

К мероприятиям, осуществляемым органами местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

-	создание условий для организации добровольной пожарной охраны, 
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-	создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

-	оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

-	организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

-	принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

-	включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

-	оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

-	установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Существующая ситуация по обеспеченности объектами пожарной безопасности не удовлетворяет требованиям. Вследствие этого возникает необходимость в укреплении материально – технической базы противопожарных формирований.

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по укреплению противопожарных формирований муниципального образования:

-	завершение строительства пожарного депо на 3 выезда и гараж на 3 единицы техники в п. Ханымей к 2020 году.

Дислокация подразделения пожарной охраны определена из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в любую точку населенного пункта не должно превышать 20 минут.

РАЗДЕЛ 4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Основной целью политики в сфере охраны окружающей среды в среднесрочном периоде является формирование благоприятных экологических условий проживания населения, обеспечение экологической безопасности на территории поселения.

Одна из основных задач генерального плана – это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов, а также глубоких социально-экономических преобразований, повышение качества жизни населения путем обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности.

При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории поселения необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения. В связи с этим при разработке генерального плана особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования п. Ханымей выполнена с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Реализация комплексных мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды поселения, предусмотренных в проекте, позволит создать необходимые условия для жизнедеятельности населения.

Охрана атмосферного воздуха

Наибольшее загрязнение испытывает атмосферный воздух, что в свою очередь сказывается на загрязнении снежного покрова, поверхностных вод и грунтов. Качество атмосферного воздуха характеризуется комплексным показателем – индексом загрязнения атмосферного воздуха (далее − ИЗА). ИЗА – показатель, учитывающий несколько примесей, представляющий собой сумму концентраций выбранных загрязняющих веществ в долях ПДК (в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»).

В штатной ситуации при нормальной эксплуатации объектов жизнедеятельности источники загрязнения воздуха локализуются в пределах села и прилегающей территории. В настоящее время загрязненность воздушных масс в районе невелика. Суммарная величина загрязненности ниже 0,8 ПДК. Промышленных предприятий с вредными выбросами в атмосферу в поселке нет. Общественный транспорт не развит, используется главным образом личный автотранспорт.

Предельно допустимый выброс вредных веществ в атмосферу (ПДВ) устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников населенных пунктов, с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

В качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений в соответствии с требованиями п. 2.5 СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона позволяет уменьшить загрязнение воздуха в зоне жилой застройки, но не может гарантировать чистоту воздушного бассейна. Однако это наиболее реальное, надежное и экономически оправданное мероприятие, которое компенсирует несовершенство технологий и средств очистки выбросов.

В целях сокращения суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными и передвижными источниками выделения предлагаются следующие планировочные мероприятия:

–	четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных и коммунально-складских зон в разных частях населенного пункта;

–	размещение новых предприятий с учетом существующих фоновых загрязнений, класса вредности предприятия с учетом преобладающих ветров;

–	создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

–	упорядочение транспортной сети;

–	обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

–	создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

–	благоустройство, озеленение улиц.

Строительство новых дорог с твердым покрытием в районе перспективной жилой застройки и обеспечение существующих грунтовых дорог твердым покрытием позволит снизать уровень загрязненности воздуха.

Важную роль в структуре генерального плана играет система зеленых насаждений, которая является одним из ведущих мероприятий по оздоровлению окружающей среды.

Охрана почв

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе их эксплуатации необходимо проведение следующих основных мероприятий:

–	предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

–	проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке коммуникаций;

–	снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства и использование его в озеленение села;

–	дальнейшая утилизация токсических отходов;

–	проведение рекультивации несанкционированной свалки;

–	проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий.

При планировании хозяйственной и иной деятельности осуществляется оценка состояния почв при проведении оценки воздействия на окружающую среду и разрабатываются мероприятия по предупреждению деградации почв.

При ликвидации объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на почвы, проводятся мероприятия по восстановлению почв в соответствии с проектом рекультивации земель.

Проектом в целях охраны окружающей среды, снижения негативного влияния источников загрязнения, создание комфортных условий для проживания населения предусмотрены следующие проектные решения:

-	планировочная структура принята с соблюдением санитарных норм проектирования;

-	заложенные объемы строительства, плотности застройки 
и населения, соответствующие нормативам, создают благоприятную среду обитания;

-	вертикальная планировка улиц способствует организованному отводу поверхностных стоков;

-	по обе стороны от проезжей части предусмотрены газоны с посадкой деревьев газоустойчивых пород (либо с одной стороны, если иное 
не позволяет существующее расположение улично-дорожной сети);

-	тротуары намечается замостить декоративной тротуарной плиткой различной формы или с асфальтобетонным покрытием;

-	планируется размещение скверов.

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Единицы измерения. | Исходный год (2015 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | Га | 1549,44 | 1549,44 |
|  | в том числе селитебные территории: | Га | 55,66 | 71,58 |
| 1.2 | - жилой застройки – всего: | Га | 42,74 | 41,93 |
|  | из них: малоэтажная жилая застройка | Га | 13,78 | 15,12 |
|  | индивидуальная жилая застройка |  | 28,96 | 26,81 |
| 1.3 | - общественно-деловой застройки | Га | 12,92 | 16,81 |
| 1.4 | - озеленение общего пользования | Га | - | 12,84 |
|  | в том числе внеселитебные территории: | Га | 352,5 | 360,39 |
| 1.5 | - промышленной и коммунально-складской застройки | Га | 6,16 | 56,95 |
| 1.6 | - земель сельскохозяйственного использования | Га | 1,53 | 7,59 |
| 1.7 | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры | Га | 54,61 | 34,16 |
| 1.8 | - озеленение специального назначения | Га | - | 19,37 |
| 1.9 | -территории специального назначения | Га | 2,69 | 2,17 |
| 1.10 | -территории природного ландшафта | Га | 287,51 | 240,15 |
|  | в том числе категории земель: | Га |  |  |
| 1.11 | - земли сельскохозяйственного назначения | Га | - | - |
| 1.12 | - земли населенных пунктов | Га | 408,16 | 407,44 |
| 1.13 | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | Га | 49,54 | 78,93 |
| 1.14 | - земли лесного фонда | Га | 1091,74 | 1063,07 |
| 1.15 | - земли водного фонда | Га | - | - |
| 1.16 | - земли запаса | Га | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 4477 | 5500 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Показатели | Единицы измерения. | Исходный год (2015 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Жилищный фонд | тыс.кв.м общей площади квартир | 75,6 | 102,4 |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м общей площади на одного жителя | 16,9 | 25,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 313 | 550 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 656 | 825 |
| 4.2 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 4.2.1 | - дома культуры, клубы | мест | 200 | 550 |
| 4.2.2 | - библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 4.2.3 | - религиозные организации | объект | 2 | 2 |
| 4.2.4 | - музей | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.3.1 | Амбулатория | объект | 1 | 1 |
| 4.3.2 | Аптеки | объект | 1 | 1 |
| 4.3.4 | ФАП | объект | - | - |
| 4.3.5 | Лечебно-профилактическое учреждение | мест | 1 | 1 |
| 4.3.6 | Центр социальной помощи населению | объект | - | - |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения: |  |  |  |
| 4.4.1 | - магазины | кв. м торг. площади | н.д | - |
| 4.4.2 | - предприятия общественного питания | объект | 2 | 2 |
| 4.4.3 | - парикмахерские | объект | - | 1 |
| 4.4.4 | - торговый центр | объект | - | 1 |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 4.5.1 | - плоскостные спортивные сооружения | га | 5,5 | 5,5 |
| 4.5.2 | - спортивно-оздоровительный комплекс | объект | - | - |

Окончание таблицы

| № п/п | Показатели | Единицы измерения. | Исходный год (2015 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.6 | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.6.1 | - Банковское отделение | объект | 1 | 1 |
| 4.6.2 | - Отделение почты | объект | 1 | 1 |
| 4.6.3 | …- Администрации | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.7.1 | - ЖКХ | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | - гостиница | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Общая площадь улично-дорожной сети | га | - | - |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | тыс. куб.м/сут. | - | 1,44 |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | - | 1,07 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | - | 0,21 |
| 6.2 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/час | - | - |
| 6.3 | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. куб. м/сут. | - | 1,44 |
|  | в том числе коммунально-бытовые сточные воды | тыс. куб.м/сут. | - | 1,07 |
|  | производственные | тыс. куб.м/сут. | - | 0,21 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Расход газа | тыс.м3/ год | - | 1015,08 |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Годовое потребление электроэнергии - всего | Млн. кВтч/год | - | 20,38 |
|  | Максимальная электрическая нагрузка - всего | тыс. кВт | - | 3,710 |
| 6.6 | Телефонная связь |  |  |  |
|  | Потребность в телефонах | % | - | 100 |
| 7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1 | Объем бытовых отходов | т/год | - | 1540 |